# 高层建筑砼养护技术要点分析

铜川市第二建筑工程有限责任公司727031

摘要：现阶段，我国经济高速发展，建筑工程事业也受益于经济的发展，但目前我国高层建筑砼的使用出现了很多问题，本文就高层建筑中砼的养护原理，对砼养护的技术要点进行分析，并且探讨了高层建筑砼出现的问题。

关键词：高层建筑；砼；养护，技术要点

砼（tong，二声）指的是混凝土。混凝土是建筑工程中必不可少的材料之一，并且在建筑工程中具有很重要的作用，混凝土质量的好坏，直接决定建筑工程施工的质量。混凝土的广泛使用，从根本上提高了建筑工程的质量，同时也促进了混凝土的技术发展，但是由于对混凝土认识的不足以及没有进行及时的养护，导致混凝土裂缝，而现阶段出现的墙体裂缝已经是一种普遍现象了，这种裂缝现象往小了说会降低混凝土的强度以及硬度，如果深挖后果，会影响到混凝土的耐久性等，造成的结果就是建筑物倒塌。

一、什么是砼养护

所谓的混凝土养护，简单来说就是帮助混凝土正常凝结并且更好的硬化。等到混凝土完全融入建筑物之后，就应该开始混凝土的养护工作了。而混凝土养护需要在适当的温度以及湿度下进行，这样是为了保证混凝土更加坚硬。从这就可以得知，混凝土养护的主要因素就是时机的把握以及温度湿度的控制[1]。混凝土在凝结的过程中会释放大量热量，如果产生的热量持续上升，与外界温度差距越来越大，那么，就会直接导致混凝土裂缝，达不到养护的作用。相反的，控制好时间、温度和湿度就能提高混凝土的强度。我们知道，在特别干燥的环境下，水汽容易蒸发，混凝土也是一样，混凝土表面的水分在干燥环境下自动蒸发，这就使得混凝土表面干燥裂缝，混凝土中水泥凝固不完全还会出现孔隙，使得混凝土存在一定的透水性，如果水分进入建筑内部，将会直接腐蚀钢筋，直接导致混凝土的耐久性降低。混凝土与水发生反应的过程非常长，混凝土的保温和保湿工作是至关重要的，要想混凝土有足够的硬度以及耐久性，对混凝土的养护非常重要。尤其在高层建筑中，混凝土的养护更加重要，因为高层的建筑高度高，对于混凝土的硬度需求更加大，同时不能马虎，要切实提高施工人员的安全意识，在修建高层时一定要有责任意识，不能麻痹大意，必须根据实际的情况制定合理的、科学的、适时的混凝土养护措施。

二、高层建筑砼养护的技术要点

混凝土养护期间应该注意采取保温措施，防止混凝土表面温度受到环境因素的影响，比如高温暴晒、冷暖不定等因素而使混凝土内部发生剧烈变化。养护混凝土的内部与表层、表层与环境之间的温度差距不能超过两度。对于高层建筑混凝土的养护要提前制定严格的养护方案，控制混凝土内外温差从而满足设计要求。

（一）浇水渗透

我们的日常生活中，对于新修的水泥混凝土通常是进行浇水的方式来使之凝固，在高层建筑中，同样可以使用这一方法[2]。但是浇水渗透养护要注意一定的规律，不能没有节制的随意浇水。通常情况下，要把握混凝土浇灌完成后的半天才可以进行浇水渗透的养护，等混凝土自行与建筑中的水泥进行水化作用，保证足够的湿度以及温度，对于加入水的矿物掺和材料或者是具有渗透性的材料，需要这样持续半个月的时间，这样才能使得混凝土充分的凝固以及硬化，从而达到养护的目的。并且，浇水的量不能随意控制，需要参考实际情况下混凝土所处的环境湿度来酌情浇水，混凝土养护过程中需要的水应与搅拌混凝土时用的水一样，根据环境温度的情况看，如果低于五摄氏度，就没有必要浇水，但是也要采取蓄水的措施，防止其他问题的出现。

（二）覆盖薄膜

为了使混凝土尽快的凝结，并且不出现裂缝的情况，可以利用不透气的薄膜，把暴露在外部环境中的混凝土包裹起来，这样做避免了外部环境对于混凝土水分的蒸发。用薄膜覆盖，比浇水养护更加方便，且充分节省了水资源，也节省了人力。最主要的是帮助混凝土更好的凝结，但是前提是要保证薄膜内部要有充足的凝结水。

（三）薄膜表面涂养生液

如果实际情况中出现混凝土不方便浇水，或者是采用覆盖薄膜时需要对薄膜表面进行保护，可以采用薄膜表面涂养生液的办法。这个办法的最主要特点就是将混凝土的表面与外部空气进行有效隔绝，使得空气无法进行薄膜内与混凝土进行作用，可以有效避免混凝土中水分的蒸发，使得混凝土在薄膜的保护下充分的进行水化作用，为了实现更好的水化作用，就必须要保证薄膜不能被破坏，应当组织专人进行看护[3]。

三、结束语

总的来说，高层建筑混凝土的养护工作都是为了不断提高建筑物混凝土的经久耐用，目的也是为了混凝土的强度以及使用寿命更长。所以，为了避免不必要的安全事故以及进行重复工作，在施工开始之前就应该作出行之有效的计划，对整个施工过程进行有效的管理，严格控制各种工程进程，加强管理，精心施工，从一开始就建造出高质量、高水平的混凝土，避免出现豆腐渣工程，创造优良建筑工程。

参考文献：

[1]李燕青.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术要点分析[J].城市建设理论研究（电子版），2018（17）：169.

[2]罗云波.桥梁工程施工中混凝土施工技术的要点[J].科技创新导报，2017，14（12）：64+66.

[3]黄建.高层建筑混凝土墙体养护技术探究[J].现代工业经济和信息化，2016，6（19）：46-47.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a78844cc45c37d3c4d7cbec3.html