# 磺化—酯化—漂白/中和工艺合成MES的研究

### 论文摘要

目前实验室研究和工业开发脂肪酸甲酯磺酸盐（MES）的合成工艺普遍采用从脂肪酸出发,经酯化-磺化-二次酯化/漂白-中和/二次漂白等步骤合成MES产品,但如何减少副产品α-磺基脂肪酸二钠盐（简称二钠盐,DSS）的存在是技术难点之一。本文在总结前人实验的基础上提出先将脂肪酸磺化,再经酯化、漂白/中和一体化合成MES产品的工艺路线。此工艺路线能有效地缩短MES的生产工艺流程,并有可能经一次酯化便获得低二钠盐含量的产品。本课题的主要研究内容为:通过实验室氯磺酸间歇磺化方法实现脂肪酸的磺化,以获得单碳分布、纯度较高的α-磺基十二酸中间体;着重对其后续酯化、漂白及中和步骤进行考察和工艺条件优化,完成对磺化-酯化-漂白/中和工艺路线可行性的探索,并为工艺放大提供一定的依据。在本文的实验范围内得到以下主要结论:初步优化采用氯磺酸间歇式磺化十二酸（DA）的物料摩尔比、氯磺酸滴加温度、老化温度及时间等因素,获得了单碳分布、纯度较高的α-磺基十二酸（简称磺酸,SDA）中间体。利用两相滴定法测定反应产物中活性物的含量从而计算得磺化率。实验室氯磺酸间歇磺化十二酸的适宜工艺条件为:n（氯磺酸）:n（DA）=1.3:1,滴加温度60℃,磺化温度90℃,磺化时间60 min;老化温度80℃,老化时间45 min。利用α-磺基十二酸单钠盐（简称单钠盐,MSS）在水中溶解度小的特性纯化α-磺基十二酸,得到单钠盐的白色片状晶体,再利用离子交换或直接酸化的方法将单钠盐转换回α-磺基十二酸结构,为后续过程探索工艺路线可行性和优化工艺条件提供中间体。若采用α-磺基十二酸中间体与甲醇进行酯化反应合成α-磺基十二酸甲酯（简称甲酯磺酸,MS）,可以利用中间体中磺酸基的自催化作用,考察了α-磺基十二酸酯化过程的物料摩尔比、反应时间对酯化率的影响,利用反应体系酸值的变化测定酯化率。适宜的工艺条件为:n（甲醇）:n（SDA）=30:1,反应温度70℃,酯化率达到95%以上。若采用单钠盐中间体与甲醇进行酯化反应,则外加浓硫酸催化,考察了物料摩尔比、反应时间对酯化率的影响,用阴-阳离子两相滴定法测定酯化率。适宜的工艺条件为n（甲醇）:n（MSS）=80:1,反应温度70℃,酯化率达到94%以上。实验结果表明,无论采用α-磺基十二酸的自催化直接酯化或采用单钠盐经浓硫酸催化酯化,均可达到满意的酯化率。在漂白/中和一体化实验中,选取漂白温度、漂白剂用量、中和温度、氢氧化钠浓度作为影响MES产品中α-磺基十二酸甲酯单钠盐（简称酯钠盐,ESS）含量、α-磺基十二酸（简称二钠盐,DSS）含量及漂白/中和产物色泽的因素,通过HPLC-ELSD对产品中酯钠盐及二钠盐进行定性分析,并用外标法对其进行定量分析。通过正交分析得到适宜的漂白/中和条件为:漂白温度50℃;漂白剂用量为甲酯磺酸质量的8%;中和温度40℃;氢氧化钠浓度为10%。利用电导法测定了用乙醇重结晶纯化所得的MES的CMC值为0.01226 mol/L。此外,通过红外、质谱、核磁等表征手段对产品结构进行鉴定证实为C12MES产品。选取十四酸、十六酸、十八酸作原料分别合成了α-磺基脂肪酸甲酯钠盐系列产品十四酸甲酯磺酸钠(C14MES)、十六酸甲酯磺酸钠(C16MES)及十八酸甲酯磺酸钠(C18MES),利用HPLC-ELSD及FT-IR图谱对提纯的产品分别进行了纯度及结构鉴定,确定分别获得纯度98%以上的C14MES、C16MES及C18MES产品。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 磺酸盐类表面活性剂的概述

- 1.1.1 烷基苯磺酸盐（LAS）

- 1.1.2 烯基磺酸钠（AOS）

- 1.1.3 磺化琥珀酸酯钠盐

- 1.1.4 烷基磺酸钠（SAS）

- 1.1.5 脂肪酸甲酯磺酸盐（MES）

- 1.2 MES的研究及应用

- 1.2.1 国外产业化现状

- 1.2.2 国内产业化开发

- 1.2.3 MES的合成

- 1.2.3.1 MES的制备

- 1.2.3.2 漂白及中和

- 1.2.4 MES的应用

- 1.2.4.1 洗涤用品中的应用

- 1.2.4.2 牙膏生产中的应用

- 1.2.4.3 皮革加工过程中的应用

- 1.2.4.4 塑料工业中的应用

- 1.2.4.5 印染工业中的应用

- 1.2.5 MES的性能

- 1.2.5.1 洗涤性

- 1.2.5.2 配伍性

- 1.2.5.3 泡沫性及润湿性

- 1.2.5.4 钙皂分散性

- 1.2.5.5 去污力

- 1.2.5.6 生物降解性

- 1.2.6 MES合成方面的难题

- 1.3 立题依据及主要研究内容

- 1.3.1 立题依据

- 1.3.2 主要研究内容

- 第二章 十二酸的磺化

- 2.1 引言

- 2.2 实验材料

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 α-磺基十二酸的合成

- 2.3.1.1 原料十二酸含量分析

- 2.3.1.2 磺化率的测定—两相滴定法

- 2.3.2 α-磺基十二酸的纯化

- 2.3.2.1 单钠盐的制备及纯化

- 2.3.2.2 单钠盐转换回α-磺基十二酸

- 2.3.2.3 α-磺基十二酸的纯化产品熔点测定

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 原料十二酸的含量分析

- 2.4.1.1 酸碱滴定法

- 2.4.1.2 气相色谱法

- 2.4.2 α-磺基十二酸的纯化

- 2.4.2.1 单钠盐的制备及纯化

- 2.4.2.2 离子交换法制备α-磺基十二酸

- 2.4.2.3 直接酸化法制备α-磺基十二酸

- 2.4.2.4 熔点测定

- 2.4.3 α-磺基十二酸的结构表征及鉴定

- 2.4.3.1 红外光谱（IR）

- 2.4.3.2 质谱

- 2.4.4 反应条件对反应结果的影响

- 2.4.4.1 反应物摩尔比对反应结果的影响

- 2.4.4.2 老化温度、时间对反应结果的影响

- 2.4.4.3 滴加温度对反应结果的影响

- 2.5 本章小结

- 第三章 α-磺基十二酸及其单钠盐的酯化

- 3.1 引言

- 3.2 实验材料

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 α-磺基十二酸的酯化

- 3.3.1.1 合成方法

- 3.3.1.2 酯化率的测定方法

- 3.3.2 单钠盐的酯化

- 3.3.2.1 合成方法

- 3.3.2.2 酯化率的测定方法

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 产品表征

- 3.4.2 反应条件对反应结果的影响

- 3.4.2.1 α-磺基十二酸的酯化

- 3.4.2.2 单钠盐的酯化

- 3.5 本章小结

- 第四章 漂白/中和一体化

- 4.1 引言

- 4.2 实验材料

- 4.3 实验方法

- 4.3.1 合成过程

- 4.3.1.1 单钠盐酯化产品的中和

- 4.3.1.2 磺酸直接酯化产品的漂白及中和

- 4.3.2 酯钠盐及二钠盐纯化产品的制备

- 4.3.2.1 MES纯化产品（酯钠盐）制备

- 4.3.2.2 二钠盐纯化产品制备

- 4.3.3 酯钠盐及二钠盐的定性及定量分析

- 4.3.3.1 HPLC-ELSD原理

- 4.3.3.2 外标法

- 4.3.3.3 色谱条件

- 4.3.4 熔点测定

- 4.3.5 红外吸收光谱（FT-IR）

- 4.3.6 质谱分析（ESI-MS）

- 1HNMR）'>4.3.7 核磁共振氢谱分析（1HNMR）

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 酯钠盐的结构分析

- 4.4.1.1 熔点分析

- 4.4.1.2 红外吸收光谱

- 4.4.1.3 质谱

- 1HNMR）'>4.4.1.4 核磁共振氢谱（1HNMR）

- 4.4.2 建立用HPLC-ELSD定性及定量分析酯钠盐及二钠盐的方法

- 4.4.2.1 酯钠盐及二钠盐的纯度检验

- 4.4.2.2 酯钠盐及二钠盐定量分析的重现性检验

- 4.4.2.3 线性关系考察

- 4.4.2.4 酯钠盐的加入回收实验

- 4.4.2.5 酯钠盐和二钠盐的HPLC分离效果图

- 4.4.3 单钠盐酯化产品的中和

- 4.4.4 磺酸直接酯化产品的漂白及中和过程正交实验

- 4.4.4.1 正交实验因素选取

- 4.4.3.2 正交结果分析

- 12-MES的CMC'>4.4.5 C12-MES的CMC

- 4.5 本章小结

- 第五章 MES系列产品的合成

- 5.1 引言

- 5.2 实验材料

- 5.3 实验方法

- 5.3.1 合成过程

- 5.3.2 MES的纯化

- 5.4 结果与讨论

- 5.4.1 HPLC-ELSD分析

- 5.4.2 FT-IR分析

- 5.5 本章小结

- 全文结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].电子装配行业的车间制造执行系统（MES）应用[J]. 制造业自动化 2019(12)

- [2].面向石油装备制造的MES应用与探讨[J]. 现代制造技术与装备 2019(12)

- [3].MES在火力发电系统中的应用[J]. 锅炉制造 2019(05)

- [4].基于MES系统的智能制造切削加工系统架构设计[J]. 工业仪表与自动化装置 2020(01)

- [5].钢铁企业MES中的预防性设备维护系统[J]. 冶金管理 2020(03)

- [6].基于汽车安全气囊生产线MES系统的开发与研究[J]. 现代制造技术与装备 2020(03)

- [7].MES系统在加热炉节能监测中的应用[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [8].炼化企业MES系统的建设和应用分析[J]. 石化技术 2020(05)

- [9].MES在汽车工厂的应用[J]. 南方农机 2020(10)

- [10].制造执行系统MES在制药企业的应用[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [11].MES信息系统在加气混凝土自动化工厂的应用与研究[J]. 电子元器件与信息技术 2020(05)

- [12].智能制造生产线MES系统的设计与开发[J]. 制造业自动化 2020(08)

- [13].面向光伏电池数字化车间的MES系统设计[J]. 电子工业专用设备 2020(04)

- [14].工位制节拍化生产企业的精益物流MES设计[J]. 物流工程与管理 2020(08)

- [15].炼化企业MES系统的构建与应用[J]. 信息系统工程 2020(08)

- [16].MES系统在钢铁企业的应用与研究[J]. 数字技术与应用 2016(11)

- [17].选煤厂MES系统架构的实现及部署[J]. 煤炭加工与综合利用 2017(01)

- [18].浅谈企业车间MES生产调度的设计分析[J]. 电子技术与软件工程 2017(02)

- [19].MES模式在《金属材料与热处理》教学中的运用[J]. 教育现代化 2017(05)

- [20].“双创”背景下民办高校环境设计专业人才培养的MES模式研究[J]. 美术教育研究 2016(21)

- [21].支持网络化制造的数控车间可插拔MES的研究[J]. 机械设计与制造 2017(02)

- [22].烟草企业MES信息化管理应用思考[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(11)

- [23].MES视角下的护理口语模块化教学探索[J]. 教育教学论坛 2017(30)

- [24].离散制造企业设备管理系统与MES集成研究[J]. 软件 2016(02)

- [25].液力变矩器装配车间MES的研究与应用[J]. 机床与液压 2016(05)

- [26].日化行业MES系统研究与设计[J]. 机电工程技术 2014(11)

- [27].MES系统在铝加工企业的运用[J]. 电子技术与软件工程 2015(10)

- [28].小麦加工行业MES系统及生产优化技术的研究[J]. 粮食与食品工业 2015(04)

- [29].平板显示行业MES系统设计[J]. 电脑迷 2017(12)

- [30].概率论与数理统计的MES教学[J]. 学周刊 2016(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a792ed143a521cbbc62abfb2.html