# 316L不锈钢在高含氯离子乙二醇溶液中的腐蚀行为

### 论文摘要

油气田常采用乙二醇来防止天然气水合物的生成。为循环使用乙二醇,需采用乙二醇脱水系统对回收的乙二醇富液进行脱水。由于地层水中含有较高的氯离子,致使循环使用再生后的乙二醇中氯离子含量较高,使用316L为材质的乙二醇蒸发塔出现了腐蚀现象。为对乙二醇蒸发塔进行腐蚀伤害研究,利用高温高压釜、应力腐蚀试验机并结合SEM、EDS、XPS、XRD等现代表面研究方法研究了316L不锈钢在高含氯离子乙二醇溶液中的腐蚀行为。实验研究了温度、Cl-浓度、Fe3+浓度及流速对316L不锈钢腐蚀动力学行为的影响,进行了60℃下不同Cl-浓度对316L不锈钢在乙二醇溶液中的应力腐蚀开裂影响研究,并判断了316L的晶间腐蚀倾向。实验结果表明：在Cl-浓度为36516mg/L、Fe3+浓度776mg/L以及其他离子与地层水相同的情况下,316L的腐蚀速率随温度的升高而增大,温度超出60℃时腐蚀速率迅速增大,120℃时腐蚀速率达到最大值0.0781mm/a;在温度为120℃、Cl-浓度为36516mg/L时,Fe3+浓度大于388mg/L时,才会对316L的点蚀行为产生较大的影响；比较了120℃、Cl-浓度为36516mg/L、Fe3+浓度776mg/L条件下的静态与流速为2m/s的腐蚀速率发现,静态腐蚀速率大于动态腐蚀速率,其腐蚀试样在扫描电镜下观察发现：静态下的蚀孔形状为圆孔型,动态下的蚀孔形状为尖马蹄形；以120℃、Cl-浓度36516mg/L、Fe3+浓度776mg/L静态条件下的腐蚀试样为样品,物相分析可知,腐蚀产物由Cr2O3、Fe2O3、FeOOH组成；60℃时,316L不锈钢在Cl-浓度为36516mg/L的乙二醇溶液中具有应力腐蚀开裂倾向；另外,实验使用的316L不锈钢具有晶间腐蚀倾向。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 乙二醇腐蚀研究现状

- 1.2.1 乙二醇的性质

- 1.2.2 乙二醇装置的腐蚀案例

- 1.2.3 乙二醇装置的腐蚀原因及相关研究

- 1.3 氯离子对奥氏体不锈钢的腐蚀

- 1.3.1 点蚀

- 1.3.2 应力腐蚀概述

- 1.3.3 晶间腐蚀

- 1.4 研究背景

- 1.5 研究内容、研究方法

- 1.5.1 研究内容

- 1.5.2 研究方法

- 1.6 研究的理论基础及实践基础

- 第2章 316L在高含氯离子乙二醇溶液中的点蚀行为研究

- 2.1 引言

- 2.2 高温高压腐蚀实验研究

- 2.2.1 实验原理

- 2.2.2 实验条件

- 2.2.3 实验设备

- 2.2.4 实验方法

- 2.3 实验结果与分析

- 2.3.1 静态下温度对316L点蚀行为的影响

- -浓度对316L点蚀行为'>2.3.2 Cl-浓度对316L点蚀行为

- 3+浓度对316L点蚀行为的影响'>2.3.3 Fe3+浓度对316L点蚀行为的影响

- 2.3.4 流速对316L点蚀行为影响

- 2.3.5 成分及物相分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 316L不锈钢在高含氯离子溶液中的应力腐蚀敏感性研究

- 3.1 引言

- 3.2 应力腐蚀开裂的研究方法

- 3.2.1 慢应变速率拉伸试验（SSRT）

- 3.3 实验研究

- 3.3.1 实验条件

- 3.3.2 试验数据记录及结果

- 3.3.3 316L在高含氯离子乙二醇溶液中的应力腐蚀开裂机理

- 3.3.4 本章小结

- 第4章 316L不锈钢晶间腐蚀倾向检测

- 4.1 不锈钢晶间腐蚀检测方法

- 4.2 晶间腐蚀检测结果

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 5.3 建议

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a7d2d71811617f28e8ab5cf9.html