# 小行星/彗星着陆器附着机构控制系统的研究

### 论文摘要

小行星/彗星探测是当代深空探测的前沿课题之一,对研究生命起源、太空资源开发、太阳系起源及演变都有重要的意义,因此加快小行星/彗星探测技术的发展显得尤为重要。作为国家“863”计划深空探测与空间实验技术领域重大项目子项目“小行星着陆器附着机构原理样机”的重要组成部分,本文研制了小行星/彗星着陆器附着机构的控制系统,检验了着陆器附着机构的相关性能指标。本文首先根据系统性能指标与实验条件要求,完成了电气系统的设计、加工与调试,主要包括万向调节装置控制系统和锚定位装置控制系统。为研究万向调节装置位置控制的控制方法,建立了运动学模型和动力学模型。将基于复合反馈的PD控制器应用到万向调节装置位置控制系统中,证明了控制率的稳定性,并与传统的PID控制进行了比较,进行了实验验证。针对PID控制参数难以整定的问题,研究了基于智能控制的PID控制参数自整定方法。主要对模糊PID控制、神经网络PID控制通过Matlab/Simulink进行了仿真研究,其中对神经网络PID控制又比较了BP神经网络、小波神经网络和RBF神经网络的控制效果。研究表明,基于RBF神经网络的PID控制器的综合控制性能最好。最后,对着陆器附着机构控制系统进行了综合实验。在二维微重力实验平台上验证了锚定位装置的各项功能及性能指标;对万向调节装置的基于复合反馈的PD控制方法进行实验验证,证明该控制方法可以很好的满足控制要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 小行星/彗星着陆器国内外研究现状及分析

- 1.3 PID控制参数整定的研究现状

- 1.3.1 传统PID控制参数的整定方法

- 1.3.2 智能PID控制参数自整定的方法

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第2章 着陆器附着机构控制系统硬件设计

- 2.1 引言

- 2.2 控制系统的总体设计

- 2.2.1 着陆器附着机构介绍

- 2.2.2 控制系统总体设计要求

- 2.3 控制系统的硬件设计

- 2.3.1 电源模块

- 2.3.2 万向调节装置控制模块

- 2.3.3 锚定位装置控制模块

- 2.3.4 传感器模块

- 2.4 基于NIOS II的SOPC系统设计

- 2.4.1 基于VHDL的PWM模块的IP核开发

- 2.4.2 基于VHDL的倾角传感器模块的IP核开发

- 2.4.3 SOPC的设计与综合

- 2.5 本章小结

- 第3章 万向调节装置运动学与动力学建模

- 3.1 引言

- 3.2 万向调节装置运动学模型的建立

- 3.2.1 电机空间到驱动空间的变换与逆变换

- 3.2.2 驱动空间到关节空间的变换与逆变换

- 3.2.3 关节空间到传感器空间的变换与逆变换

- 3.3 万向调节装置动力学模型的建立

- 3.3.1 万向调节装置静力学分析

- 3.3.2 万向调节装置动力学分析

- 3.3.3 电机传动系统数学模型的建立

- 3.4 本章小结

- 第4章 基于PID控制的万向调节装置位置控制研究

- 4.1 引言

- 4.2 PID控制器的设计与仿真

- 4.2.1 增量式数字PID控制器的设计与仿真

- 4.2.2 基于复合反馈的PD控制器的设计与仿真

- 4.3 基于模糊控制的PID控制器参数整定

- 4.4 基于神经网络的PID控制器参数整定

- 4.4.1 基于BP神经网络的PID控制器的设计与仿真

- 4.4.2 基于小波神经网络的PID控制器的设计与仿真

- 4.4.3 基于RBF神经网络的PID控制器的设计与仿真

- 4.5 本章小结

- 第5章 着陆器附着机构控制系统的实验研究

- 5.1 引言

- 5.2 锚定位装置控制模块实验研究

- 5.2.1 二维微重力实验平台介绍

- 5.2.2 实验结果分析

- 5.3 万向调节装置控制模块实验研究

- 5.3.1 轨迹规划

- 5.3.2 实验结果分析与研究

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].上天、入海那些事[J]. 中国科技奖励 2019(06)

- [2].嫦娥四号着陆器在轨实践总结与评估[J]. 中国科学:技术科学 2019(12)

- [3].月面着陆器遮阳伞辅助热控方法散热性能分析[J]. 节能技术 2019(06)

- [4].着陆器软着陆垂直冲击试验研究[J]. 科学技术与工程 2020(02)

- [5].钛合金在新型行星着陆器上的应用[J]. 中国钛业 2019(01)

- [6].落月梦碎 印度“月船”2着陆器失联[J]. 中国航天 2019(10)

- [7].嫦娥三号着陆器地形地貌相机拍摄的巡视器近景图[J]. 航天器工程 2014(01)

- [8].深渊着陆器技术研究及马里亚纳海沟科考应用[J]. 海洋技术学报 2017(01)

- [9].基于离散元方法的月球着陆器冲击月壤过程分析[J]. 航天返回与遥感 2017(04)

- [10].NASA为商业月球着陆器能力选择合作伙伴[J]. 中国航天 2014(11)

- [11].欧洲火星着陆器着陆失败[J]. 科学大观园 2016(22)

- [12].展望——中国探测器远征火星[J]. 少儿科技 2017(04)

- [13].印明年初发射“月船”2探测器[J]. 太空探索 2017(04)

- [14].如何让火星变得如同地球一样宜居?[J]. 飞碟探索 2017(03)

- [15].欧空局完成火星着陆器坠毁事故调查[J]. 太空探索 2017(07)

- [16].“宇宙神5”将发射私营月球着陆器[J]. 太空探索 2017(09)

- [17].新颖别致的嫦娥-3着陆器[J]. 国际太空 2013(12)

- [18].着陆姿态不确定下的着陆器缓冲机构优化设计[J]. 宇航学报 2018(12)

- [19].欧俄探测器抵达火星,着陆器坠毁[J]. 中国航天 2016(12)

- [20].基于多工况的新型着陆器软着陆性能优化[J]. 北京航空航天大学学报 2017(04)

- [21].火星着陆器过渡段飞行组合导航优化仿真[J]. 计算机仿真 2017(08)

- [22].两种着陆模式下的着陆器缓冲机构构型优化[J]. 宇航学报 2017(10)

- [23].日本首个无人月球着陆器分析[J]. 中国航天 2016(01)

- [24].美公司推出月球着陆器新设计[J]. 中国航天 2016(07)

- [25].月球着陆器典型故障模式分析[J]. 宇航学报 2014(06)

- [26].月球着陆器软着陆稳定性关键影响因素分析[J]. 南京航空航天大学学报 2012(02)

- [27].月球着陆器着陆缓冲机构设计方法研究[J]. 航天器工程 2011(02)

- [28].韩国开发出月球着陆器[J]. 国际太空 2009(01)

- [29].美国航空航天局找到印月球着陆器坠毁地点[J]. 中国航天 2020(01)

- [30].面向火星着陆器缓冲试验的模拟火星壤力学特性分析[J]. 吉林大学学报(工学版) 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a7d397e026795e67e45052fe.html