# 飞机DCBPCU及其可靠性技术研究

### 论文摘要

DCBPCU是飞机自动配电系统的控制核心,本文在实现其强大控制功能研究的基础上,进一步开展了对提高其可靠性的研究。本文研究的重点,是对DCBPCU的容错技术从相似双余度技术到非相似双余度技术的改进,双余度体系采用的是热备份技术,故障裁决采用的是由互相裁决和第三方裁决共同组成的方案。本文从硬件和软件两个方面对双余度技术进行了改进,硬件方面,从完全相同结构的CPU控制板改为不同结构的CPU控制板;软件方面,从完全相同的编程语言改为不相同的编程语言,整体上达到消除因产生共性故障而使系统崩溃的目的。本文从控制系统的功能,硬件结构,软件流程等方面详细地说明了整个系统的实现和关键技术。其次,本文对系统的可靠性进行了数值分析。引入了贝叶斯理论原理,结合传统的故障树分析建模方法,建立了单个元器件对整个DCBPCU系统可靠性影响大小的故障模型,给出了MTBF与故障概率的函数关系,为进一步对整个配电系统可靠性分析提供了思路和方法。最后,为提高飞机DCBPCU系统通讯的可靠性,将对光纤通讯的研究提上了日程。在本文中,主要介绍了光纤通讯的基本原理、单收单发电路元器件的选取和整个电路模块的实现,给出了相关原理图和系统实物图。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 飞机配电系统的发展和国内现状

- 1.2 飞机配电系统的可靠性分析

- 1.3 光纤通讯的发展和应用

- 1.4 本文主要研究的内容

- 第二章 飞机DCBPCU 设计

- 2.1 DCBPCU 实现的主要功能和结构

- 2.1.1 DCBPCU 实现的功能

- 2.1.2 DCBPCU 总体结构

- 2.2 控制系统采用的容错技术

- 2.2.1 容错技术

- 2.2.2 相似余度与非相似余度

- 2.2.3 本系统采用的具体方案

- 2.3 DCBPCU 采用的故障裁决方案

- 2.3.1 双控制板间的相互裁决

- 2.3.2 第三故障裁决方

- 2.4 控制系统总体硬件设计

- 2.4.1 ARINC429 通讯电路设计

- 2.4.2 基于TMS320F240 的CPU 板设计

- 2.4.3 基于TMS320F2812 的CPU 板设计

- 2.4.4 输入接口板的设计

- 2.4.5 输出接口板的设计

- 2.4.6 电源板的设计

- 2.5 DCBPCU 软件设计

- 2.5.1 系统总体流程和自检测流程

- 2.5.2 过程运行流程

- 2.6 本章小节

- 第三章 飞机DCBPCU 贝叶斯建模分析

- 3.1 贝叶斯统计与贝叶斯网络

- 3.1.1 贝叶斯统计

- 3.1.2 贝叶斯网络

- 3.2 基于贝叶斯原理的飞机配电系统的可靠性评估

- 3.3 飞机DCBPCU 建模与数值计算

- 3.4 本章小节

- 第四章 光纤通讯

- 4.1 光纤通讯及其原理

- 4.2 光纤通讯电路元器件选取

- 4.2.1 光发送端机

- 4.2.2 光接收端机

- 4.2.3 电路实物图

- 4.3 本章小节

- 第五章 实验结果与分析

- 5.1 实验环境介绍

- 5.2 DCBPCU 实验结果与分析

- 5.3 光纤通讯实验结果与分析

- 5.4 本章小节

- 第六章 全文总结和展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].双余度无刷直流电机控制系统的研究[J]. 机电工程 2015(12)

- [2].并联结构双余度PMSM矢量控制策略[J]. 电源学报 2012(05)

- [3].双余度舵系统中的电流均衡策略研究[J]. 微特电机 2012(04)

- [4].双余度舵系统设计与研究[J]. 测控技术 2012(12)

- [5].双余度航空燃油管理计算机系统设计[J]. 现代计算机 2019(19)

- [6].双余度机电作动伺服系统数学模型与特性[J]. 电工技术学报 2014(01)

- [7].一种系留气球测控计算机的设计和实现[J]. 电子测量技术 2020(02)

- [8].一种双余度交叉通道链路的设计与实现[J]. 航空计算技术 2019(01)

- [9].基于双绕组永磁容错电机双余度控制系统研究[J]. 电工电能新技术 2014(06)

- [10].基于容错双余度电机的舵控系统设计[J]. 微特电机 2018(09)

- [11].无人机双余度电动舵机角度传感器故障检测方法[J]. 电子技术应用 2017(05)

- [12].双余度永磁无刷直流电机绕组故障诊断研究[J]. 西北工业大学学报 2014(01)

- [13].一种双余度伺服控制软件模块设计[J]. 电子技术与软件工程 2018(15)

- [14].双余度数字舵机系统研究与设计[J]. 微电机 2008(06)

- [15].电气双余度无刷直流电动机转子极弧系数研究[J]. 电机与控制学报 2009(06)

- [16].某飞机机构收上位置锁的设计[J]. 机床与液压 2018(10)

- [17].三相双余度永磁电机设计及故障运行分析[J]. 微电机 2018(08)

- [18].多机电作动器双余度控制器设计[J]. 机电一体化 2016(03)

- [19].基于通道控制的双余度DSP设计与实现[J]. 电子产品世界 2010(04)

- [20].双余度电动作动器电气设计与实验[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(01)

- [21].双余度螺管电磁铁余度间多场耦合特性分析[J]. 微电机 2018(08)

- [22].一种无人机用小型双余度电动伺服舵机的设计[J]. 微电机 2010(03)

- [23].飞机双余度全电刹车驱动控制器设计与研究[J]. 微特电机 2012(07)

- [24].基于遗传算法的双余度无刷直流电机优化设计[J]. 北京航空航天大学学报 2011(12)

- [25].AFDX交换机的低成本双余度交换功能设计[J]. 信息通信 2019(06)

- [26].双余度电动作动器电气设计与实验[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [27].双—双余度飞控计算机架构及其可靠性分析[J]. 信息通信 2016(05)

- [28].机载分布式双余度机电系统的容错与重构[J]. 电子测试 2016(19)

- [29].基于SysML的双余度管理软件设计[J]. 航空计算技术 2019(04)

- [30].船舶液压舵机双余度换向阀控制系统设计[J]. 机床与液压 2013(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a81c064258cbf403ebae8a90.html