# 离子液体对壳聚糖溶解性能的研究

### 论文摘要

壳聚糖在自然界中是一种含量丰富、可再生的糖类化合物。但是,壳聚糖不能够溶解于常见的有机溶剂中,这在一定程度上限制了壳聚糖的广泛应用。离子液体具有蒸气压极低、不挥发、不易燃、结构和性质可调节等优点,作为溶解壳聚糖的一种新型、绿色介质受到人们越来越多的关注。但是,人们对离子液体溶解壳聚糖的作用机制还不清楚,并且对使用不同离子液体或沉淀剂再生出的壳聚糖的形貌和结构性质还不了解。因此,作为国家863项目资助课题（NO.2007AA05Z454）的一部分,本文设计合成了一系列阴、阳离子结构不同的离子液体,研究了这些离子液体对壳聚糖的溶解性能,较系统地分析了这些离子液体的结构对壳聚糖溶解性能的影响,讨论了离子液体溶解壳聚糖的可能机制。同时,还较系统地研究了再生壳聚糖材料的外观、热稳定性和结构等。主要研究内容如下：1、根据离子液体结构和性能的关系,设计合成了一系列离子液体,它们的阳离子分别为：1-丁基-3-甲基咪唑[C4mim]+、1-烯丙基-3-甲基咪唑[Amim]+和1-乙基-3-甲基咪唑[C2mim]+,阴离子分别为甲酸根[HCOO]-、乙酸根[CH3COO]-、丙酸根[CH3CH2COO]-、丁酸根[CH3CH2CH2COO]-、乙醇酸根[HOCH2COO]-、甘氨酸根[H2NCH2COO]-、乳酸根[CH3CHOHCOO]-、苯甲酸根[C6H5COO]-和二氰胺根[N（CN）2]-等,并利用核磁共振技术对这些离子液体进行了表征。2、测定了壳聚糖在离子液体中的溶解度,研究了壳聚糖的溶解度随温度变化的规律,并且利用’H NMR和溶剂化显色紫外／可见探针研究了离子液体的阴离子、阳离子的结构对壳聚糖溶解度的影响。结果表明：离子液体的氢键接受能力对壳聚糖的溶解度有较大影响,具有较强氢键接受能力的离子液体可以更好地溶解壳聚糖。3、以[C4mim][CH3COO]为例,在110℃测定了[C4mim][CH3COO]和[C4mim][CH3COO]/壳聚糖体系的13C NMR化学位移,分析了壳聚糖在离子液体中的溶解机制。结果表明：壳聚糖主链上的-NH2或-OH上的H与离子液体阴离子上的O形成氢键,同时离子液体咪唑环上的2位H等也与壳聚糖的-NH2上的N或-OH上的O发生氢键相互作用,从而破坏了壳聚糖分子内、分子间的氢键网络结构,导致壳聚糖在离子液体中的溶解。4、利用水、乙醇、丙酮和乙腈四种不同的沉淀剂从[C4mim][CH3COO]、[Amim][CH3COO]、[C2mim][CH3COO]和[C4mim]Cl等离子液体/壳聚糖溶液中对壳聚糖进行再生,分析了不同沉淀剂对再生壳聚糖外观的影响,并通过傅立叶红外光谱、热重分析和X射线衍射等技术对再生壳聚糖材料进行了表征。结果表明：离子液体的结构仅影响再生壳聚糖的外观和热稳定性,沉淀剂的性质则影响壳聚糖的再生速度、外观、分子结构及热稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 糖的分类及应用

- 1.1.1 糖类化合物的分类

- 1.1.2 糖类化合物的应用

- 1.1.3 溶解糖类化合物的传统方法

- 1.2 离子液体及其特性

- 1.3 离子液体溶解糖类化合物的研究进展

- 1.3.1 离子液体溶解单糖和简单二糖

- 1.3.2 离子液体溶解生物多糖

- 1.4 离子液体溶解壳聚糖在中的研究进展

- 1.4.1 壳聚糖的来源及结构

- 1.4.2 壳聚糖的应用

- 1.4.3 溶解壳聚糖的传统方法

- 1.4.4 离子液体溶解壳聚糖的研究现状

- 1.5 本文的研究动机和主要内容

- 第二章 功能化离子液体的合成与表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 主要试剂

- 2.2.2 主要仪器

- 2.3 离子液体的制备

- 2.3.1 1-丁基-3-甲基咪唑类离子液体的合成

- 2.3.2 1-烯丙基-3-甲基咪唑类离子液体的合成

- 2.3.3 1-乙基-3-甲基咪唑类离子液体的合成

- 1H NMR）'>2.4 离子液体的核磁共振氢谱（1H NMR）

- 2.5 小结

- 第三章 1-丁基-3-甲基咪唑类离子液体对壳聚糖的溶解性能

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要试剂

- 3.2.2 主要实验仪器

- 3.2.3 实验步骤

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 温度对壳聚糖溶解度的影响

- 3.3.2 离子液体的氢键接受能力对壳聚糖溶解度的影响

- 3.3.3 离子液体咪唑环上的2位质子的化学位移对壳聚糖溶解度的影响

- 3.3.4 离子液体溶解壳聚糖的可能机制

- 3.4 小结

- 第四章 1-烯丙基-3-甲基咪唑类离子液体对壳聚糖的溶解性能

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 主要试剂

- 4.2.2 主要实验仪器

- 4.2.3 实验步骤

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 温度对壳聚糖溶解度的影响

- 4.3.2 离子液体的β值对壳聚糖溶解度的影响

- 4.3.3 离子液体咪唑环上的2位质子的化学位移对壳聚糖溶解度的影响

- 4.3.4 离子液体的阳离子结构对壳聚糖溶解度的影响

- 4.4 小结

- 第五章 不同沉淀剂对再生壳聚糖结构和性质的影响

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 实验试剂

- 5.2.2 实验仪器

- 5.2.3 实验步骤

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 不同沉淀剂对再生壳聚糖外观的影响

- 5.3.2 再生壳聚糖的结构和热稳定性

- 5.3.3 回收的离子液体的表征

- 5.4 小结

- 第六章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a841fd835baca8f18644fc69.html