# 精密高速轴系振动和动平衡检测设备的设计

### 论文摘要

为了判断精密高速轴系是否合格或重新装配,保证精密轴系的精度和质量,需要对轴系的振动和动平衡进行测试分析。动平衡的一般做法主要有两种:平衡机法和现场动平衡法。现场动平衡技术以其方便、高效和低廉的特点取得了越来越广泛的应用。国内外目前所用的大部分动平衡仪器都是基于单片机技术的,因其主控芯片性能和存储容量等的限制,系统功能的可扩展性有限,对于信号处理的大量数字运算能力不强,动平衡的精度和速度不理想,可进行动平衡的转子转速范围窄。为适应主轴装配质量要求中对动平衡的需要,提高测试精度,使人机界面更加友好,本文将现场动平衡技术和数字信号处理等技术结合起来,开发了一套基于DSP的轴系的振动和动平衡进行测试系统。本论文首先对不平衡算法:刚性转子影响系数法以及基于DFT的不平衡振幅、相位提取算法作了详细归纳、阐述。在参考和借鉴国内外智能动平衡仪的基础上,提出了采用DSP(数字信号处理器)技术,以TI公司的TMS320LF2407 DSP为平台,开发轴系振动和动平衡测试系统。论文中对系统的主体电路结构、主控芯片的选择、模拟量输入通道设计和A/D采样方法进行了详细的方案比较和论证;并给出了振动信号预处理电路、A/D转换电路、通讯模块、按键电路和液晶电路等功能模块的电路原理图。系统的软件设计遵循自顶向下的模块化设计思路。文中重点分析了主程序的总体框架设计、转速测量程序设计、不平衡计算以及数据通讯程序的设计。整个系统能够对转子振动信号进行精确测量;对不平衡进行准确计算和实时显示;并能通过RS232实现与PC机的数据通讯。试验结果表明本系统设计达到了预定技术指标,基于DSP的轴系的振动和动平衡测试系统必将具有广阔的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的目的、意义

- 1.2 国内外技术现状与发展趋势

- 1.3 本论文的主要研究内容

- 第二章 原理和理论部分

- 2.1 振动测量技术

- 2.1.1 振动研究的基本方法

- 2.1.2 振动测量的主要内容和研究方法

- 2.1.3 高速精密轴系的振动测量

- 2.2 轴系动平衡相关理论

- 2.2.1 轴系转子动力学分析

- 2.2.2 轴系转子动平衡分析

- 2.3 数字信号处理基本理论

- 2.3.1 数字信号处理理论简述

- 2.3.2 离散傅里叶变换

- 2.3.3 基于DFT 的不平衡量的提取算法

- 2.3.4 数字信号处理理论的应用

- 2.4 本章小结

- 第三章 系统的总体结构设计

- 3.1 系统设计的要求

- 3.2 系统总体结构框图

- 3.3 系统硬件构成

- 3.3.1 CPU 的选择

- 3.3.2 TMS320LF2407 系列 DSP

- 3.3.3 光电转速传感器的选择

- 3.3.4 速度传感器的选择

- 3.3.5 液晶显示器的选择

- 3.3.6 键盘的选择

- 3.4 本章小结

- 第四章 系统的硬件设计

- 4.1 概述

- 4.2 模拟信号调理电路

- 4.2.1 振动信号数据采集

- 4.2.2 信号处理前置电路——电荷放大、积分网络和程控增益

- 4.2.3 多路模拟转换开关

- 4.2.4 低通滤波

- 4.2.5 带通滤波

- 4.3 ADC 芯片的介绍和电路设计

- 4.3.1 ADC 芯片的选择

- 4.3.2 电路的设计

- 4.3.3 注意事项

- 4.4 LF2407 事件管理器EVA、EVB 在系统中测转速

- 4.5 可编程逻辑器件（CPLD）逻辑功能的设计

- 4.6 液晶显示电路的设计

- 4.7 键盘接口电路

- 4.8 电源模块的设计

- 4.9 本章小结

- 第五章 系统的软件设计

- 5.1 系统软件设计原则

- 5.1.1 易理解性和易维护性

- 5.1.2 实时性

- 5.1.3 可测试性

- 5.1.4 准确性

- 5.1.5 可靠性

- 5.2 系统主程序框架设计

- 5.3 软件主要功能模块的实现

- 5.3.1 初始化程序设计

- 5.3.2 转速测量模块的实现

- 5.3.3 单/双面平衡模块的实现

- 5.3.4 DSP 与PC 机之间RS—232 通讯模块的实现

- 5.3.5 键盘、液晶模块程序设计

- 5.4 实验验证

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 附录1 部分系统电路PCB 图实物照片

- 附图1 系统主电路PCB 图

- 附图2 系统电源模块

- 附图3 DSP 开发板及防治器

- 附图4 搭建验证平台实物图

- 攻读硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].船用尾轴架轴系振动响应的频率控制方法[J]. 舰船科学技术 2020(10)

- [2].670MW机组轴加风机轴系振动超限原因分析及处理[J]. 华电技术 2016(11)

- [3].浅谈轴系振动和汽轮发电机组安装之间的关系[J]. 科技促进发展 2010(S1)

- [4].汽轮机组轴系振动偏大的特点及原因分析[J]. 热电技术 2020(03)

- [5].轮船轴系振动测量分析系统软件设计与实现[J]. 西安邮电大学学报 2015(06)

- [6].高速轴系振动检测和分析的研究[J]. 机械与电子 2008(07)

- [7].350MW机组轴系振动技术攻关[J]. 酒钢科技 2016(02)

- [8].船舶双推进轴系振动分析软件开发研究[J]. 计算机测量与控制 2015(08)

- [9].滑环轴安装引起的发电机小轴系振动异常之处理[J]. 电机技术 2013(04)

- [10].小型汽轮发电机组轴系振动的分析与处理[J]. 热力透平 2009(04)

- [11].国产汽轮机轴承箱及垫铁形式对轴系振动的影响[J]. 山西建筑 2015(18)

- [12].考虑主轴扭转变形的轴系振动模型[J]. 排灌机械工程学报 2019(09)

- [13].船舶推进轴系振动与校中关键技术[J]. 船海工程 2016(01)

- [14].船舶滑动轴承油膜厚度对轴系振动的影响[J]. 润滑与密封 2016(07)

- [15].汽轮发电机轴系振动诊断分析与处理[J]. 热电技术 2019(04)

- [16].柴油机轴系振动特性仿真[J]. 食品与机械 2013(04)

- [17].汽轮发电机组轴电压(流)对轴系振动的影响[J]. 热力发电 2011(12)

- [18].轴系振动分析系统在旋转机械中的应用[J]. 机械工程与自动化 2010(05)

- [19].船舶装载工况对不同孔径比轴系振动的影响[J]. 船海工程 2016(03)

- [20].百万千瓦等级核电机组应用弹性基础下的轴系振动特性研究[J]. 发电设备 2014(03)

- [21].大功率汽轮机和轴系振动状态的特点[J]. 热能动力工程 2012(03)

- [22].船舶轴系振动相关问题研究[J]. 科技创业家 2014(07)

- [23].船舶轴系振动教学演示实验台架设计与实验分析[J]. 大学物理实验 2013(05)

- [24].油田抽油机减速器齿轮轴系振动特性[J]. 机械工程师 2012(10)

- [25].超临界600MW机组主机轴系振动研究[J]. 神华科技 2009(06)

- [26].参数异变性对冲击式水电站系统轴系振动摆度影响[J]. 振动与冲击 2019(23)

- [27].某型燃气-蒸汽联合循环机组轴系振动特性研究[J]. 汽轮机技术 2010(02)

- [28].标高对俄制1000MW机组三支撑轴系振动影响研究[J]. 振动与冲击 2012(20)

- [29].核电站汽轮发电机组轴系振动调试[J]. 中国核电 2019(01)

- [30].基于激光多普勒效应的轴系振动综合测量[J]. 激光杂志 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a8730290cfc7e3de6771be8e.html