# 建筑工程中的框架剪力墙结构工程施工技术

安徽浩博建筑工程有限公司安徽省阜阳市

摘要：我国城市化进程不断深化，建筑工程成为各个城市发展的重要标志之一，为城市居民提供了良好的居住环境。随着人们生活水平日渐提升，人们对建筑工程安全性、稳定性等提出了更高要求。传统建筑结构已经无法满足建筑工程建设需求，而框架剪力墙结构以其刚度大、荷载能力强等优势，且能够为居民提供灵活的建筑空间成为现代工程首选结构。为此，通过了解框架剪力墙结构概念及特点，结合具体工程案例对该项施工技术应用进行分析和研究，最后在此基础上对建筑工程的位移、抗震等效果进行验证。

关键词：建筑工程；框架剪力墙结构工程施工技术

1框剪结构的特征

展开框剪结构施工技术之前，需要分析结构形式本身的相关特征，以便在施工中更好地把握该施工技术的施工特点。简单来说，抗震、刚度和受力是框剪结构形式的三大组成部分。

第一，受力结构形式。站在框架结构外形角度来讲，通过观察框架结构外形构成要素，能够明显观察到框剪结构垂直于地面，结构自身与地面结构体之间没有缝隙。结构自身的空腹悬臂梁会遭受来自外界作用力的影响，如果框架结构本身的抗压性和稳定性较差，就会进一步导致结构变形，从而出现结构弯曲现象。弯曲之后的结构呈曲线状态，将该曲线状态称之为弯剪形态。简而言之，框剪结构受到外界不同作用力的影响之后，就会面临结构形态的变化，即出现变形或者弯曲情况。

第二，刚度结构形式。一般情况下，框剪结构在没有受到外界作用力的影响下，其结构自身的受力反应与纯框架结构的受力反应相同。但是框架结构自身的刚度与基底的弯曲程度息息相关，且呈正比例关系。即基底弯矩比例越大，框架结构刚度的变化越明显。在这种情况下，就需要加强对框架结构的抗震设计。但是当框剪结构的弯矩达到80%之后，框架结构的刚度会逐渐降低，从而影响建筑整体结构的稳定性和整体性。这就需要采用科学有效的方法解决框架结构刚度问题，从而达到抗震的目的。

第三，抗震结构形式。框剪结构的抗震等级设计需要依据国家法律法规的标准而定。比如《抗震等级规范》。在设计过程中，确定框架和剪力墙的刚度是建筑抗震设计中的重中之重。

2建筑工程框架剪力墙结构施工技术

2.1放线测量技术

设计图纸的绘制以及框架剪力墙结构施工方案的基础，是框架剪力墙结构施工放线测量技术。放线测量技术具有良好的测量效果，因此在框架剪力墙结构施工技术的应用中，占有十分重要的地位。要求相关工作人员具有一定的专业素养，能够熟练地使用全站仪或者经纬测量仪器，从而将目标工程各种结构进行量化处理，建立建筑工程的放线测量轴线控制网。对框架剪力墙的相关施工技术进行精确化管理与应用，反复的核查测量结果，从而保证框架剪力墙结构施工技术得以科学的应用，保证建筑工程放线测量结果准确。

2.2钢筋施工技术

钢筋施工作为整个框架剪力墙结构的主体，针对本工程来说，应严格遵守结构设计要求，合理控制好施工细节。具体来说：首先，工程施工中，应将实体放样特征作为参照物，并制作一致性模板。然后利用这些模型对框架进行定位，为了避免定位出现偏差，可以运用平衡等方式对钢筋位置进行优化，从而确保剪力墙更具稳定性。其次，钢筋在剪力墙结构中用量较大，且节点位置钢筋处理难度也较大。因此在施工前要充分考虑这一点，并制作1:1模样样例，为工程梁柱节点钢筋提供更多支持。其三，目前通常用的建筑转换层梁钢筋直径多为22mm、25mm、28mm。针对不同直径的钢筋，需要采用的施工技术方法也会有所差别。如采用冷挤压套管对直径较大的钢筋进行处理；运用闪光对焊接头技术处理直径偏小的钢筋。完成基本工作，我们应对钢筋接头进行检查，尤其是焊接符合标准方可进行下一步施工，以此来保证框架剪力墙结构具有较好的承重能力。

2.3模板及支撑架施工

首先，普通模架系统架体、层板与木枋施工。施工方式以层板与木枋相结合的方式为主。在具体施工中，模板材料、梁柱材料的选型以及支撑架体的选择是设计施工方案之前着重考虑的要素，并检测支撑架体钢管、扣件、顶托、模板和梁柱材料是否符合相关指标和规定，从而保障框剪架构材料的质量。在选择模板时，需要结合建筑结构实际情况选择规格合适的模板。一般情况下，梁模板的厚度为15mm。并选择多层模板作为梁模板，并结合该建筑楼层情况，选择合适的模板主拼方式。其次，高支模板模架施工。首先要进行模架方案编制及专家论证，形成可行方案后进行架体施工。在展开钢管安装之前，需要仔细核对钢管立杆的位置。在安装过程中，以墨线作为基准线，将底座、垫板等放置在墨线处，然后设置纵向扫地杆、横向扫地杆的安装位置。其中，纵线扫地杆应利用直角扣件，将扣件固定在底座的立杆上，距离不超过200mm。横向扫地杆应固定在纵向扫地杆的下方立杆上。在安装支架过程中，需要着重观察支架的水平高度和垂直高度，并在搭完支架后及时调整和检查。楼板模板应该分别在立柱和相隔5m支架立杆位置设置纵向剪刀撑。剪刀撑应贴近钢支顶立杆，并将立杆与钢支顶扣件相连接，扣件应该处于锁紧状态。并检查扣件规格、钢管外径的大小，选择与钢管外径大小相匹配的立杆扣件，其中扣件、钢管、顶托等应进行物理性能力学检测，要求合格，并在模架体系设计中使用相关力学数据进行模架体系力学验算。

2.4混凝土施工

在进行混凝土施工之前，需要根据实际情况对混凝土材料进行选择和配制，首先，施工人员需要对混凝土材料的质量进行严格控制，并且根据实际情况来对试配的比例进行调整。在实际混凝土施工的过程中，需要结合建筑的实际结构来选择合适的混凝土施工方式，对截面较大的梁进行混凝土施工的过程中，可以采用分层浇筑或者分段浇筑的方式，并且对其中混凝土浇筑的顺序进行合理控制，以此来提高混凝土施工的速度和整体质量。最后，在对混凝土进行浇筑完毕之后，需要根据施工现象的实际条件来进行混凝土的养护工作，防止混凝土表面出现相应的裂缝。

结语

框架剪力墙在目前高层建筑的施工当中占据着主要的位置，能够在一定程度上保证建筑的稳定性，提高建筑的使用寿命。在实际的施工环节，需要结合建筑的实际情况和施工设计来对施工流程进行优化，并且根据实际情况来对施工工艺进行不断调整，以此来发挥出其实际的应用效果。

参考文献

[1]骆世福．建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术［J］．科学与财富，2015(11):321-323．

[2]王玉．结合工程案例谈框架剪力墙结构工程施工工艺探讨［J］．江西建材，2014(3):47-49．

[3]曹开彪．浅议建筑工程中的框架剪力墙结构工程施工技术［J］．建筑·建材·装饰，2015(17):155-157．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a89539a4d87a0a232dc6491e.html