# 探究风景园林水景工程施工技术

广州恒盛园林股份有限公司广东广州510030

摘要：水景工程建设是风景园林工程建造过程中重要的一个环节，水景工程建设质量的优良直接决定了园林植被的存活率和绿化性能，影响风景园林的整体结构与美观效果，因此，水景工程的施工建设尤为重要。文章主要是向读者阐述水景工程项目的施工过程，此文仅供相关人士参考。

关键词：风景园林、水景工程、施工建设

风景园林工程的兴起是现代社会发展的必然结果，因我国多个地区雾霾严重，空气质量达不到适宜人类修身养性的标准，外加建筑业的快速发展等，再加上风景园林工程的建设可助力城市绿化、美化环境，为人们提供舒适、清新的生活环境等多种因素，风景园林业得以向上增长趋势发展。风景园林景观建设涉及多个结构，容纳多个工程项目，下面就详细介绍水景工程项目的建造过程。

1、水景工程的介绍

1.1水景工程概述

水景工程主要是以水为建设基础，配上外装修饰物，让水自然流动穿梭在各个修饰物之间形成一种绮丽景观。风景园林景观中以水为景的主要是池塘、人工瀑布、人工溪水、人工江池等，根据水往下流动的特性，使用假山、建筑等进行设计形成优美的景观。水景工程建设的重点是设计和施工两个大方面，设计是水景工程建造原型的基础，施工和技术则是将设计实际呈现的方法，二者相互配合才能完成水景工程建设。

1.2水景工程施工基本要求

1.2.1功能性要求

水景工程的建设需要具有科学性，符合人们对于美、奇的标准与追求，在可供人们欣赏的前提下，又可表达出景观存在的意义与作用。

1.2.2经济性要求

水景工程项目建设施工之前需要设计人员对于该处园林的水景工程所需要呈现的景观进行设计和规划，而施工的实施可能性、技术的适用性、建造的资金成本等均是设计和规划的前提。水景景观的最大作用是可供人们观赏，给予观赏者灵动、生机、力量和美感，因此，装饰物的摆放、叠加、形态以及水的走向趋势、流量大小都是设计人员需要进行充分考虑的因素，水景工程建设的目标就是以最少的成本创造最大的价值。

1.2.3环境的整体性要求

水景工程项目仅是风景园林工程建造中的一个环节，水景景观也仅是风景园林景观中其中一景，因此，水景景观需要具有可融入风景园林整合性，水景景观与周围的其他景物相互协调、柔和，自然、融合于整个园林风景景观中。

2、风景园林水景工程的施工技术

2.1风景园林水景工程施工流程

①确定水景景观位置，开展施工；

②根据施工方案、图纸进行实地的勘察和勘测，再以两者结果整合后确定开挖土方的位置、方量等。

③使用机械设备进行夯实工作，并及时处理基础夯实工作中的问题；

④根据施工设计要求填埋碎石；

⑤进行底层垫基工作；

⑥根据施工图纸要求与实际情况结合后确定钢筋的安放位置，并进行加工和捆绑；

⑦钢筋捆扎完成后加上模板进行固定和防护；

⑧混凝土浇筑；

⑨模板拆除；

⑩选择防水施工材料，根据施工要求对水池进行防水处理，并检测水池是否存在漏水现象，若有，则立即采取补救、处理措施。

2.2风景园林水景工程施工要点

2.2.1水池结构施工要点

（1）对拟建的水池进行测量放线，然后进行土方开挖，当土方开挖至设计要求的标高时，应检查土质是否与设计资料相符，如有变化时，须针对不同情况加以处理，如地基土松软或者为回填土时，可在采取换土并加以夯实或者增加底板厚度等方法，达到设计要求的地基承载力，以免因地基承载力不足而发生不均匀沉降，导致底板开裂，最后浇灌混凝土垫层。（2）混凝土垫层浇完1―2d(应视施工时的温度而定，根据施工图纸在垫层面进行测量放线，把底板及水池池壁的边线放出。

（3）在绑扎钢筋时，应详细检查钢筋的直径、间距、位置、搭接长度、上下层钢筋的间距、保护层及埋件的位置和数量，均应符合设计要求。上下层钢筋均用铁撑(铁马凳)加以固定，使之在浇捣过程中不发生变位，在浇筑混凝土过程中，安排钢筋工跟班，把踩下的负筋做调整，以免负筋作底筋用，导致开裂。

（4）支水池、池壁、顶模板，应先立内模，绑扎钢筋完毕，再立外模，为了使模板有足够的强度，刚度和稳定性，内外模用拉结止水螺栓，钢管紧固，内模里圈用花蓝螺栓、螺丝拉条拉紧。池壁采用有撑支模的方法，内外模在钢筋绑扎完毕后一次立好。混凝土施工时，分层浇捣。池壁拆模后，将外露的止水螺栓杆头割去并涂防锈漆。水池的施工应防止变形裂缝的产生。

（5）底板及水池池壁应一次连续浇完，不留施工缝。施工间歇时间不得超过混凝土的初凝时间。如混凝土在运输过程中产生初凝或离析现象，则在现场拌板上进行二次搅拌，方可入模浇捣。底板厚度在20cm以内，可采用平板振动器，当板的厚度较厚，则采用插入式振动器。池壁浇筑使用的混凝土的黏连度、抵抗强度很重要，其混凝土配置所使用的石灰、碎石粒的品种、型号以及水灰比、沙灰比都决定着混凝土的质量，水景景观水池壁混凝土配置中，选择高于430号的水泥型号，低于4厘米直径和不超过0.5吸水率的碎石粒，配置的水灰比率小于0.6，沙灰比控制在1:2即可，配置而成的混凝土每立方米的含沙率在37%左右，低于320kg的水泥含量为宜，应采用抗渗等级为S6的抗渗防水混凝土。根据施工要求，预先做好穿过池壁的管道、固定螺旋的止水、防损处理，且混凝土浇筑之前做好清理、润湿工作，准备工作完成后要一次性完成混凝土的浇筑，才能使得混凝土充分黏合，有效发挥其坚固性能，混凝土浇筑完成后要进行为期十五天的养护工作，期间要保证混凝土的湿润度，以防过于干涸出现裂痕。

（6）混凝土浇捣后，其强度未达到162N／mm2时禁止振动，不得在底板上搭设脚手架、安装模板和搬运工具，并做好混凝土的养护工作。

2.2.2水景管道铺设

水景管道铺设的质量影响着水景景观水流的高低、大小等，若是管道铺设有疏漏，管道不足或铺设角度错误等会导致景观无法呈现应有的效果。管道铺设主要是泄水管、溢水管、供给管、电气预留管等管道的施工预留，铺设过程中需要考虑到外界因素对于管道的毁坏作用，做好管道损坏预防措施，例如管道若需要穿过水池池壁、池底等位置要进行管道防护，随后对池壁与管道之间存在的缝隙进行填补处理。

2.2.3注意照明设备配置

水景景观的照明设备有两个作用，一是与水景相融合、呼应，衬托景观的特色、优美，具有美化作用；二是在夜晚、节假日等时期起到光亮、照明、提示指路的作用，在这两个作用的基础上所选择的照明设备还必须具有安全、节能、环保功能，质量优良，价格适宜；设备安放的位置既能起到应有的作用，又要隐秘安全，这样才能不易遭到损坏。

2.2.4合理进行动植物种植设计

①水景景观除了需要水流动、假山、池塘等装饰物外，还需要适当种植绿色植物进行修饰，美化装饰物的外表，以达到增强观赏者的视觉感受的作用。例如可在假山上种植适当的小树木、花卉、青草，在池塘中散放金鱼，动植物的种类需要根据该区域的气候、环境进行选择。

②注重动植物色彩、数量、大小的搭配，注重可循环利用、易存活、经济适用。

③土壤质量影响植被的生长状况与存活情况，肥沃、滋润、干净、健康的土壤有助于植被的快速生长，枝繁叶茂，严把土壤质量关很重要。

④植被的种植、养护技术可直接决定植被的存活率及绿化率，科学的养护技术才有助于植被提高自身抵抗力，增长存活和繁殖率。

2.2.5重视放线施工

方格网放线法、平板仪联合法作为风景园林工程项目中放线施工中常用的方法，其使用操作过程中必须严格按照规范制度进行，定点、定线，精准测量所需的数值、距离、位置。

（1）方格网放线法

方格网放线法是在有标志参照物的情况下才能进行测量，因测量方式受到地形的限制和影响，其测量结果精准度稍有欠缺，不能精确到一定值，若工程测量中测量值不需要精准确定的情况下可以选择使用方格网放线法进行测量。

（2）平板仪联合法

精准测量对测量的区域地形、地区气候条件、测量的设备有一定的要求，在晴朗的天气才能实施测量，使用平板仪联合法虽可以精确测量放线，但必须在平缓的地形中才能测量精准，且测量过程中对于测量设备平板仪的要求极高。

2.2.6水体形状

水景景观的水体的样式需要具有美观、多种功能、环保、节能、融入周围景观、平衡生态系统等作用，对于风景园林景观环境的要求，选择圆形或方形的水体形状可满足多种作用，圆形或方形的水体形状还具有可根据美化设计要求变换多种形式，水体的形状需要根据景观设计的面积大小决定。一般情况下，大型的水景景观采取分散性圆形水体。

2.2.7铺装施工

池壁采用铺装方式进行施工，具有节约成本、多效利用、减少空洞、缝隙等优势，铺装施工工作开始之前要根据施工要求选择具有防腐蚀、防爆裂、厚度适宜、质量优良的铺装材料。

3、结语

风景园林景观中的水景景观的作用就是让整个园林景观具有灵动、活跃、滋润的气息，让观赏者从视觉上感受到园林的优美、舒适，水景景观的建设要注重水与物的结合，自然的融合才是美。

参考文献：

[1]任燕.风景园林水景工程的施工技术解析[J].城市建设理论研究(电子版).2017(19)

[2]刘华,吕铁彪,王艳秋,李杰.园林水景工程计算机辅助设计系统[J].工业技术经济.2003(03)

[3]徐玉梅.浅析园林水景工程的作用和特点[J].科学咨询(科技•管理).2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a8a537d6902612e7fed24999.html