# 子洲—米脂气田腐蚀监测与防护技术研究

### 论文摘要

随着子洲-米脂气田的大规模开发,产水气井及产水量的逐年增多,因腐蚀而引起的管筒穿孔、断脱,井口及集输管网渗漏问题的日渐突显,给气田生产造成了严重危害和经济损失。为了准确掌握井下油套管腐蚀状况,系统分析影响井下管串腐蚀的主要因素、腐蚀程度及防腐效果,有针对型的开展了子洲-米脂气田进行腐蚀监测及防护技术研究。本文主要对子洲-米脂气田生产井的腐蚀性影响因素及腐蚀规律研究,通过整理检测了气田整体区块的气质、水质和凝析油基础物性,结合对井筒的腐蚀挂片试验,通过应用腐蚀机理研究,分析判定了子洲-米脂气田天然气属于微含硫、低含CO2干气气藏,气井存在的腐蚀和结垢趋势,气田腐蚀主要表现为CO2腐蚀,对CO2分压、PH值、H2S、凝析油等主要因素和次要因素进行了系统分析,为下一步合理筛选腐蚀剂提供理论依据；本文还对子洲-米脂气田天然气井开展缓蚀剂评价研究,收集现场在用和国内使用效果良好的缓蚀剂样品,进行筛选和评价；结果表明了气田现场在用缓蚀剂ZD1-1物化性能良好,对气井油套管有较好的防腐效果,可有效抑制CO2对油套管的腐蚀,加注量及加注周期经优化比较适宜；论文同时研究了气田在用腐蚀监测技术。在以上理论分析与实验研究的基础上,进而提出优化后的子洲-米脂气田缓蚀剂加注制度和防腐工作制度。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 论文研究概况

- 1.1 论文研究背景和研究的重要意义

- 1.2 论文研究研究内容

- 1.3 完成的主要工作

- 第二章 子洲-米脂气田气井腐蚀因素及腐蚀规律研究

- 2.1 目标气井选择及相关数据分析

- 2.1.1 目标气井选择

- 2.1.2 目标气井基础数据

- 2.1.3 气质分析结果

- 2.1.4 水质分析结果

- 2.1.5 凝析油分析结果

- 2.2 目标气井腐蚀现状与分析

- 2.2.1 腐蚀宏观形貌

- 2.2.2 腐蚀微观形貌

- 2.2.3 腐蚀结垢产物分析

- 2腐蚀机理及影响因素研究'>2.3 CO2腐蚀机理及影响因素研究

- 2腐蚀类型'>2.3.1 CO2腐蚀类型

- 2腐蚀机理'>2.3.2 CO2腐蚀机理

- 2腐蚀影响因素研究'>2.3.3 CO2腐蚀影响因素研究

- 2.3.4 钢铁在水中形成腐蚀产物的性质

- 2腐蚀预测与防护'>2.4 CO2腐蚀预测与防护

- 2腐蚀预测'>2.4.1 CO2腐蚀预测

- 2腐蚀防护'>2.4.2 CO2腐蚀防护

- 第三章 子洲-米脂气田气井缓蚀剂评价研究

- 3.1 缓蚀剂作用机理

- 3.2 缓蚀剂的筛选与评价

- 3.2.1 缓蚀剂样品

- 3.2.2 缓蚀剂样品溶解性能测试

- 3.2.3 缓蚀剂筛选评价条件

- 3.2.4 缓蚀剂筛选与评价

- 3.3 目标气井现场试验结果

- 3.3.1 气井加剂腐蚀挂片

- 3.3.2 气井空白腐蚀挂片

- 3.4 缓蚀剂加注制度优化

- 3.4.1 目前现场加注制度

- 3.4.2 加注制度的优化

- 第四章 子洲-米脂气田腐蚀监测技术研究

- 4.1 腐蚀监测技术概述

- 4.2 腐蚀监测技术的应用

- 4.2.1 腐蚀监测方法的选择和位置的确定

- 4.2.2 腐蚀监测技术的应用

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].川东地区气田水处理技术及工程应用[J]. 油气田环境保护 2020(01)

- [2].什邡气田信息化建设管理探索与实践[J]. 中外能源 2020(02)

- [3].中国大气田科学开发的内涵[J]. 天然气工业 2020(03)

- [4].气田地面系统优化调整研究应用与效果评价[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(01)

- [5].含汞气田水的危害及处理工艺研究[J]. 天然气与石油 2020(02)

- [6].“蓝鲸2号”助力我国首个深水自营大气田完成首口开发井作业[J]. 中国船检 2020(06)

- [7].延安气田低产井区地面集输节能降耗技术研究[J]. 石油工程建设 2020(03)

- [8].探索老气田数字化管理之路[J]. 天然气勘探与开发 2020(02)

- [9].徐深1-平7井刷新徐深气田天然气产能的最高纪录[J]. 天然气工业 2020(08)

- [10].徐深气田地面工程技术认识及攻关方向[J]. 油气田地面工程 2020(11)

- [11].崖城13-1气田向港、琼两地供气超过500亿立方米[J]. 天然气工业 2016(02)

- [12].气田水综合治理成套技术研究[J]. 中国井矿盐 2016(03)

- [13].气田水回注方式探讨[J]. 当代化工研究 2016(07)

- [14].2000年以来中国大气田勘探开发特征[J]. 天然气工业 2015(01)

- [15].气田水回注风险防控对策研究[J]. 油气田环境保护 2013(05)

- [16].国内目前压力最高的气田产能建设全面展开[J]. 天然气工业 2020(03)

- [17].东胜气田水平井钻井提速技术及展望[J]. 西部探矿工程 2020(05)

- [18].鄂尔多斯盆地临兴致密气田低效井措施优选方法[J]. 天然气勘探与开发 2020(02)

- [19].老气田中后期地面系统调整改造优化模式研究[J]. 云南化工 2020(07)

- [20].天然气净化装置气田水回注泵优化运行技术探讨[J]. 石油和化工设备 2020(07)

- [21].乐东气田海底管道通球卡堵原因分析及改进措施[J]. 广东化工 2020(16)

- [22].气田节电技术实践[J]. 石油石化节能 2018(12)

- [23].世界巨型气田分布特征及其启示[J]. 天然气地球科学 2019(06)

- [24].崖城13-1气田高效开发策略与实践[J]. 中国海上油气 2017(01)

- [25].抽样检查法在低渗气田安全检查中的应用[J]. 中国石油石化 2017(07)

- [26].大池干井气田“123456”工作法探究[J]. 化工管理 2017(17)

- [27].流动保障技术在深水气田投产的应用[J]. 中国海洋平台 2015(06)

- [28].发挥前沿技术支撑作用 深入推进气田两化融合——物联网和云计算在涪陵气田的实际应用[J]. 江汉石油职工大学学报 2016(01)

- [29].浅谈气田水废水处理[J]. 中国井矿盐 2016(02)

- [30].气田水恶臭治理技术优选及效果评价[J]. 油气田环境保护 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a8d5b626017ab7c26b1a80eb.html