# 生活污水的多介质土壤层处理技术研究及其应用

### 论文摘要

农村生活污水已经成为平原河网污染地区的主要源头之一,农村人口密度小,分散广,污水难以收集,生活污水未经任何处理直接排入到河浜和河流,是造成太湖等湖泊富营养化的主要原因之一。经调查,太湖流域来源于农田、畜禽养殖和农村生活污水面源的总磷分别为19%、35%和30%,总氮分别为29%、23%和31%。长期以来,农村生活污水排放量的日益增加,超过了农村当地水环境的自净容量,使得农村水环境污染问题更为严重,所以农村面源污染控制已经成为农村水环境治理的重中之重。针对江苏农村生活污水和微污染河流特点,本研究在引进日本开发的多级土壤层技术的基础上,通过消化、吸收,结合太湖流域农村生活污水水质特点及当地的土壤类型特性和可利用农村废弃资源,经过改进,形成了适合太湖流域农村生活污水的处理技术,并建立了示范工程,出水达标排放。研究其处理效果、影响因素及最佳操作参数,最终形成高效,低耗,易于管理的农村生活污水反应的工艺。并且通过“厌氧调节—多介质土壤层系统”组合工艺处理农村生活污水。探究结果表明：（1）通过小试材料的对比试验得出：系统中土壤混合层中的有机碳源添加物——木屑混合木炭或秸秆,对污水中CODcr的去除几乎没有影响,但对总磷和总氮的去除影响较为明显,木屑混合木炭或秸秆作为有机碳源时对总磷和总氮的去除率分别为82.60%、52.30%或68.70%、44.35%。（2）处理能力为20m3/d的多介质土壤层系统工程的前期运行结果表明：在进水浓度较低的条件下,系统对CODcr、TN、NH4+-N、 TP及SS的平均去除率分别在70%、59%、83%、76%及94%,达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 分散污水的处理

- 1.1.2 分散式污水处理技术与国内外相关技术发展

- 1.1.2.1 在国外的工程实例

- 1.1.2.2 在中国的应用实例

- 1.2 研究内容

- 1.3 研究技术路线

- 1.4 研究工作概况

- 1.5 主要研究成果

- 2 生活污水的多介质土壤处理技术研究

- 2.1 研究的目的

- 2.2 试验材料与装置

- 2.2.1 试验材料

- 2.2.2 试验装置

- 2.3 试验过程与内容

- 2.4 试验方法

- 2.4.1 试验期间的进水水质

- 2.5 分析项目与检测方法

- 3 试验结果及讨论

- 3.1 试验结果

- 3.2 试验结果分析

- cr的去除'>3.2.1 CODcr的去除

- 4sup>+-N的去除'>3.2.2 NH4sup>+-N的去除

- 3.2.3 TN的去除

- 3.2.4 TP的去除

- 3.3 小结

- 4 研究成果的应用

- 4.1 工程简介

- 4.2 工程设计方案

- 4.2.1 设计依据

- 4.2.2 设计水量

- 4.2.3 设计进出水水质

- 4.2.4 工艺流程的设计

- 4.3 技术经济分析

- 4.3.1 工程投资

- 4.3.2 人员配备

- 4.3.3 成本核算

- 4.4 系统运行及效果分析

- 4.4.1 结果及讨论

- 4.5 系统长效运行管理

- 4.6 小结

- 5 结论及展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 附录

- 攻读学位期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].表面负荷对多介质土壤层系统处理污染河水的影响[J]. 中国给水排水 2012(19)

- [2].模拟降雨量对锌在土壤层中的吸附和迁移研究[J]. 水土保持学报 2009(03)

- [3].多介质土壤层系统(MSL)启动性能研究[J]. 环境科技 2011(05)

- [4].我们脚下是什么季节[J]. 建筑工人 2013(12)

- [5].基于PCR-DGGE技术分析不同深度土壤层细菌的群落结构[J]. 南昌大学学报(工科版) 2013(04)

- [6].油松天然林不同土壤层养分及其与地形因子的关系[J]. 山西农业大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [7].间伐对华北落叶松人工林凋落物和土壤理化性质的影响研究[J]. 河北林果研究 2014(04)

- [8].青海民和官亭盆地喇家遗址古耕作土壤层微形态研究[J]. 土壤学报 2015(05)

- [9].草坪公路[J]. 小学科技 2008(02)

- [10].不同人工林类型枯枝落叶层及土壤层水源涵养功能分析[J]. 广东农业科学 2013(14)

- [11].甘肃兴隆山主要森林类型凋落物及土壤层的蓄水功能[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [12].华北土石山区典型森林枯落物层和土壤层水文效应[J]. 水土保持学报 2011(06)

- [13].吸烟应警惕钋210[J]. 中国水电医学 2008(05)

- [14].土壤层厚度对3个油橄榄品种生长的影响[J]. 南方农业学报 2019(07)

- [15].原子荧光光谱法测定成都市公共绿地土壤层中的镉[J]. 光谱学与光谱分析 2008(12)

- [16].盛果期库尔勒香梨园土壤主要养分与产量数值关系分析[J]. 新疆农业科学 2016(06)

- [17].杨农复合经营系统不同土壤层养分分布研究[J]. 江苏林业科技 2016(01)

- [18].多介质土壤层系统处理旅游型村镇生活污水的示范研究[J]. 生态与农村环境学报 2011(04)

- [19].大兴安岭南段典型天然林枯枝落叶层及土壤层持水特性研究[J]. 干旱区资源与环境 2020(02)

- [20].多介质土壤层系统(MSL)的材料选配对生活污水处理效率的影响[J]. 生态与农村环境学报 2010(S1)

- [21].日光温室边际土壤温度试验及模拟研究[J]. 北方园艺 2017(05)

- [22].北京山区不同质地类型自然边坡土壤种子库特征[J]. 水土保持学报 2016(03)

- [23].西安市水源地森林生态系统水质空间变化特征[J]. 东北林业大学学报 2013(03)

- [24].施氮量对玉米产量、养分吸收量及土壤无机态氮的影响[J]. 西南农业学报 2012(05)

- [25].赣南地区稀土矿采矿迹地枯落物层和土壤层贮水功能研究[J]. 水土保持学报 2020(02)

- [26].垂直流人工湿地的结构优化研究[J]. 城市道桥与防洪 2019(02)

- [27].落叶松凋落物层和土壤层1～5级细根形态和结构特征[J]. 东北林业大学学报 2019(04)

- [28].试论林业病虫害防治技术与方法[J]. 农民致富之友 2018(06)

- [29].无公害蔬菜种植与管理技术探索[J]. 农家参谋 2020(08)

- [30].北京山区典型林分枯落物层和土壤层水文效应[J]. 人民长江 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a8e76653af55f67a2446daf6.html