# 冷轧带钢表面清洁度与氧化色现象的探讨

### 论文摘要

冷轧板带钢是以热轧板卷为原料,通过冷轧的方式生产出的具有高性能、高附加值的优良板带产品。目前已被广泛应用于汽车、家电、建筑等行业。本文对冷轧带钢表面清洁度以及退火后出现的氧化色现象进行了探讨。试验用板选用冷轧带钢（板）,对经冷轧后、退火后、平整后、精整后不同位置（操作侧、中间、驱动侧）的表面形貌、断面金相组织、表面粗糙度、表面残留物及其锈蚀情况进行对比研究,对带钢经罩式退火后出现发白氧化色部位的表面形貌、金相组织及元素组成和耐蚀性进行了分析讨论,并对其影响因素进行探讨。冷轧带钢不同位置之间的表面形貌和粗糙度存在差异。操作侧和驱动侧表面粗糙度较大,中间位置表面粗糙度相对较小。经冷轧后,带钢表面残留物总量和残铁量较多,退火后其表面残留物含量急剧最少,精整后表面残留物含量与平整之后相比有所提升。不同位置间残留物总量和含铁量有所不同,操作侧和驱动侧表面残留物总量和残铁量较多,中间位置表面残留物总量和残铁量相对较少。大气腐蚀试验表明,同一工序中,带钢表面不同位置其锈蚀情况也略有不同,中间位置锈蚀情况较轻,操作侧和驱动侧锈蚀情况相对较重。在带钢经罩式退火后出现发白氧化色部位处,其表面形貌和粗糙度与正常部位相比存在差异,氧化色部位表面可观察到不同于基体的弥散分布的黑色斑点,其表面粗糙度较大,对表面元素组成分析后表明,在出现氧化色部位存在0元素和Mn元素的富集,通过对基体内部近表面处元素组成分析后发现,Mn元素是从带钢基体内部析出到表面,从而产生了元素富集现象。通过极化曲线和开路电位-时间的电化学试验表明,在出现氧化色部位处,其耐蚀性较差。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 冷轧板带钢的生产工艺

- 1.2.1 冷轧板带钢的轧制

- 1.2.2 冷轧板带钢的热处理

- 1.2.3 冷轧板带钢的平整

- 1.3 轧后带钢表面清洁度及其影响因素

- 1.3.1 带钢表面残留物及其影响因素

- 1.3.2 带钢表面缺陷及其影响因素

- 1.3.3 带钢表面元素富集及其影响因素

- 1.3.4 带钢表面锈蚀及其影响因素

- 1.4 本论文的研究目的、意义及研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 研究材料

- 2.2 研究方法

- 2.2.1 表面形貌及组织结构

- 2.2.2 表面粗糙度

- 2.2.3 表面残留物

- 2.2.4 大气暴露试验

- 2.2.5 电化学特性试验

- 2.2.6 退火后表面氧化色缺陷研究

- 2.2.6.1 表面形貌及组织结构

- 2.2.6.2 表面粗糙度

- 2.2.6.3 表面元素分析

- 2.2.6.4 基体内近表面层元素分析

- 2.2.6.5 电化学特性试验

- 第三章 实验结果与讨论

- 3.1 表面形貌及断面金相

- 3.1.1 表面形貌

- 3.1.2 断面金相

- 3.2 表面粗糙度

- 3.3 表面残留物

- 3.4 大气暴露试验

- 3.4.1 原始表面大气暴露试验

- 3.4.2 洁净表面大气暴露试验

- 3.5 电化学特性试验

- 3.6 退火后表面氧化色

- 3.6.1 表面形貌

- 3.6.2 断面金相

- 3.6.3 表面粗糙度

- 3.6.4 表面元素分析

- 3.6.5 基体内近表面层元素分析

- 3.6.6 电化学特性试验

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].冷轧带钢表面清洁度的探讨[J]. 涟钢科技与管理 2011(04)

- [2].冷轧乳化油对带钢表面清洁度的影响[J]. 石油炼制与化工 2008(11)

- [3].提高冷轧钢板表面清洁度措施[J]. 鞍钢技术 2011(04)

- [4].普碳冷轧带钢表面清洁度再提高[J]. 轧钢 2017(01)

- [5].冷轧板带表面清洁度影响因素及改进措施[J]. 冶金与材料 2018(06)

- [6].冷轧带钢表面清洁度影响因素与对策[J]. 山西冶金 2017(03)

- [7].轧后带钢表面清洁度研究[J]. 金属世界 2016(02)

- [8].提高轧后带钢表面清洁度的措施[J]. 鞍钢技术 2008(01)

- [9].关于表面清洁度目测评定标准的研究[J]. 现代涂料与涂装 2012(02)

- [10].罩退冷轧薄板表面清洁度控制与提升[J]. 清洗世界 2019(08)

- [11].6寸蓝宝石衬底清洁优化工艺的研究[J]. 清洗世界 2020(02)

- [12].紫外荧光法在物体表面清洁度监测中的应用研究[J]. 中国消毒学杂志 2015(09)

- [13].油气田钢制管道防腐涂装前表面处理———表面清洁度、表面粗糙度的现场检测[J]. 石油化工建设 2012(06)

- [14].冷轧板的各工序形貌及表面清洁度分析[J]. 表面技术 2010(04)

- [15].航空发动机零件环形内腔表面清洁度检查应用研究[J]. 装备环境工程 2019(08)

- [16].宝钢2030C102机组乳化液板式冷却器的改进[J]. 冶金设备 2009(S3)

- [17].多学科协作在提升医护高频接触物体表面清洁度中的应用[J]. 中国感染控制杂志 2018(04)

- [18].冷轧钢板表面清洁度对耐蚀性的影响[J]. 材料与冶金学报 2010(04)

- [19].八钢冷轧带钢表面清洁度浅谈[J]. 科技风 2013(17)

- [20].电子支气管镜不同清洗消毒方法的效果比较[J]. 中国护理管理 2010(07)

- [21].水性工业涂料的缺点[J]. 现代涂料与涂装 2018(03)

- [22].乳化液检测方法[J]. 科技创新与应用 2013(09)

- [23].紫外线灯管擦拭工具的制作及临床应用[J]. 中国医药指南 2011(12)

- [24].政策与法规[J]. 涂料技术与文摘 2009(11)

- [25].冷轧钢带表面清洁度的研究[J]. 包钢科技 2012(01)

- [26].冬季放养蛋鸡存在的问题及对策[J]. 乡村科技 2013(12)

- [27].气动喷丸除漆技术试验及工艺优化[J]. 热加工工艺 2018(22)

- [28].杂油对乳化液状态的影响[J]. 科技创新与应用 2013(10)

- [29].原油储罐涂层质量控制[J]. 全面腐蚀控制 2009(09)

- [30].ATP生物发光法在快速检测物体表面清洁度中的应用[J]. 安徽农业科学 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a8f0895fa9f2625b857ac44e.html