# 2-（烷氧亚胺基）—（1，2，4-噻二唑-3-基）乙酸及1，3，4-噁二唑的合成

### 论文摘要

具有生物活性的天然有机化合物大多数是杂环化合物,尤其是含氮、氧和硫杂原子的化合物在医药、农药、香料、电子材料等领域得到广泛应用。1,2,4-噻二唑和1,3,4-噁二唑等五元杂环化合物是杂环中的典型代表,具有多种显著的生物活性。论文第一部分研究2-（烷氧亚胺基）-（5-氨基-1,2,4-噻二唑-3-基）乙酸的合成;第二部分研究2,5-二取代-1,3,4-噁二唑类化合物合成的新方法。2-（烷氧亚胺基）-（5-氨基-1,2,4-噻二唑-3-基）乙酸类化合物多用于新型头孢菌素类药物的合成。论文确定了合理的工艺路线,即以氰基乙酰胺为起始原料,经肟化,烷基化,氨解,溴代,环合,碱性水解得到2-（烷氧亚胺基）-（5-氨基-1,2,4-噻二唑-3-基）乙酸。在获得目的化合物的基础上对反应条件进行了优化,其中2-乙氧亚胺基腈基乙酰胺的合成收率比文献高30%;对2-烷基丙二腈合成的后处理进行了简化,使产品的甲苯溶液直接进行下一步反应;2-氰基-2-烷氧亚胺乙脒的合成采用了盐析的方法,后处理变得简单,收率也由文献报道的57%增至62%;环和反应将反应温度由文献采用的-10～-5℃改为室温,使反应条件变得温和。最终产物的结构均通过红外光谱、核磁共振等分析方法进行结构确证。论文第二部分对2,5-二取代-1,3,4-噁二唑类化合物合成的新方法进行了研究。按照设计的合成路线,选取具有代表性的醛与酰肼合成出20个芳醛酰腙化合物,采用次氯酸钠作为新氧化剂实现芳醛酰腙的氧化关环反应,从而得到17个1,3,4-噁二唑类化合物。确定了氧化剂用量,反应溶剂和反应时间等因素;研究了不同取代基对产物收率的影响,并根据反应产物提出了较合理的反应机理,为具有多种生物活性的2,5-二取代-1,3,4-噁二唑类化合物的合成提供了合成方法上的选择。产物结构已由红外光谱、核磁共振、质谱等分析方法进行了确证。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一部分 2-（烷氧亚胺基）-（1,2,4-噻二唑-3-基）乙酸合成

- 第1章 绪论

- 1.1 噻二唑简介

- 1.2 研究内容及意义

- 1.2.1 2-（烷氧亚胺基）-（5-氨基-1,2,4-噻二唑-3-基）乙酸的合成

- 1.2.2 课题研究意义

- 第2章 合成路线筛选

- 2.1 文献报道的合成路线

- 2.2 采用的合成路线

- 2.3 本章小结

- 第3章 实验部分

- 3.1 试剂与仪器

- 3.1.1 主要试剂

- 3.1.2 实验仪器

- 3.1.3 检测仪器

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 路线一2-乙氧亚胺-2-（5-氨基-1,2,4-噻二唑-3-基）乙酸的制备

- 3.2.2 路线二2-甲氧亚胺-2-（5-氨基-1,2,4-噻二唑-3-基）乙酸的制备

- 3.2.3 路线二2-乙氧亚胺基-2-（5-氨基-1,2,4-噻二唑-3-基）乙酸的制备

- 3.3 实验条件优化

- 3.3.1 2-甲氧亚氨基氰基乙酰胺的合成优化

- 3.3.2 最终产物的合成优化

- 3.4 本章小结

- 第二部分 1,3,4-噁二唑类化合物合成研究

- 第1章 简介

- 1.1 1,3,4-噁二唑简介

- 1.2 2,5-二取代-1,3,4-噁二唑合成方法概述

- 1.2.1 双酰肼脱水环合

- 1.2.2 酰腙氧化环合

- 1.2.3 醛连氮的氧化

- 1.2.4 单酰肼合成法

- 1.3 本章小结

- 第2章 化合物设计及合成路线确定

- 2.1 实验设计

- 2.2 条件实验的确定

- 2.2.1 氧化剂的选择

- 2.2.2 溶剂选择

- 2.2.3 氧化剂用量确定

- 2.3 合成路线的确定

- 2.4 本章小结

- 第3章 实验部分

- 3.1 主要试剂及仪器

- 3.2 合成部分

- 3.2.1 酰肼的合成

- 3.2.2 芳醛酰腙的合成

- 3.2.3 2,5-二取代-1,3,4-噁二唑的合成

- 3.2.4 结果与讨论

- 3.3 本章小结

- 结论

- 附录

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].1,3,4-噁二唑衍生物抗癌活性研究新进展[J]. 精细化工中间体 2019(05)

- [2].噁二唑硝胺化合物在水中稳定性及其水解机制[J]. 含能材料 2020(07)

- [3].电催化合成2,5-二取代1,3,4-噁二唑衍生物[J]. 有机化学 2020(06)

- [4].含芳基咪唑并[2,1-b]-1,3,4-噁二唑的微波合成[J]. 精细石油化工 2020(05)

- [5].5-溴-3-苯基-1,2,4-噁二唑的绿色合成新工艺[J]. 煤炭与化工 2020(08)

- [6].新型含1,3,4-噁二唑片段硫色满酮衍生物的设计、合成及其抗真菌活性研究[J]. 有机化学 2019(04)

- [7].1,3,4-噁二唑衍生物在农药活性中的研究进展[J]. 广州化工 2017(24)

- [8].1,3,4-噁二唑衍生物在农药活性中的研究进展[J]. 今日农药 2018(03)

- [9].新型含1,3,4-噁二唑环结构的氰基丙烯酸酯类化合物的合成及生物活性研究[J]. 有机化学 2016(10)

- [10].含噁二唑结构的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的合成及生物活性研究[J]. 有机化学 2017(02)

- [11].二氯二氰基苯醌氧化N-酰基腙制备1,3,4-噁二唑及抗真菌活性研究[J]. 精细石油化工 2017(02)

- [12].4-氯-7-硝基苯并噁二唑的合成及对次氯酸根的荧光检测[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [13].新型含异噁唑环1,3,4-噁二唑啉衍生物的合成[J]. 合成化学 2017(05)

- [14].噁二唑衍生物的合成研究[J]. 化学研究与应用 2017(07)

- [15].(Z)-3,3-二甲基-1-(1H-1,2,4-三唑-1-基)-2-丁酮肟(5-芳基-1,3,4-噁二唑-2-基)甲基醚的合成和抑菌活性[J]. 高等学校化学学报 2017(08)

- [16].新型含1,3,4-噁二唑结构的吡唑酰胺类化合物的合成与杀虫活性研究[J]. 有机化学 2017(07)

- [17].5-甲基-1,3,4-噁二唑-2(3H)-酮的合成新方法[J]. 山东化工 2017(15)

- [18].1,3,4-噁二唑衍生物的合成方法及其抗菌活性研究进展[J]. 中国药房 2015(13)

- [19].关于聚芳噁二唑纤维成分定性鉴别的研究[J]. 西部皮革 2020(21)

- [20].含噁二唑大环冠醚的合成、结构及金属离子识别性能[J]. 高等学校化学学报 2020(03)

- [21].新型1-(1,3,5-三嗪-6-基)-3-甲基-4-(5-苯基-1,3,4-噁二唑-2-基)吡唑的合成及活性评价[J]. 高等学校化学学报 2017(10)

- [22].1,3,4-噁二唑三氮烯衍生物的合成及生物活性测定[J]. 有机化学 2016(02)

- [23].具有聚集诱导发光效应的噁二唑类荧光化合物的合成与表征[J]. 化工新型材料 2016(03)

- [24].噁二唑类黄嘌呤氧化酶抑制剂的设计合成及活性评价[J]. 药学学报 2016(06)

- [25].一种循环延长1,3,4-噁二唑-苯链的合成方法[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [26].新型含1,3,4-噁二唑的吡唑类化合物的合成及其抗肿瘤活性[J]. 合成化学 2014(06)

- [27].新型螺{二氢吲哚-3,2'-[1,3,4]噁二唑}-2-酮类似物的合成[J]. 合成化学 2015(03)

- [28].新型含1,3,4-噁二唑啉的吡唑类化合物的合成及其抗肿瘤活性[J]. 合成化学 2015(06)

- [29].新型1,3,4-噁二唑-2-硫酮衍生物的合成及其抗肿瘤活性[J]. 合成化学 2015(09)

- [30].2,5-取代-1,3,4-噁二唑衍生物的合成与杀菌活性[J]. 有机化学 2014(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a91ece56e0111bc6eb6c9c57.html