# 主动悬架汽车—路面耦合系统相互作用机理研究

### 论文摘要

随着高等级公路运输当中车速高、载重大的大型运输车的普遍采用,不但降低了车辆的运输成本,而且也提高了其运输的效率。但另一方面,也加快了道路路面的破坏,降低了道路的使用寿命。由车轮动荷载引起路面结构的动态响应更加显著,由此产生的材料松散、疲劳开裂等动态破坏模式在路面早期损坏现象中变得尤为突出。车辆与道路之间相互作用的分析和研究已经受到人们的重视。本文对车辆与道路系统相互作用的动力学问题进行了研究,建立二自由度四分之一车辆模型、路基路面有限元模型和路面不平度输入模型。通过模态截断方法对路基路面有限元动力学模型进行了降阶处理并计算轮胎作用力与路面变形之间的传递函数,通过MATLAB编制出柔性路基路面弹性动力学有限元程序,解决随机载荷作用下路基路面响应的分析问题。在SIMULINK系统中,通过把路面输入模型作为激励,对车辆与路基路面之间耦合关系的传递函数模型进行了仿真,得到动态轮胎力作为响应。将这个随机动态轮胎力,加到动力有限元模型上,并引入动力计算的Wilson-θ法求出随机载荷作用下路基路面的响应。分析得到路基路面中竖向动应力随深度衰减规律；行车速度、基层刚度对动态轮胎力、路面动变形、车辆竖向加速度的影响以及动态轮胎力与路面动变形之间关系等。对车辆主动悬架控制策略进行了仿真研究。在保证汽车乘坐舒适性和操作安全性的前提下,通过LQG主动控制悬架系统,分析了LQG悬架系统对车辆动态轮胎力、车辆加速度、路面动变形响应的影响规律。从仿真分析结果中得出,主动悬架可以降低车辆对路面的动态载荷并能够减小路面的动变形。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题问题的提出及意义

- 1.2 国内外研究现状及发展动态分析

- 1.2.1 路面力学的研究现状

- 1.2.2 车辆动力学研究现状

- 1.2.3 目前在车辆—道路相互作用领域中存在的问题

- 1.3 本文所做的主要工作

- 1.4 本章小结

- 第2章 车辆路面模型的建立

- 2.1 车辆模型的建立

- 2.1.1 车辆动力荷载特性分类

- 2.1.2 双自由度车辆模型

- 2.2 路面输入模型的研究

- 2.2.1 频域模型

- 2.2.2 时域模型:滤波白噪声

- 2.2.3 随机路面激励时域仿真模型

- 2.3 路基路面有限元模型

- 2.3.1 路基路面有限元模型

- 2.3.2 材料的本构关系

- 2.3.3 运动方程

- 2.3.4 动力方程求解方法

- 2.4 车辆与路基路面竖向耦合模型

- 2.5 本章小结

- 第3章 MATLAB和有限单元法的运用

- 3.1 MATLAB概述

- 3.2 路基路面结构动载有限单元分析原理

- 3.2.1 有限单元的选取

- 3.2.2 三结点三角形单元有限元计算公式

- 3.2.3 利用最小位能原理建立有限元方程

- 3.2.4 单元刚度矩阵、单元等效节点荷载列阵

- 3.2.5 结构刚度矩阵和结构结点荷载列阵的集成

- 3.2.6 引入位移边界条件

- 3.2.7 Wison-θ法求解运动方程

- 3.3 本章小结

- 第4章 车辆与路基路面相互作用仿真分析

- 4.1 考虑到路面在动变形下的动态轮胎力

- 4.2 模态截断技术对模型进行降阶

- 4.2.1 路基路面动力模型降阶

- 4.2.2 模态截段后路面位移和加速度传递函数bode图

- 4.3 在随机路面激励下车辆与柔性路面数字仿真

- 4.4 在随机动载作用下车辆与路基路面相互作用仿真分析

- 4.5 车辆对道路作用的仿真分析

- 4.5.1 车速与动态轮胎力关系

- 4.5.2 车速与路面动变形关系

- 4.5.3 行车速度与车辆竖向加速度关系

- 4.5.4 一定车速下动态轮胎力与路面动变形关系

- 4.6 道路响应分析

- 4.6.1 最大动应力沿深度方向衰减

- 4.6.2 路基顶面最大竖向动应力与行车速度的关系

- 4.6.3 相同条件下不同作用点下的道路竖向应力随深度变化情况

- 4.7 本章小结

- 第5章 车辆主动悬架控制策略的仿真研究

- 5.1 主动悬架的概述

- 5.1.1 主动悬架的简介

- 5.1.2 主动悬架的控制理论

- 5.1.3 主动悬架的发展趋势

- 5.2 主动控制模型和控制系统的建立

- 5.2.1 主动控制模型

- 5.2.2 主动控制系统状态方程的建立

- 5.3 LQG控制器的设计

- 5.4 仿真计算

- 5.5 仿真分析

- 5.5.1 主动悬架和被动悬架轮胎力和道路动变形比较

- 5.6 本章小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

- 攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a949c332c34d698f24c8eb1b.html