# 永磁直驱型风电系统低电压穿越技术研究

### 论文摘要

随着新能源的崛起,风电在电网中的比例不断增长,风电系统与电网之间的依赖及影响也越来越深。风电比例较高的电网中,若风电系统在电网电压跌落期间脱网将对电网造成不利影响,所以并网风电系统应具备故障运行能力,直到故障清除。本文围绕永磁直驱型风力发电系统低电压穿越问题展开研究,对主流低电压穿越技术进行了深入分析探讨,并通过仿真验证了主要理论研究成果的正确性。首先,对全球风电发展的背景与现状进行了总结与阐述,进而概括说明了电网电压跌落对并网风电这一风电主要应用途径产生的主要不良影响,并对国内外低电压穿越相关规定进行了分析,总结出量化要求。其次,研究了永磁直驱型风力发电系统主要组成部分,包括风力机、双PWM变流器及永磁发电机的数学模型及运行原理,其中机侧变流器采用转子磁场定向矢量控制,实现对永磁发电机的控制;网侧变换器采用基于电网电压定向矢量控制,实现网侧有功功率与无功功率的解耦控制,为研究低电压穿越技术搭建了仿真平台。接着,在电网电压三相对称跌落情况下,从两方面对永磁直驱型风力发电系统的跌落特性进行了研究,并运用仿真平台验证了结论的正确性。从变流器中间直流环节和网侧部分入手,推导出电网故障对直流母线及网侧变流器造成的过压过流危害;然后在不同跌落程度、不同持续时间的电网电压三相对称故障下,进行了仿真验证,并得出了跌落程度深浅、持续时间长短对直流母线及网变流器的影响程度,总结出实现低压穿越需要达到的控制目的。最后,对永磁直驱型风电系统的主流低电压穿越技术进行了研究,从工作原理、控制方法、功能及适用范围等方面进行了对比分析,总结了各自的优劣性,其中直流侧crowbar保护电路为优选方案,其能够解决电网故障导致过压过流危害;进而在不同跌落程度、不同持续时间的电网电压三相对称故障下,运用仿真验证了主要类型的直流侧crowbar保护电路的正确性和有效性,侧重从两方面进行对比分析:对直连耗能crowbar保护电路、buck耗能crowbar保护电路及储能crowbar保护电路进行了横向对比分析;对耗能crowbar保护电路基于不同控制实现方法进行了纵向对比分析;从控制效果,响应速度及实现功能比较优劣,并验证理论上的正确性,进而得出较优的方案,在跌落程度更深、持续时间较长的电网电压三相对称故障下进行了更进一步的仿真验证,提高了永磁直驱型风电系统的低电压穿越能力。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 风电发展背景及意义

- 1.1.1 新能源崛起

- 1.1.2 风电优势

- 1.2 世界风电发展现状

- 1.2.1 国外风电发展状况

- 1.2.2 国内风电发展状况

- 1.2.3 风电发展多元化

- 1.3 并网风电的低压穿越问题

- 1.3.1 电网电压跌落对风电系统的影响

- 1.3.2 低电压穿越相关标准

- 1.4 本论文的主要研究内容

- 第2章 永磁直驱风电系统数学模型与仿真

- 2.1 风力机模型

- 2.1.1 风能资源的计算

- 2.1.2 风力机基本理论

- 2.1.3 风力机的基本运行特性分析

- 2.1.4 风力机建模与仿真

- 2.2 双PWM 变流器模型与控制策略

- 2.2.1 永磁同步电机的数学模型

- 2.2.2 基于转子磁场定向的矢量控制

- 2.3 网侧变换器控制策略

- 2.3.1 网侧变流器的数学模型

- 2.3.2 基于电网电压定向的矢量控制

- 2.4 本章小结

- 第3章 永磁直驱型风电系统跌落特性分析与仿真

- 3.1 电网电压跌落描述

- 3.2 风电系统的电压跌落响应特性分析

- 3.2.1 中间直流环节跌落特性分析

- 3.2.2 网侧变流器跌落特性分析

- 3.2.3 风电系统跌落特性仿真

- 3.3 本章小结

- 第4章 电网电压对称故障下低电压穿越技术研究

- 4.1 低电压穿越技术对比分析

- 4.1.1 基于直流侧保护电路的LVRT 方案

- 4.1.2 耗能Crowbar 保护电路的控制实现方法

- 4.2 基于网侧变流器的无功补偿方法

- 4.3 基于直流侧Crowbar 保护电路的LVRT 实现

- 4.3.1 基于不同控制实现方法的耗能Crowbar 保护

- 4.3.2 基于储能Crowbar 电路的LVRT 实现

- 4.4 其它LVRT 实现策略

- 4.4.1 变浆距控制

- 4.4.2 叶尖速比控制

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].基于分析法的风电系统储能关键特性研究[J]. 太阳能学报 2020(07)

- [2].风电系统最大功率点跟踪控制方法综述[J]. 智能电网 2017(07)

- [3].电网谐波条件下双馈风电系统输出特性分析与控制[J]. 电力系统保护与控制 2015(15)

- [4].九开关型永磁同步风电系统运行控制研究[J]. 微电机 2020(01)

- [5].风电系统的运行集中控制分析[J]. 集成电路应用 2020(08)

- [6].双馈风电系统的建模仿真研究与设计[J]. 智能计算机与应用 2019(04)

- [7].并网双馈感应风电系统轴系振荡特性[J]. 电工技术学报 2017(06)

- [8].应用差异进化算法的风电系统供电能力评估[J]. 风能 2016(07)

- [9].分频风电系统风机并网实验研究[J]. 中国电机工程学报 2015(05)

- [10].风电系统两阶段电压稳定性评估方法[J]. 电力系统及其自动化学报 2019(11)

- [11].基于直流电压动态分配的九开关双馈风电系统低电压穿越策略研究[J]. 中国电机工程学报 2017(12)

- [12].双馈风电系统高电压穿越的节能控制策略[J]. 电网与清洁能源 2015(09)

- [13].风电系统中的自动发电控制[J]. 科技资讯 2014(03)

- [14].并网永磁直驱式风电系统的模态分析[J]. 电力系统保护与控制 2013(17)

- [15].基于直流母线的独立风电系统研发[J]. 中国水利水电科学研究院学报 2012(03)

- [16].直驱型风电系统高电压穿越仿真分析[J]. 电力科学与工程 2012(10)

- [17].直驱型风电系统低电压穿越技术仿真分析[J]. 陕西电力 2011(11)

- [18].分频风电系统频率控制策略研究[J]. 电网与清洁能源 2009(03)

- [19].离网小风电系统的现状[J]. 农村电气化 2008(10)

- [20].计及疲劳载荷基于极值搜索控制的风电系统最佳出力追踪[J]. 中国电机工程学报 2014(17)

- [21].基于总线技术的某风电系统的研究与设计[J]. 数字技术与应用 2014(06)

- [22].直驱永磁风电系统能量成形与最大风能捕获[J]. 仪器仪表学报 2013(02)

- [23].风电系统部件及电力系统接入研究[J]. 电气制造 2012(12)

- [24].永磁同步风电系统低电压穿越效果比较[J]. 电源技术 2013(05)

- [25].微网风电系统的储能?模型与?经济研究[J]. 可再生能源 2020(07)

- [26].适用于双馈风电系统的九开关型统一电能质量调节器[J]. 电力系统自动化 2017(06)

- [27].丹麦风电系统供应商看好中国市场[J]. 上海大中型电机 2008(03)

- [28].基于改进和声算法的含风电系统无功优化研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2017(02)

- [29].风电系统中变流器与蓄电池容量优化配置策略[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2017(10)

- [30].双馈风电系统低电压故障保护方法的研究[J]. 电气技术 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a94ccc4e633fdf90703b6a94.html