# 高性能锂离子电池电极材料的研究

### 论文摘要

锂离子电池具有高的工作电压和能量密度、长循环寿命、无记忆效应等优点成为可移动电源的首选。其中正极材料和负极材料对电池的性能影响很大。石墨烯是由sp2杂化的碳六元环组成的两维（2D）蜂窝状点阵的物质。它具有许多优异的性能比如室温下电阻较低,导电率较高等,因此在储能电池电极材料领域得到了广泛的应用。但是在锂离子电池应用方面,石墨烯也有不足之处,不可逆容量高,库伦效率低。研究表明通过N元素掺杂能够有效地提高石墨烯的电化学性能。本文用一种简单易行的方法制备了氮掺杂的石墨烯片层材料,运用XRD,SEM,XPS和电化学等方法对样品进行表征。XPS结果表明,热处理之后的石墨烯含氮百分比为2%。交流阻抗测试表明,经过氮元素掺杂的石墨烯,在5次循环之后,电荷转移阻抗降低,而且氮掺杂之后带来一些结构缺陷,产生新的储锂位点,提高了其容量和倍率性能。当电流密度为42 mA·g-1时,氮掺杂石墨烯片层放电比容量达到900 mAh·g-1,而石墨烯只有600 mAh·g-1。在高电流密度下2.1 A·g-1 （2.5 C）,氮掺杂石墨烯片层的比容量大概在250 mAh·g-1,几乎是石墨烯容量(大约50 mAh·g-1)的5倍。石墨烯不仅可以应用在储能活性材料方面,还可以作为高导电率的物质与其他材料进行复合,提高其它材料的电子传输性能,从而提高复合材料的电子和离子传输能力。LiFePO4作为新一代锂离子电池正极材料,其理论比容量为170 mAh·g-1,电压平台为3.4 V（相对于Li/Li+）,具有价格低廉,对环境友好,热稳定好,安全性高,循环性能优越等优点,是现在锂离子电池正极材料中研究热点。但是由于电子电导率(10-9S·cm-1)比较低,造成倍率性能比较差。本文采用水热法结合热处理制备LiFePO4,研究了反应物浓度、热处理温度、热处理气氛对产物性能的影响。为了提高LiFePO4性能,将氧化石墨与LiFePO4通过水热法原位复合,然后在高温惰性氛围中热处理得到LiFePO4和石墨烯的复合物,并结合XRD、SEM、Raman光谱以及电化学测试等分析手段研究材料的晶体结构、表面形貌和电化学性能。实验结果表明合成LiFePO4最佳条件是FeSO4·7H2O浓度为0.75 mol/L,热处理温度为600℃,热处理气氛为H2/Ar混合气。通过水热法制备复合物LiFePO4/氧化石墨后,在以上热处理条件下制备复合材料LiFePO4/Graphene。结果发现,加入石墨烯之后并没有影响LiFePO4的晶体结构。在0.1 C倍率下放电比容量达到160.3 mAh·g-1,10 C时比容量维持在81.5 mAh·g-1。所得结果表明加入石墨烯之后能够提高LiFePO4动力学性能和倍率性能。氮化钒（VN）作为锂电池负极材料,文献报道具有较高的理论比容量,但是由于室温电导率比较低,限制其进一步应用。加入高导电率的石墨烯,构筑混合电子和离子传输网络,是提高性能的有效途径之一。本文运用溶胶凝胶法结合高温热处理方法制备了纯相VN以及不同比例的VN与石墨烯的复合材料。实验结果表明,所有复合物的电化学性能都优于纯相VN。当VN与石墨烯质量比为7: 3时,制备的复合物电化学性能最好。在电流密度为42 mA·g-1时,含有30%石墨烯的VN放电比容量达到410 mAh·g-1,而纯相的VN只有110 mAh·g-1。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 1 文献综述

- 1.1 锂离子电池简介

- 1.1.1 锂离子电池发展

- 1.1.2 锂离子电池基本结构

- 1.1.3 锂离子电池工作原理

- 1.1.4 锂离子电池的特点

- 1.2 锂离子电池正极材料研究进展

- 2'>1.2.1 LiCoO2

- 2'>1.2.2 LiNi02

- 2O4'>1.2.3 LiMn2O4

- 4 的研究进展'>1.3 橄榄石结构LIFEP04的研究进展

- 4 的结构特点'>1.3.1 LiFeP04的结构特点

- 4 充放电机理'>1.3.2 LiFeP04充放电机理

- 1.3.3 锂离子脱嵌模型

- 4 合成方法'>1.3.4 LiFeP04合成方法

- 4 存在问题及改进方法'>1.3.5 LiFeP04存在问题及改进方法

- 1.4 锂离子电池负极材料研究进展

- 1.4.1 碳负极材料

- 1.4.2 非碳负极材料

- 1.5 本文研究目的和研究内容

- 2 实验材料及测试技术

- 2.1 实验方法简介

- 2.1.1 水热法

- 2.1.2 溶胶凝胶法

- 2.2 材料合成原料

- 2.3 主要仪器设备

- 2.4 极片的制备及电池的制作

- 2.5 材料的表征

- 2.5.1 X 射线衍射（XRD）

- 2.5.2 扫描电镜（SEM）和表面能谱分析（EDS）及透射电镜（TEM）

- 2.5.3 拉曼光谱（Raman）

- 2.5.4 X 射线光电子能谱分析（XPS）

- 2.6 材料的电化学性能测试

- 2.6.1 循环伏安测试

- 2.6.2 交流阻抗测试

- 2.6.3 充放电测试

- 4/Graphene 的制备及性能表征'>3 复合材料 LiFeP04/Graphene 的制备及性能表征

- 4 的合成及条件优化'>3.1 LiFeP04的合成及条件优化

- 3.1.1 引言

- 3.1.2 实验部分

- 3.1.3 XRD 表征

- 3.1.4 条件优化

- 3.2 氧化石墨的制备及其表征

- 3.2.1 引言

- 3.2.2 实验部分

- 3.2.3 形貌表征

- 4/Graphene 的制备及性能表征'>3.3 LiFeP04/Graphene 的制备及性能表征

- 3.3.1 引言

- 3.3.2 实验方法

- 3.3.3 XRD 分析

- 3.3.4 Raman 光谱分析

- 3.3.5 透射电镜分析

- 3.3.6 循环伏安分析

- 3.3.7 充放电测试

- 3.3.8 交流阻抗分析

- 3.3.9 倍率性能分析

- 3.4.0 增加氧化石墨质量所得到结果

- 3.4 本章小结

- 4 氮掺杂石墨烯片层的制备及性能表征

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.3 性能表征

- 4.3.1 扫描电镜和透射电镜分析

- 4.3.2 Raman 光谱分析

- 4.3.3 XPS 分析

- 4.3.4 交流阻抗分析

- 4.3.5 倍率性能分析

- 4.4 本章小结

- 5 复合材料VN/Graphene 的制备及性能表征

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.3 VN/Graphene 性能表征

- 5.3.1 XRD 分析

- 5.3.2 扫描电镜和透射电镜分析

- 5.3.3 EDS 分析

- 5.3.4 循环伏安分析

- 5.3.5 交流阻抗分析

- 5.3.6 充放电性能测试

- 5.4 本章小结

- 6 结论

- 6.1 本论文研究结论

- 6.2 论文研究的创新点

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文及专利

### 相关论文文献

- [1].半导体所等在多层石墨烯物理性质研究方面取得新进展[J]. 中国粉体工业 2012(02)

- [2].美利用电子成像技术分析石墨烯[J]. 中国粉体工业 2012(06)

- [3].全球首条石墨烯生产线明年8月投产 潜力巨大[J]. 中国粉体工业 2012(06)

- [4].天奈科技开发出碳纳米管与石墨烯复合锂电池助导剂[J]. 中国粉体工业 2016(03)

- [5].广西大学破解石墨烯制备难题 可大批量生产粉体材料[J]. 中国粉体工业 2016(03)

- [6].新的视觉体验 变色石墨烯泡沫创建“机械像素”[J]. 中国粉体工业 2016(06)

- [7].不完美石墨烯的“华丽蜕变”[J]. 中国粉体工业 2016(06)

- [8].石墨烯改变未来有望从这五大领域开始[J]. 中国粉体工业 2016(06)

- [9].德阳将打造“中国西部石墨烯产业先导基地”[J]. 中国粉体工业 2016(03)

- [10].科学家找到大规模生产纳米石墨烯薄片新方法[J]. 中国粉体工业 2012(02)

- [11].英国石墨烯相关产业研发呈下降趋势[J]. 中国粉体工业 2016(03)

- [12].青岛:以标准化为引领 促进石墨烯产业规范发展[J]. 中国粉体工业 2016(03)

- [13].业内专家:石墨烯大规模商业化应用还需10到15年[J]. 中国粉体工业 2016(03)

- [14].丰台园将打造国际石墨烯产业创新中心[J]. 中国粉体工业 2016(03)

- [15].川大成功制备石墨烯橡胶纳米复合材料[J]. 中国粉体工业 2015(04)

- [16].石墨烯能否成为“开启梦幻未来的钥匙”?[J]. 中国粉体工业 2016(05)

- [17].美研究人员开发新型微波法制备高质量石墨烯[J]. 中国粉体工业 2016(05)

- [18].浙大制得宏观石墨烯长纤维[J]. 中国粉体工业 2012(01)

- [19].构造石墨烯纳米结构的新进展[J]. 中国粉体工业 2009(05)

- [20].推开石墨烯的产业之门[J]. 中国建材资讯 2017(01)

- [21].石墨烯将承载未来变革产业领域希望[J]. 中国粉体工业 2015(04)

- [22].工信部:将组织实施“石墨烯+”行动 构建贯通上下游的产业链[J]. 中国粉体工业 2016(05)

- [23].资本热炒石墨烯 何难题困扰产业发展?[J]. 中国粉体工业 2016(05)

- [24].神奇的石墨烯[J]. 泰州科技 2011(09)

- [25].英国欲建造领军全球的石墨烯研究中心[J]. 中国粉体工业 2013(02)

- [26].石墨烯的研究进展[J]. 中国粉体工业 2013(04)

- [27].石墨烯产学研相结合 产业规模化即将形成[J]. 中国粉体工业 2013(04)

- [28].欧盟20亿欧元资助石墨烯工程[J]. 中国粉体工业 2013(02)

- [29].石墨烯坎坷的产业化之路[J]. 中国粉体工业 2013(02)

- [30].石墨烯产业化步伐悄然加快[J]. 中国粉体工业 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a965dda1ef28ab1bab1c874f.html