# 吉林油田高温欠平衡钻井液技术研究应用

### 论文摘要

吉林油田松辽盆地南部深层火山岩埋深3500米以上,采用直井开发效益低。经研究论证决定采用欠平衡钻井技术与水平井技术相结合的方式,最大限度保护气藏和增大气藏裸眼面积,高效开发松南深层天然气藏,提高松南深层勘探开发效益。本文首先综述了近年来欠平衡钻井液国内外研究现状及常用欠平衡钻井液体系,对高温欠平衡水包油钻井液流变性和抑制性进行了实验研究和理论分析。通过对反应温度、引发剂用量、反应物固含、反应物配比、反应时间、反应体系PH值等反应条件对合成产品性能的影响分析,优选出了最佳的合成反应工艺条件。对合成产品的抗温能力及其在钻井液体系中的使用效果进行了评价,并与同类产品进行了对比。以合成的处理剂为基础,优选出了一套抗温200℃,密度1.0-1.15g/cm3的高温欠平衡水包油钻井液体系。对体系老化前后的流变性能及高温滤失性能进行了评价,实验结果表明,以合成的处理剂为基础的钻井液体系具有较好的抗高温能力,流变性和滤失性能比较理想。在吉林油田长深17井的现场应用结果表明,钻井液性能稳定,流变性合理,抑制能力强,钻井液的各项性能指标都达到设计要求。高温欠平衡钻井液技术将为欠平衡深井安全、快速、经济钻井提供强有力的技术支撑,对提高深井的钻井速度、缩短钻井周期、降低钻井成本及加快油气资源的勘探开发进程具有一定的理论意义和实用价值,并具广阔应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 欠平衡钻井液国内外研究现状

- 1.3 常用的欠平衡钻井液体系

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第二章 高温欠平衡水包油钻井液流变性研究

- 2.1 水包油钻井液高温流变性实验研究

- 2.1.1 水包油钻井液高温流变性

- 2.1.2 水包油钻井液高温流变性实验

- 2.2 高温下水包油钻井液流变模式的优选

- 2.2.1 几种流变模式

- 2.2.2 高温高压条件下的经验模式

- 2.2.3 流变模式优选

- 2.3 高温对钻井液流变参数的影响

- 第三章 高温钻井液抑制性研究

- 3.1 抑制性钻井液体系配方研究

- 3.1.1 钻井液的强抑制性

- 3.1.2 强抑制性钻井液的配方优选

- 3.1.3 强抑制性钻井液配方

- 3.2 高温钻井液抑制性实验研究

- 3.3 钻井液抑制性评价指标分析

- 3.3.1 钻井液抑制剂实现的技术指标

- 3.3.2 钻井液抑制性室内评价

- 3.3.3 钻井液抑制性现场应用

- 第四章 高温欠平衡水包油钻井液现场应用及评价

- 4.1 抗高温水包油钻井液的研制

- 4.1.1 抗高温水包油钻井液处理剂的评选

- 4.1.2 现场应用的抗高温水包油钻井液研制

- 4.1.3 抗高温水包油钻井液的评价

- 4.2 长深17 井的地质概况

- 4.3 高温欠平衡水包油钻井液的现场应用

- 4.3.1 工艺流程

- 4.3.2 现场应用评价

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].氮气欠平衡井钻井技术[J]. 中国新技术新产品 2015(24)

- [2].欠平衡钻水平井技术新进展[J]. 石油钻采工艺 2009(06)

- [3].欠平衡充气钻井工艺技术应用及展望[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [4].煤层气欠平衡水平井施工工艺研究[J]. 西部探矿工程 2011(03)

- [5].梨探1井欠平衡钻井液的应用分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(03)

- [6].欠平衡钻水平井技术对策及应用[J]. 石油工业技术监督 2011(06)

- [7].吐哈油田展示欠平衡测井实力[J]. 国外测井技术 2009(03)

- [8].欠平衡钻井液技术的分析探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(15)

- [9].充气欠平衡钻水平井井眼净化规律研究[J]. 科学技术与工程 2013(24)

- [10].小井眼欠平衡钻井液密度确定方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(08)

- [11].充氮钻井液欠平衡技术应用简介[J]. 企业导报 2013(07)

- [12].欠平衡和超平衡测井条件下气层的中子和密度测井响应特征——以西部某油田砂岩气藏为例[J]. 中国科学(D辑:地球科学) 2008(S1)

- [13].欠平衡测井技术在吐哈油田的应用[J]. 石油仪器 2009(02)

- [14].全过程欠平衡钻完井技术[J]. 新疆石油天然气 2011(03)

- [15].欠平衡条件补偿中子测井校正的蒙特卡罗研究[J]. 测井技术 2010(05)

- [16].欠平衡测井井口工具和装置[J]. 石油科技论坛 2009(02)

- [17].XSBB-01欠平衡井施工工艺[J]. 中国煤层气 2013(02)

- [18].欠平衡钻井取心技术在四川的应用[J]. 钻采工艺 2010(05)

- [19].全过程欠平衡作业用井下控制阀研制[J]. 石油矿场机械 2009(01)

- [20].一种欠平衡完井新工艺的探讨[J]. 石化技术 2016(03)

- [21].欠平衡/气体钻井设计与分析软件[J]. 石油机械 2012(09)

- [22].沙特高温高压低渗凝析气井全过程欠平衡设计与应用[J]. 科技导报 2012(34)

- [23].四川盆地九龙山构造欠平衡提速难点及对策分析[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(05)

- [24].欠平衡钻井施工过程中的钻井液的选择和使用[J]. 化工设计通讯 2018(01)

- [25].玉门油田欠平衡井固井技术研究与应用[J]. 西部探矿工程 2016(11)

- [26].欠平衡条件下深侧向测井响应校正方法研究[J]. 科技创新导报 2012(16)

- [27].欠平衡筛管完井及层内燃爆压裂配套技术研究[J]. 内蒙古石油化工 2014(11)

- [28].欠平衡钻井完井液技术的应用探究[J]. 中国新技术新产品 2012(06)

- [29].高温高压凝析气井全过程欠平衡设计[J]. 石油钻探技术 2012(05)

- [30].注气欠平衡技术在煤层气单分支水平井钻井中的应用[J]. 海峡科技与产业 2016(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a9798ae128cadde8ae9ac79f.html