# 粘贴碳纤维布法现场加固应用探讨

广东省六建集团有限公司

摘要：在现场加固的过程中，粘贴碳纤维布法的应用起到十分重要的作用，有助于增强加固效果，打破传统加固施工方式的局限性。因此，在实际加固的环节应树立正确的观念意识，总结丰富的经验，合理的使用粘贴碳纤维布法。

关键词：粘贴碳纤维布法；现场加固；应用措施

粘贴碳纤维布法又被称为碳纤维，属于新型的混凝土加固原材料，其优势很多，加固效果也很明显，但是，其在我国的应用时间很晚，尚未形成良好的技术形式，为更好的使用相关加固方式，应因地制宜的进行技术研究，合理的将相关加固方式应用在现场加固领域，为其后续的发展夯实基础。

一、粘贴碳纤维布法在现场加固之前的准备

在现场加固之前为更好的使用粘贴碳纤维布法，应正确的开展相关准备工作，按照国家的技术规程和标准执行工作，预防加固工作问题，以此增强各方面工作效果。根据具体的技术标准，要求在加固工作之前针对混凝土的情况进行严格的检查，了解强度特点，并明确出具体的粘贴方式。相关的工作部门应正确检查混凝土强度和钢筋材料的腐蚀情况，做好可靠性的检查工作，在明确材料性能的情况下，正确的搜集结构的额构造数据和损伤数据。待分析受力特点和持力特点之后，应正确进行加固原材料的选择，明确具体的加固方式，并合理的预防埋下安全隐患。

二、粘贴碳纤维布法现场加固应用建议

（一）做好基底区域的处理工作

应该重视建筑结构的加固改造处理，由于多数结构的使用时间很长，所以在加固操作中的基底质量很低，难以更好的满足相关加固需求。如若不开展基底的处理工作，很容易导致碳纤维的材料和混凝土结构出现粘结问题，在加固之后很容易相互脱离，严重影响加固效果。因此，在现场工作中应正确的进行基底处理，对基底区域进行合理的处置，明确基底区域的实际状况，并采用正确的方法开展加固工作。要求使用粘贴碳纤维布法加固，先检测施工工艺，然后了解碳纤维布和相关的混凝土构件在粘结期间有无气孔问题，在没有气孔问题的情况下，保证胶层的饱满度，相关粘结方式的选择必须符合技术要求。需要注意的是，为提升工作质量，如若准备加固的混凝土结构发生了剥落现象或是蜂窝现象，应该凿除这些部分，如果出现问题的面积很大，那么在凿除之后就应该采用环氧砂浆原材料开展修复处理工作。在裂缝的区域中应该正确开展封闭处理工作，之后使用角磨机或者是砂纸，去除其中的油污杂质，保证平整性，预防出现粘结问题。之后应该根据底胶的使用要求，按照相关比例调和，将其设置在相关的容器之内，使用弹簧秤合理的计算数量，利用搅拌器搅拌均匀，然后结合气候情况对使用的时间进行控制。通常在原材料调配完成以后一个小时之内就应该使用完成，采用滚筒刷将相关的底胶涂抹在混凝土的表面区域，此时应正确进行防尘处理，以免影响底胶的涂刷质量。在较为疏松的表面区域之内，应该涂抹两次以上，保证基层表面全部封闭。在底胶已经固化以后，应该根据现场的温度情况进行检查，使用手指触摸干燥的情况下，才可以开展下一个工序的施工工作，通常情况下固化干燥的时间在两天到三天左右。之后正确进行找平类型和浸渍类型胶的配置处理，找平类型胶材料主要应用在混凝土的凹陷区域之内，还有模板相互搭接接头的高差区域，起到良好的修复左右，并确保表面区域的平整度。在转角区域也需要使用找平胶进行处理，一般情况下应该修复成为光滑的圆弧，半径在10毫米以上。

（二）刷胶粘贴

在加固的流程中主要使用底胶进行处理，那么，在刷胶粘贴的流程，就应该结合实际情况开展施工工作。在混凝土的表面区域中使用底胶，其具备较高的渗透性能，会使得相关的表面出现硬化层，有助于之后找平胶还有浸渍类型胶的合理使用；在找平类型胶方面，主要是混凝土表面区域平整度不足的情况下，合理的进行修复，保证碳纤维可以平整的粘贴在结构表面区域，提升加固工作效果；浸渍类型胶材料的应用，主要起到一定的传力作用，能够促使碳纤维相互之间形成良好的作用。胶材料和相关的固化剂材料相互整合之后，必须要充分的进行搅拌，以此将胶的积极作用充分发挥出来。在现场工作中，相关部门应该安排专业的人员进行监督检查，了解胶材料的应用情况，明确配比是否存在问题，并合理进行搅拌处理。在刷胶环节中应根据气候特点处理，主要因为胶固化很容易受到温度的影响，所以，在加固环节中应保证施工的温度超过零上5摄氏度，尤其在冬季施工的过程中，应该做好温度的管理工作，或是使用冬季的专用胶。在底胶还没有完全固化的状态之下，开展找平工作会导致后续的粘贴质量受到影响，所以，不仅要对固化的时间进行控制，还需正确进行固化强度的检查。

根据相关设计部分的尺寸标准和层数，正确的裁剪碳纤维布，最好在3米之内，在已经均匀涂抹浸渍胶的位置黏贴相关的碳纤维布，于搭接区域增加浸渍胶的涂抹量，拐角区域之内也需要增加涂抹量。在明确粘贴位置之后对离型纸进行去除，使用特别制作的滚筒，反复性的沿着纤维的方向滚压，消除其中存在的气泡，保证胶水和碳纤维布全面融合在一起。在多层粘贴的工作中，应该重点对上述的各个步骤进行重复，待一层碳纤维布干燥以后，开展下一层的粘贴工作。一般情况下，在粘贴的工作中应该按照具体的标准和要求开展处理工作，根据碳纤维加固特点和质量等，正确的进行浸渍胶的管理，保证其质量符合要求[1]。

（三）表面保护工作

在完成加固修复任务以后，应该针对结构表面区域进行合理的防护，保证表面的防护材料和相关的浸渍树脂有机整合在一起。最好可以使用防火等级很高的材料开展工作，确保在加固之后整体区域的防火性能符合要求。如果加固区域的环境非常特殊，就应该因地制宜的选择特殊原材料，以免对防护工作产生影响[2]。

三、做好验收和检查工作

在加固的各个程序中都应该正确的进行验收和检查，保证相关工作质量符合要求。①于施工工作之前，必须要正确的检查相关碳纤维材料和配套树脂材料的质量，保证其质量满足标准要求，促使各项工作的正确落实。②在完成每一项工序以后，均应该正确检查工艺技术，并做好验收记录的相关工作，如果发现有质量缺陷，应该重新的处理。③在工作中应该确保碳纤维材料和混凝土相互的粘结质量，可以使用小锤进行敲击，了解是否有质量问题，并确保有效粘结的加固面积在96%以上。如果相关的空鼓面积在一万平方毫米之内，应该使用针管注胶的方式开展补救工作，如果空鼓面积超过一万平方毫米，应该去除碳纤维片，重新的进行搭接。④在日常的检查和验收工作中必须总结丰富的工作经验，根据目前的实际情况严格的进行分析和调查，了解是否存在问题，并采用合理的措施解决问题，以此增强相关的工作效果，改善各方面的工作模式[3]。

结语

在混凝现场加固的工作领域中，合理使用粘贴碳纤维布法有助于提升加固工作效果，因此，在现场加固的环节中应予以重视，形成正确的观念意识，采用科学有效的方式对其进行处理，保证底胶材料、找平胶材料和浸渍类型胶配置质量，并严格的按照工序要求执行任务，在每个环节中均应该合理的开展检查和验收工作，一旦发现存在问题就要合理处理。

参考文献：

[1]陆洋.粘贴碳纤维布法现场加固应用[J].建筑技术开发，2018，45（16）：1-2.

[2]谢海舰，吕恒林，吴元周.某煤矿钢筋混凝土煤仓可靠性鉴定及加固设计[J].建筑结构，2018，48（1）：66-70.

[3]李学勋，陈奕柏，李东海.粘贴碳纤维布或增大截面加固梁现场荷载试验分析[J].建筑技术，2017，48（4）：430-433.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a9a749010dc766a26d2d02a0.html