# 新型医用生物材料衣康酸酐改性聚乳酸的合成与性能研究

### 论文摘要

聚乳酸具有良好的生物相容性和生物安全性,已成为国内外研究的热点。但同时它的亲水性差、缺少活性生物物质等缺陷限制了其在生物医用材料领域的应用。为了克服这些缺陷,本文研究了一种以聚乳酸为基础的改性材料PITLA。以D,L-丙交酯（D,L-LA）、甲基丙烯酸酐（MAH）和衣康酸酐（ITA）为原料,通过一系列化学反应制备了亲水性强,富含活性基团的PITLA,并用傅里叶变换红外光谱仪和核磁共振波谱仪对PITLA的结构进行了表征,用多角度激光散射仪、差示扫描量热计和一些常规的化学分析方法对其进行理化性能测试,特别是它的体外生物可降解性和亲/疏水性能。为了进一步改进聚合物的性质,还初步探索了二胺改性产物DPITLA,并对其结构进行了表征。主要研究内容和结论如下:1、采用Sn（Oct）2为引发剂,以D,L-丙交酯为原料熔融开环制得PDLLA,并通过Sn（Oct）2的用量来调节PDLLA的分子量,使其为5000左右。再采用甲基丙烯酸酐与PDLLA进行反应,制得PDLLA-MAH,对其结构进行表征。①用FTIR和1H NMR对产物结构进行表征,谱图分析结果表明,MAH与PDLLA成功聚合,获得了PDLLA-MAH,其端基含双键。②对PDLLA-MAH的合成条件进行优化,得到反应的最佳条件为:聚乳酸和甲基丙烯酸酐的摩尔投料比为1:1.5,反应时间为1 h,反应温度为50℃,整个反应体系在氮气保护条件下进行。2、以BPO为引发剂,在无水甲苯中,得到产物PITLA。采用正交实验对合成条件进行了优化,并对PITLA的结构进行了红外、核磁表征。①FTIR、1H NMR的分析结果表明,PDLLA-MAH和ITA成功地实现了自由基共聚合,形成了共聚物PITLA。②用罗丹明实验测定PITLA中ITA的含量,发现随着ITA用量的增加,PITLA中ITA的含量也增加,多角度激光光散射仪测定产物分子量,发现ITA用量增加得到的产物分子量下降。③采用PITLA的分子量为主要评价指标,考虑到PITLA中的羧基含量,由正交实验的统计分析结果知PITLA制备的优化条件是:反应温度80℃,反应时间8 h,ITA用量为10%,而BPO用量为5%,整个反应在氮气保护下进行,所合成的PITLA分子量Mw=4.783×104,其中ITA含量为5.99%。④DSC分析显示PITLA的玻璃化转变温度和分解温度均高于PDLLA,并在144.4℃出现明显的熔化吸热峰。3、对PITLA的亲/疏水性能和体外降解性能进行了测定。其中,主要考察了PITLA的静态水接触角和吸水率,作为亲/疏水性的评价指标,而降解性能则采用体外实时降解试验来评价。其结果表明:①ITA的含量提高,PITLA的亲水性也随之提高,综合考虑材料的亲水性和分子量等因素,确定ITA用量为10%时合成的PITLA性能最优。②PITLA的降解速率比PDLLA快,其快速降解出现在5～9周中,比PDLLA的快速降解提前了两周,预计在短期治疗中具有一定的优势。4、为解决PITLA降解产物酸性的问题,用己二胺与PITLA进行反应,得到产物DPITLA,在分子中引入了碱性氨基,FTIR、1HNMR的分析结果表明DPITLA的成功合成。茚三酮显色实验定量检测DPITLA中HMD的含量,发现与理论值相一致,当PITLA中ITA含量分别为4.59%和5.99%时,合成的DPITLA中的HMD接枝率对应为4.23%和5.79%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 主要缩略词

- 1 绪论

- 1.1 问题的提出及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的研究目的和研究内容

- 1.4 本文的创新之处

- 2 PDLLA-MAH 的合成与表征

- 2.1 引言

- 2.2 材料和方法

- 2.2.1 主要材料及设备

- 2.2.2 实验方法

- 2.3 实验结果

- 2.3.1 产物的表征

- 2.3.2 引发剂用量对PDLLA 分子量的影响

- 2.3.3 PDLLA-MAH 的合成反应条件探索

- 2.4 讨论

- 2.4.1 PDLLA 的制备

- 2.4.2 PDLLA-MAH 的制备

- 2.5 本章小结

- 3 PITLA 的合成与表征

- 3.1 引言

- 3.2 材料和方法

- 3.2.1 主要材料及设备

- 3.2.2 实验方法

- 3.3 实验结果

- 3.3.1 PITLA 的核磁光谱分析

- 3.3.2 PITLA 的红外光谱分析

- 3.3.3 PITLA 的合成条件优化

- 3.3.4 PITLA 中ITA 的含量分析

- 3.3.5 PITLA 的热性能分析

- 3.4 讨论

- 3.4.1 反应条件的影响

- 3.4.2 PITLA 的结构

- 3.5 小结

- 4 PITLA 的亲/疏水性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 材料和方法

- 4.2.1 主要材料及设备

- 4.2.2 材料薄膜的制备

- 4.2.3 材料的静态水接触角测定

- 4.2.4 材料吸水率的测定

- 4.3 实验结果

- 4.4 讨论

- 4.5 本章小结

- 5 PITLA 的体外降解性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 降解模型的确定

- 5.3 实验方法

- 5.3.1 主要材料及设备

- 5.3.2 材料薄膜的制备

- 5.3.4 降解实验步骤

- 5.4 实验结果

- 5.4.1 降解过程中的pH 值测定结果

- 5.4.2 吸水率随时间的变化测定

- 5.4.3 失重率随时间的变化测定

- 5.5 讨论

- 5.6 本章小结

- 6 DPITLA 的初步合成探索

- 6.1 引言

- 6.2 实验材料与方法

- 6.2.1 主要材料及设备

- 6.2.2 实验方法

- 6.3 实验结果

- 6.3.1 DPITLA 的红外光谱分析

- 6.3.2 DPITLA 的核磁氢谱分析

- 6.3.3 DPITLA 中己二胺的含量测定

- 6.4 讨论

- 6.5 本章小结

- 7 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 后续工作的展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A 作者在攻读学位期间发表的论文目录

- B 作者在攻读学位期间参加的科研项目情况

### 相关论文文献

- [1].PDLLA-g-NVP纤维膜材料的体外降解性能研究[J]. 化工新型材料 2018(03)

- [2].In vitro Biocompatibility Assessment of a Novel PRGD/PDLLA/NGF Composite Material[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition) 2011(06)

- [3].Evaluation of a Novel Bioabsorbable PRGD/PDLLA/β-TCP/NGF Composites in Repair of Peripheral Nerves[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition) 2009(03)

- [4].The Study of Nerve Conduit with Biocompatibility and Electrical Stimulation Effect[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science) 2018(06)

- [5].Optimization and characterization of deoxypodophyllotoxin loaded mPEG-PDLLA micelles by central composite design with response surface methodology[J]. Chinese Journal of Natural Medicines 2018(06)

- [6].PDLLA材料在口腔颌面外科领域中的应用进展[J]. 临床口腔医学杂志 2018(11)

- [7].PDLLA可吸收螺钉治疗近关节端松质骨骨折的临床研究[J]. 临床外科杂志 2008(10)

- [8].Degradable PRGD/PDLLA/β-TCP/NGF composites promote differentiation and regulate gene expression in rat pheochromocytoma cells[J]. Chinese Science Bulletin 2013(24)

- [9].PDLLA/PLA-PEG-PLA新型人工骨修复恒河猴颅骨缺损实验研究[J]. 中国临床解剖学杂志 2011(01)

- [10].mPEG-PDLLA/nHAP/TTCP多孔骨支架的制备及生物相容性研究[J]. 武警后勤学院学报(医学版) 2016(12)

- [11].Effect of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Transfected with rAAV2-bFGF on Early Angiogenesis of Calvarial Defects in Rats[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology(Medical Sciences) 2010(04)

- [12].RGD Gifted PDLLA-PRGD Conduits Promotes the Sciatic Nerve Regeneration[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition) 2014(03)

- [13].Preparation,physicochemical characterization and cytotoxicity in vitro of gemcitabine-loaded PEG-PDLLA nanovesicles[J]. World Journal of Gastroenterology 2010(08)

- [14].PDLLA-PEG-PDLLA丹参酮ⅡA微球的制备研究[J]. 时珍国医国药 2017(10)

- [15].纳米羟基磷灰石/混旋聚乳酸修复牙槽突裂的实验研究[J]. 郧阳医学院学报 2008(04)

- [16].PDLLA-PCL-PDLLA的添加对PLA/PCL共混材料力学性能的影响[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [17].ANTIBACTERIAL POLY(D,L-LACTIDE)(PDLLA)FIBROUS MEMBRANES MODIFIED WITH QUATERNARY AMMONIUM MOIETIES[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2010(04)

- [18].PDLLA-PCL共混材料的制备与性能[J]. 功能高分子学报 2015(02)

- [19].PDLLA混合壳聚糖髓内钉的体外降解行为[J]. 现代医院 2008(03)

- [20].HA/PDLLA复合材料体内引导成骨过程的组织学研究[J]. 中国生物医学工程学报 2008(03)

- [21].3种复合材料的体内相容性比较[J]. 临床骨科杂志 2016(01)

- [22].新型种植体涂层材料rhBMP-2/PDLLA诱导成骨作用的观察[J]. 口腔医学研究 2009(01)

- [23].PDLLA/HA/NGF神经导管体内外降解研究[J]. 武汉理工大学学报 2009(19)

- [24].PPDO/PDLLA共混物的结晶行为[J]. 高分子材料科学与工程 2009(11)

- [25].载万古霉素-PDLLA钛合金钢板的毒性试验评估[J]. 创伤外科杂志 2009(03)

- [26].PDLLA可吸收螺钉和金属螺钉治疗下胫腓联合分离的前瞻性对照研究[J]. 南方医科大学学报 2010(10)

- [27].载万古霉素-PDLLA内植物的生物学安全性评估[J]. 生物医学工程研究 2009(02)

- [28].载VEGF和BMP-2的PDLLA涂层螺钉治疗股骨颈骨折的实验研究[J]. 医学研究杂志 2019(06)

- [29].HECS-g-PDLLA共聚物的微波合成及与聚乳酸的相容性[J]. 高分子材料科学与工程 2011(07)

- [30].一种新型热敏聚乳酸微球的制备与表征[J]. 中国组织工程研究 2012(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a9e6073e4c80acd73cd9d780.html