# 埕岛油田液控式分层注水技术研究与应用

### 论文摘要

埕岛油田位于渤海湾极浅海区,受到海洋开发环境的影响,油田采用了长井距、丛式井组的开发方案,受到平台空间有限的制约,油田开发成本相比陆地油田较高。埕岛油田在2000年进入注水开发阶段,目前油田已经进入注水开发提液后期。为了缓和油田开发的层间矛盾及控制含水上升率,提高油井产量和油田采收率,必须进行层系细分及采用分层注采的方案。本文在大量调研国内外分层注水工艺技术的基础上,分析了主要分层注水工艺的开发特点及适用范围,基于埕岛油田的工艺现状,对埕岛油田液控注水的工艺配套技术,开展了进一步的配套完善与技术改进研究,形成了一套较为完整的液控式分层注水技术系列,并在胜利埕岛油田进行了成功应用。结果表明,采用液控式分层注水技术,可有效解决目前可洗井注水封隔器分层可靠性差的问题,缓解层系间开发矛盾,油藏条件得到明显改善,延长了油井检泵周期与水井的检修周期,年作业工作量平均降低3.2%,同时省去验封测试作业成本。该技术的大力推广实施,极大的提高了埕岛油田注水开发效果,改善了分注合格率低、分层寿命低、注采对应率低的局面,为油区高速、快速提液打下了坚实的基础,对埕岛油田高效开发具有重要的意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外分层注水工艺现状

- 1.2.2 国内分层注水工艺状况

- 1.3 课题研究目标与研究内容

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 研究内容

- 1.3.3 解决的关键问题

- 1.4 技术路线

- 第2章 埕岛油田地质概况及注水工艺发展应用效果分析

- 2.1 埕岛油田地质概况

- 2.2 埕岛油田的注水工艺特殊性及发展方向

- 2.2.1 埕岛油田的注水工艺特殊性

- 2.2.2 埕岛油田的注水工艺发展方向

- 2.3 埕岛油田注水工艺应用发展过程及应用效果分析

- 2.3.1 埕岛油田笼统注水技术应用效果分析

- 2.3.2 埕岛油田常规分层注水工艺应用效果分析

- 第3章 埕岛油田液控注水的工艺配套技术研究

- 3.1 不同套管尺寸下的液控分层注水技术

- 3.1.1 大直径（7in、9-5/8in）套管井液控分注技术配套

- 3.1.2 双管液控分注工艺

- 3.1.3 二次完井液控分注工艺

- 3.1.4 现场完井施工工艺

- 3.2 大斜度井液控分注工艺技术

- 3.2.1 小直径液控保护技术

- 3.2.2 注水管柱锚定工艺

- 3.3 深井高压液控分注技术

- 3.3.1 高压液控封隔器

- 3.3.2 地面液压控制系统

- 3.4 海上防腐液控分注工艺

- 3.4.1 高压玻璃钢防腐液控分注工艺

- 3.4.2 内衬HDPE防腐液控防腐工艺

- 3.4.3 氮化油管

- 3.4.4 环氧粉末涂料油管

- 第4章 现场应用效果分析

- 4.1 埕岛油田注水开发工艺实际应用情况

- 4.2 液控分层注水现场应用情况

- 4.2.1 大斜度井液控分注工艺技术应用

- 4.2.2 液控同心双管分注技术在埕岛油田的应用

- 4.3 效果预测

- 第5章 结论

- 参考文献

- 攻读工程硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a9fa16478cb544413c0c485b.html