# 四级同步比例伸缩液压缸控制系统的研究与应用

### 论文摘要

作为电液控制系统执行元件之一的液压缸,其性能的优劣关系到整个电液控制系统的性能。多级同步比例伸缩液压缸的稳定性比单级液压缸的稳定性还要差。多级同步比例伸缩液压缸的结构、缸内部各个物理量之间的耦合关系以及系统采用的控制阀、控制策略都会对多级同步比例伸缩液压缸的性能有重要影响。在归纳单作用多级液压缸各种工作状况及存在的缺点的基础上,本文给出了多级同步比例伸缩液压缸的原理框图,并且探讨了多级同步比例伸缩液压缸各级活塞之间的速度与压力关系。其中重点介绍了四级同步比例伸缩液压缸,给出了四级同步比例伸缩液压缸的通用模型和等效结构。本文以四级同步比例伸缩液压缸为研究对象,在弄清楚各级液压缸流量连续性方程和各级活塞力平衡方程的基础上,详细推算位置控制系统中各环节的传递函数,包括控制阀的传递函数、负载干扰的传递函数,四级液压缸每级活塞的传递函数,活塞位移与负载转角的传递函数,角位移传感器的传递函数等。根据四级同步比例伸缩液压缸位置控制系统各环节的推导公式得到了所在系统的数学模型,在Matlab6.5环境下编程仿真计算出第四级活塞的位移、运动速度,第四级液压缸、第一级液压缸的工作压力;并借助于仿真软件Matlab6.5/SIMULINK对本文所建立的系统模型进行初始状态下的阶跃响应仿真。仿真的结果表明,四级同步比例伸缩液压缸位置控制系统在配备相应的PID校正环节后,能够实现较精确的位置控制,验证了四级同步比例伸缩液压缸位置控制系统的可行性。能够解决一般多级液压缸在推动大负载运动时活塞换级过程中的冲击问题,大大减少多级液压缸活塞外伸时间,提高工作效率,同时还可以实现大负载,大行程,小流量快速控制,这对改进国防武器装备性能展开研究具有指导意义和一定的应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究四级同步比例伸缩液压缸的背景与意义

- 1.2 国内外研究现状及其分析

- 1.2.1 多级同步比例伸缩液压缸国内研究现状

- 1.2.2 多级同步比例伸缩液压缸国外研究现状及发展趋势

- 1.3 本文所要解决的主要问题、达到的目标要求和主要研究内容

- 1.3.1 本文所要解决的问题

- 1.3.2 本文所要达到的目标要求

- 1.3.3 本文所要展开的研究内容

- 第二章 多级液压缸的结构与分析

- 2.1 多级液压缸的分类

- 2.1.1 单作用多级液压缸

- 2.1.2 多级同步比例伸缩液压缸

- 2.2 单作用多级液压缸的结构及工作原理

- 2.2.1 有杆腔供油的单作用多级液压缸

- 2.2.2 有杆腔无供油的单作用多级液压缸

- 2.2.3 单作用多级液压缸各级活塞运动参数关系

- 2.3 多级同步比例伸缩液压缸的结构及工作原理

- 2.3.1 有杆腔供油的多级同步比例伸缩液压缸

- 2.3.2 有杆腔无供油的多级同步比例伸缩液压缸

- 2.3.3 多级同步比例伸缩液压缸各级活塞运动参数关系

- 第三章 四级同步比例伸缩液压缸的分析与通用模型

- 3.1 四级同步比例伸缩液压缸结构及工作原理

- 3.2 四级同步比例伸缩液压缸各级活塞运动参数关系

- 3.2.1 四级同步比例伸缩液压缸各级活塞速度关系

- 3.2.2 四级同步比例伸缩液压缸各级活塞工作压力关系

- 3.3 四级同步比例伸缩液压缸数学模型

- 3.3.1 四级同步比例伸缩液压缸各级液压缸流量连续性方程

- 3.3.2 四级同步比例伸缩液压缸各级活塞的力平衡方程

- 3.3.3 控制阀流量方程

- 3.3.4 四级同步比例伸缩液压缸数学模型

- 3.3.5 四级同步比例伸缩液压缸数学模型的简化

- 第四章 四级同步比例伸缩液压缸控制系统各个环节的分析与建模

- 4.1 控制阀的分析与建模

- 4.2 四级同步比例伸缩液压缸变的分析与建模

- 4.2.1 四级同步比例伸缩液压缸结构参数的选定

- 4.2.2 四级同步比例伸缩液压缸静态特性分析

- 4.2.3 四级同步比例伸缩液压缸控制系统起始点位置处的分析与建模

- 4.3 导弹筒转角与液压缸活塞位移关系分析

- 4.4 角位移传感器的分析

- 第五章 四级同步比例伸缩液压缸控制系统建模与仿真

- 5.1 四级同步比例伸缩液压缸控制系统初始位置的数学模型

- 5.2 四级同步比例伸缩液压缸控制系统初始位置的动态仿真

- 5.2.1 四级同步比例伸缩液压缸控制系统仿真软件介绍

- 5.2.2 四级同步比例伸缩液压缸控制系统初始位置动态仿真参数的确定

- 5.2.3 四级同步比例伸缩液压缸控制系统初始位置动态仿真

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].起重机伸缩液压缸常见故障浅析及排除[J]. 液压气动与密封 2018(08)

- [2].臂式高空作业平台伸缩液压缸的设计与验算[J]. 信息系统工程 2018(09)

- [3].集装箱正面吊运起重机曲臂伸缩液压缸铰点位置分析[J]. 起重运输机械 2017(12)

- [4].具有伸缩液压缸的起重机伸缩臂之整体稳定性[J]. 工程机械 2008(09)

- [5].一种高可靠性的正面吊大臂伸缩液压缸缸筒裂纹漏油维修方案介绍[J]. 液压气动与密封 2012(03)

- [6].徐工1600t全地面起重机伸缩液压缸试制成功[J]. 工程机械 2012(09)

- [7].镦粗技术在双伸缩液压缸制造中的开发应用[J]. 机械工程师 2013(07)

- [8].内藏式四臂同步伸缩结构[J]. 工程机械 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a9fb7873e8933234e35caa6a.html