# 除盐水自动加氨控制系统研究

### 论文摘要

随着我国电厂高参数大容量机组的投产,对水汽品质和水质工况控制的要求越来越严格。锅炉给水水质准确有效地调节,直接关系到热力机组的安全运行,也是避免化学原因诱发设备故障和事故的重要途径。为了使除盐水的pH值快速稳定在给定指标范围内,本文对除盐水自动加氨控制系统进行了研究,主要完成以下工作:1.介绍了除盐水工艺,阐明了以除盐水为主要补给水的高参数、大容量汽包锅炉中,采用自动加氨控制给水pH值系统的研究意义,分析了国内外pH值参数控制现状和存在的问题,确立除盐水的pH值为被控参数和相应的控制指标。2.对除盐水自动加氨过程机理与模型进行了分析。3.采用PLC结合智能PID控制算法和变频技术实现除盐水自动加氨控制系统的设计、调试和应用。4.针对电厂除盐水的pH值控制具有纯滞后、非线性、时变性等特性,且难以建立精确的数学模型,进一步分析先进控制算法,设计了基于RBF神经网络模糊PID智能控制器。仿真结果表明,所设计的控制器比单一PID控制具有较强鲁棒性,控制系统具有良好的自适应能力,适用于缺乏精确数学模型且参数变化的非线性、纯滞后工业过程。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 除盐水自动加氨控制系统研究的意义

- 1.1.1 除盐水生产工艺流程简介

- 1.1.2 除盐水加氨调节pH 值的意义

- 1.2 控制参数的确定

- 1.3 国内外研究现状分析

- 1.4 本文的主要工作

- 第二章 除盐水自动加氨过程机理与模型分析

- 2.1 pH 值与腐蚀的关系

- 2O 体系电位～pH 图及腐蚀判断'>2.1.1 Fe-H2O 体系电位～pH 图及腐蚀判断

- 2.1.2 氢去极化腐蚀及氢脆

- 2.1.3 氧去极化腐蚀

- 2.1.4 碱脆腐蚀

- 2.2 锅炉给水 pH 值指标

- 2.3 除盐水自动加氨反应过程机理

- 2.4 过程数学模型的分析

- 2.4.1 数学模型表达形式与对模型的要求

- 2.4.2 机理法建立pH 值控制系统被控对象静态模型

- 2.4.3 强酸碱中和滴定曲线

- 2.5 pH 值参数控制的特性

- 2.5.1 pH 值控制严重静态非线性

- 2.5.2 控制系统的滞后性

- 2.5.3 pH 值控制的时变性

- 2.6 动态数学模型的确立

- 第三章 除盐水自动加氨控制系统初步设计

- 3.1 加氨调节控制基础

- 3.2 控制方案设计

- 3.2.1 配药系统工作原理

- 3.2.2 加药系统工作原理

- 3.3 控制系统设计

- 3.3.1 控制器

- 3.3.2 控制算法的研究

- 3.3.3 电气控制

- 3.3.4 主要检测仪表的选择

- 3.3.5 PLC 控制线路

- 3.3.6 软件设计

- 3.4 控制功能

- 3.5 自动加氨控制系统操作注意事项

- 3.6 实施效果

- 3.7 小结

- 第四章 基于 RBF 神经网络模糊 PID 控制器的设计

- 4.1 模糊控制理论的发展和现状

- 4.2 神经网络

- 4.3 神经网络与模糊控制的结合

- 4.4 基于 RBF 神经网络模糊 PID 控制器的设计

- 4.4.1 RBF辩识网络NNI及其算法

- 4.4.2 基于 RBF 神经网络模糊控制结构

- 4.4.3 神经网络模糊控制器设计方案

- 4.4.4 控制算法的实现

- 4.4.5 控制系统的仿真实现

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 下一步的工作

- 5.3 展望

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].除盐水站自控系统的适应性改造[J]. 机械工程与自动化 2014(03)

- [2].除盐水工艺的应用实例[J]. 科技传播 2012(23)

- [3].提高除盐水品质的措施[J]. 新疆电力技术 2010(02)

- [4].热能公司除盐水站水处理工艺浅析[J]. 安徽农学通报 2013(09)

- [5].红沿河核电站除盐水控制系统设计[J]. 自动化博览 2010(05)

- [6].反渗透技术在高温高压锅炉除盐水制备中的应用[J]. 有色冶金节能 2012(05)

- [7].污水回用制除盐水的应用分析[J]. 广东化工 2012(09)

- [8].除盐水系统常见问题及处理方法[J]. 科协论坛(下半月) 2011(09)

- [9].除盐水工序运行中的问题及处理[J]. 中氮肥 2010(04)

- [10].提高除盐水水质保证机炉运行安全——论控制除盐水电导率的方法制度[J]. 黑龙江科技信息 2009(35)

- [11].除盐水站中水回收利用装置[J]. 梅山科技 2013(01)

- [12].富余煤气发电除盐水站工程设计[J]. 科技信息 2013(07)

- [13].除盐水系统再生废液污染原因分析及处理措施[J]. 山东冶金 2010(06)

- [14].反渗透合并混床二级除盐水技术工艺探究[J]. 中国高新技术企业 2013(16)

- [15].浅除盐水作为循环水补水的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(03)

- [16].兴化集团除盐水改造工程投运[J]. 盐业与化工 2011(02)

- [17].除盐水处理系统运行总结[J]. 能源研究与管理 2011(04)

- [18].240m~3/h除盐水装置运行总结[J]. 小氮肥 2012(05)

- [19].除盐水系统产水率低的原因分析与改进[J]. 电站系统工程 2008(05)

- [20].核电厂除盐水处理系统调试[J]. 山东电力技术 2014(01)

- [21].常州制药厂有限公司反渗透除盐水工艺及经济性核算[J]. 科技资讯 2011(21)

- [22].浅谈降低除盐水成本的几点措施[J]. 宁波节能 2009(06)

- [23].浅除盐水处理技术的应用[J]. 工业水处理 2008(08)

- [24].福清核电站除盐水项目控制系统设计方案[J]. 硅谷 2013(07)

- [25].干熄焦除盐水站的建设[J]. 燃料与化工 2009(01)

- [26].除盐水系统原水加热方式的改造[J]. 中国氯碱 2012(03)

- [27].脱除盐水中SO_4~(2-)几种工艺比较[J]. 石油化工应用 2010(08)

- [28].某电厂除盐水生产系统水箱腐蚀分析及应对措施[J]. 全面腐蚀控制 2020(10)

- [29].PLC在核电站除盐水生产系统中的应用[J]. 科技信息 2013(07)

- [30].天铁集团动力厂400t/h除盐水站工程工艺技术控制[J]. 科技创业家 2012(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aa18e8279c25201233305fab.html