# 有机胺及季铵盐插层α-磷酸锆复合物的制备和对苯酚类化合物的吸附

### 论文摘要

α-ZrP是一种阳离子型层状化合物，其插层复合物对废水中有毒物质具有一定的吸附能力。本文通过直接插层和胶体化后组装插层制备了有机胺及季铵盐插层α-ZrP的复合物，利用XRD，FTIR，SEM和TG等测试手段对插层复合物进行了表征。考察了插层复合物吸附水中苯酚、氯苯酚及甲基苯酚的性能，探讨了插层复合物吸附酚的影响因素和吸附机理。主要研究内容如下：1．采用直接插层法制备丁胺插层α-ZrP复合物（BA-ZrP）和苯胺插层α-ZrP复合物（Ben-ZrP）；采用胶体化后组装插层，以四丁基氢氧化铵为胶体化试剂，制备三辛胺插层α-ZrP复合物（TOA-ZrP）。结果表明，有机胺的插入不会破坏磷酸锆的层板结构，但能增大层间距，其中BA-ZrP、Ben-ZrP和TOA-ZrP的层间距分别增至1.89、1.27和2.23nm，且插层复合物的结晶度较好；插入的TOA分子与α-ZrP层板上的HPO24基团以静电吸引的形式结合。2．将有机胺插层复合物对水中苯酚类化合物进行吸附。结果表明，TOA-ZrP对水中苯酚、2-氯苯酚和2,4-二氯苯酚具有较高的吸附容量，吸附量分别为0.509、0.932和1.212mmol/g，吸附效果优于BA-ZrP；而Ben-ZrP不吸附苯酚，且对2-氯苯酚和2,4-二氯苯酚的吸附量很小；有机胺插层复合物对三种酚的吸附量顺序为：2,4-二氯苯酚＞2-氯苯酚＞苯酚。3．利用甲胺消弱α-ZrP层板间作用力，制备了不同季铵盐含量的插层复合物，推测了季铵盐的长碳链在磷酸锆层间的排布情况，探讨了插层复合物对酚的吸附机理。结果表明，季铵盐阳离子在磷酸锆层间理想的排列方式是呈上下交叉排列，与层板上的阴离子P—O以静电吸引的方式结合；季铵盐插层复合物对酚的吸附性能很好，其中CTAB-ZrP对酚的吸附效果最好；溶液pH对吸附有一定影响，CTAB-ZrP主要是吸附C6H5OH，而不是C6H5O；通过对不同疏水性的酚的吸附，表明CTAB-ZrP对酚的吸附量与酚的疏水性成正相关，而与酚的酸性无关；Henry型和Freundlich型吸附等温方程都能很好的拟合CTAB-ZrP对酚的吸附过程，表明吸附主要是酚在插层复合物层间有机相中的分配作用所致。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 α-ZrP的合成及结构特点

- 1.1.1 α-ZrP的合成

- 1.1.2 α-ZrP的结构特点

- 1.2 α-ZrP的插层研究

- 1.2.1 胺和醇的插层

- 1.2.2 氨基酸的插层

- 1.2.3 含氮杂环化合物的插层

- 1.2.4 生物大分子的插层

- 1.2.5 金属配合物的插层

- 1.3 α-ZrP的应用研究

- 1.3.1 α-ZrP在环保领域中的应用

- 1.3.2 α-ZrP在催化领域中的应用

- 1.3.3 α-ZrP在高分子材料领域中的应用

- 1.3.4 α-ZrP在电磁学领域中的应用

- 1.3.5 α-ZrP在其它方面的应用

- 1.4 论文的立题与研究内容

- 2 α-ZrP及其有机胺插层复合物的制备与表征

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 样品的合成

- 2.1.2 分析程序

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 α-ZrP的表征

- 2.2.2 有机胺插层α-ZrP复合物的表征

- 3 有机胺插层α-ZrP复合物对酚的吸附

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 酚的配制与标定

- 3.1.2 吸附实验

- 3.1.3 分析程序

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 丁胺插层α-ZrP复合物吸附酚

- 3.2.2 苯胺插层α-ZrP复合物吸附酚

- 3.2.3 三辛胺插层α-ZrP复合物吸附酚

- 4 季铵盐插层α-ZrP复合物对酚的吸附及机理

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 样品的制备

- 4.1.2 吸附实验

- 4.1.3 分析程序

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 CTAB-ZrP的表征及结构

- 4.2.2 甲胺用量的影响

- 4.2.3 CTAB 用量的影响

- 4.2.4 溶液 pH 对 CTAB-ZrP吸附苯酚的影响

- 4.2.5 CTAB-ZrP对其它苯酚类化合物的吸附

- 4.2.6 CTAB-ZrP对酚的吸附等温模型

- 4.2.7 CTAB-ZrP吸附混合酚

- 4.2.8 DTAB-ZrP吸附酚

- 4.2.9 TTAB-ZrP吸附酚

- 4.2.10 STAB-ZrP吸附酚

- 4.2.11 四种插层复合物吸附酚的比较

- 4.3 结论

- 5 总结

- 参考文献

- 攻读学位期间研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].二维材料插层改性方法研究进展[J]. 应用化学 2020(08)

- [2].插层剂对高岭土插层改性的研究进展[J]. 中国陶瓷 2016(04)

- [3].新疆尉犁蛭石插层-微波膨胀法制备高膨胀率膨胀蛭石的实验研究[J]. 矿物岩石地球化学通报 2020(02)

- [4].多酸插层水滑石复合材料的新进展[J]. 中国科学:化学 2017(04)

- [5].高岭土插层改性的现状与研究进展[J]. 山东陶瓷 2016(04)

- [6].基于层状过渡金属氧族化合物原位插层结构的研究进展[J]. 化学学报 2015(09)

- [7].对氨基苯磺酸插层水滑石的组装及其结构与性能研究[J]. 科学技术与工程 2014(22)

- [8].以功能为导向的插层结构功能材料结构设计及应用[J]. 化学通报 2011(12)

- [9].插层水滑石/果胶纳米复合保鲜膜对鲤鱼的保鲜效果[J]. 包装工程 2020(17)

- [10].插层条件对蒙脱土/偶氮二甲酰胺复合发泡剂的影响及应用[J]. 中国塑料 2016(11)

- [11].钠基膨润土插层改性的微结构与吸附机理[J]. 环境工程学报 2016(09)

- [12].插层-磨剥法制备不同径厚比的高岭石[J]. 矿物学报 2015(02)

- [13].磺基水杨酸插层Mg/Cu/Zn/Al-LDHs的组装、表征及紫外性能[J]. 无机材料学报 2014(04)

- [14].插层结构功能材料的组装与产品工程[J]. 石油化工 2012(01)

- [15].插层剂与蒙脱石结构对蒙脱石插层改性的影响[J]. 武汉理工大学学报 2011(02)

- [16].高岭石插层效率评价(英文)[J]. 无机化学学报 2010(05)

- [17].不同链长的聚醚铵阳离子协同插层对蒙脱土性能的影响[J]. 化学学报 2012(07)

- [18].铵根插层二硫化钼的电催化析氢性能研究[J]. 化工新型材料 2019(S1)

- [19].插层结构紫外阻隔材料及其在沥青中的应用进展[J]. 石油化工 2016(11)

- [20].类水滑石材料主客体插层结构的构筑及特性的理论研究[J]. 高等学校化学学报 2020(11)

- [21].烷基咪唑离子液体插层高岭石的制备与表征[J]. 材料科学与工艺 2015(04)

- [22].二氧化钛-氧化石墨插层材料的光催化性能研究[J]. 科学家 2015(09)

- [23].季胺盐阳离子插层蒙脱土对铀吸附性能的研究[J]. 东华理工大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [24].芳香羧酸阴离子插层水滑石的合成和紫外性能研究[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2012(06)

- [25].插层水滑石的抑烟性能研究[J]. 工程塑料应用 2020(06)

- [26].中性氨基酸插层氧化锰复合材料的合成与表征[J]. 化学工程与装备 2018(10)

- [27].十二烷基硫酸钠插层水滑石-蒙脱石的制备与表征（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2016(S1)

- [28].熔体黏度对黏土在聚丙烯/聚苯乙烯共混物中优先插层行为的影响[J]. 高分子学报 2009(02)

- [29].水滑石及其纳米插层材料的制备和应用[J]. 日用化学工业 2008(01)

- [30].插层膨润土复合材料的研制及其结构[J]. 科技资讯 2008(25)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aa63d476a2d7296b34e20e5d.html