# 测绘地理信息在应急测绘中的应用分析白喜君

天水三和数码测绘院有限公司甘肃天水741000

摘要：测绘地理信息在应急测绘中占据着非常重要的作用。在实际情况中，需要通过应急测绘中的重要技术来获取测绘信息，以便能快速进行决策，为控制突发事件作出一定贡献。本文将基于应急测绘工作现状以及相关保障任务的要求，探讨测绘地理信息重要技术的应用。

关键词：应急测绘；应急地理信息；应用

前言

随着自然环境的变化和社会经济的发展，各种突发事件越来越多，越来越多的测绘技术和装备应用到应急测绘保障任务中，发挥出了越来越重要的作用，对于提高我国应对突发事件的能力，减少突发事件造成的人员伤亡和财产损失有着重要的意义。

1应急测绘工作概述

应急测绘工作在突发事件应急处理中发挥着重要作用。近年来，较大的突发事件中，比如汶川大地震、玉树地震、舟曲泥石流等。在这些突发事件救援过程中，测绘部门通过对灾区影像图像的获取和制作，短时间内让救援人员了解到灾区的实际情况，便于为救援工作提供参考。此后，国家在2015年，确定了应急测绘地理信息发展为未来重要的测绘发展方向，同时将其纳入国家突发事件应急救援体系中，在应急测绘中对于地理信息要求较高，需要获得出现突发事件后的地表物体和环境固有的数量、质量、分布特征等，并最终得到与之对应的数字、文字、图形、图像等。

2应急测绘保障任务的要求

2.1时效性要求高

应急测绘保障任务具有不可预测性，需要保障单位在接到命令后第一时间赶到现场，对保障单位的反应速度要求较高。例如：近年来我国发生的地震、泥石流等自然灾害中，无人机均是最先运到灾区。在应急保障中，对遥感影像的时效性提出了较高要求。遥感影像时效性越高，越有利于指挥员掌握任务区域的情况，针对灾区特点制定切实有效的行动计划。

2.2机动性强

应急测绘保障任务需要根据任务要求，运送装备快速地到达指定地点，对装备的机动性要求较高。相关的技术系统和设备要求自动化程度高，能快速地获得任务区域的位置信息，能满足测绘单位在执行应急任务中快速机动的特点。

2.3精度要求高

应急测绘保障任务多发生在较小区域内，执行任务中，指挥员对区域内地物的地理位置精度要求较高。例如，在抢险救灾中，地理位置越精确，指挥员能制定高效的行军计划和详细的救援计划，利于保障任务的顺利开展。

2.4对目标区域动态监测

应急测绘保障任务不仅时效性要求高，还需要进行动态监测，动态掌握任务区域的变化。例如，在打击效果评估中，通过动态监测，能评估打击效果；在火灾救援中，动态监测能掌握火灾情况。

3应急测绘中的测绘地理信息重要技术

3.1虚拟现实技术

所谓的虚拟现实技术也就是借助于电脑，对三维空间虚拟世界进行模拟，从而对使用者提供多个感官的模拟，比如：视觉、听觉、触觉等，这样便于使用者能及时、不受限制地对三维空间内的事物进行观察。虚拟现实技术又可以称之为人工环境或灵境技术。在“三维电子地图”制作过程中需要虚拟现实技术、测绘数据采集以及测绘数据的结合，在应急测绘中，虚拟现实技术有重要的应用，比如：日常应急演练、应急情景设计、常规应急宣传教育。虚拟现实技术的出现改变了常规应急演练模式，丰富了应急演练模式，能够在模拟过程中真实营造出突发事件的现场情况，同时可根据模拟演练内容的不同，营造出多种突发事件，从而提高实际的演练成果，降低应急模拟演练中的成本投入，通过多次模拟演练，能够全面提高应急能力，促进应急方案的完善。

3.2数据处理技术

地理信息数据采集工作完成后，需要数据中心对数据进行相应的处理，在数据处理的过程中通常会使用到两种技术，一种是遥感影像一体化测图系统，另一种是应急快速制图系统，这两种数据处理技术在应急测绘中起到非常重要的作用。①遥感影像一体化技术。该技术主要通过对图像进行拼接、对影像进行融合、对色彩进行调节等技术来获取实际物体的大小、形状、位置、属性等信息内容，以便能够获得全景图，制作出三维模型等内容，帮助应急部门获取较为全面的现场地理信息。②应急快速制图系统技术。。该技术主要是指通过系统来对数据进行有效的筛选，从上述数据成果中筛选出关键性数据，并对关键性数据进行重新的编辑，使其能够与现有的数据融合，同时对其进行标注和整饰，以便能够快速形成相应的图像。

3.3地理信息平台数据服务

地理信息平台数据有很多类型，它们各有特色，在处理突发事件中发挥着各自的作用。地形图数据是一种最基本的数据，作为一种地理信息数据它包含全面的地理信息，在城建规划、国土利用的设计、施工方面被广泛应用，在发生突发事件的时候可以了解灾情发生地的详细的地理信息。随着互联网技术的发展电子地图数据也受到越来越多的关注，电子地图数据是互联网和大众生活服务主要依赖的数据信息，为人们的生活提供了方便。在突发事件中，可以让公众快速的了解灾情。三维精细模型数据具有可以查询分析甚至量算，并且精确度很高的特点，这些数据包括了建筑物、地面、地物、地下空间和综合管网的数据，在进行应急时对事件发生地点的空间信息可以全方位直观的展现出来。地名地址数据包括水系、地形、各种区域、居民点、旅游胜地、建筑物、单位、电信设施、水利、电力、交通枢纽等，甚至可以细化到每一栋楼。在应急事件中，可以准确定位到灾情发生的地点。此外还有很多地理信息平台数据，在应急事件中，相关部门可以根据实际情况采用这些数据服务，也可以综合运用这些地理信息平台数据服务，发挥他们各自的优点，了解灾情发生地的方方面面，以便作出正确的应急决策。

4结束语

综上所述，随着测绘技术的发展，应急测绘方面的服务也在不断提升，并在实际情况中妥善处理了各种突发性事件。这就要求，测绘部门采用科学的技术手段，同时加大应急测绘技术的研究力度，保证在突发事件发生后能够快速获得测绘信息，进而快速地对突发事件进行处理，为应急事件的处理提供帮助，最大程度地减少经济损失以及人员伤亡。

参考文献：

[1]张林.地理信息系统在智慧城市中的应用研究[J].智能建筑与智慧城市，2017（11）：104-105.

[2]龙强.无人机遥感在应急测绘保障任务中的应用[J].科技资讯，2017，15（18）：15-16.

[3]蒋小海.低空无人机航摄技术在应急测绘保障中的应用[J].中国高新区，2017（12）：17+19.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aa73784fa7c6bd57e5c37b2f.html