# 液位集散控制系统的设计与实现

### 论文摘要

多容串接水箱液位控制系统是一种多变量、慢时变、大惯性的典型非线性系统,该系统难以用精确的数学模型来表示,采用常规的单回路PID控制效果较差。随着技术的发展,串级PID控制被广泛地应用于多变量、频繁扰动的被控系统,然而常规的串级控制系统由于采用参数不变的PID控制器,控制效果亦不理想。于是,人工智能控制方案应运而生,模糊控制以其特有的优势被广泛应用。本文将模糊控制与串级PID控制相结合,扬长避短,充分发挥PID控制稳态精度高、串级控制抗扰动强和模糊控制动态性能良好的优点。本文以浙江中控技术有限公司的ECS-100集散控制系统和AE2000实验装置为开发平台,作了如下研究:首先,深入分析了三容串接水箱被控对象运行过程的动静态特点,并在实验的基础上选用响应曲线法对被控对象进行建模;其次,在MATLAB/Simulink中分别对传统的单回路PID控制、串级PID控制和模糊PID串级控制进行了仿真,并且对仿真结果做了系统分析;最后,将上述三种控制方案分别在ECS-100控制系统中进行硬件组态和软件编程设计,并对比分析其控制结果,实验证明模糊PID串级控制在多变量、慢时变、大惯性系统中具有良好的控制效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 工业过程控制中常用的控制策略

- 1.2.1 PID控制

- 1.2.2 自适应控制

- 1.2.3 神经网络

- 1.2.4 模糊控制

- 1.3 模糊PID串级控制研究的意义

- 1.4 DCS国内外发展现状

- 1.5 本文的主要研究内容

- 2 基于ECS-100控制系统的实验装置

- 2.1 AE2000过程控制实验装置

- 2.1.1 装置的组成

- 2.1.2 实验装置的控制系统

- 2.2 ECS-100控制系统介绍

- 2.3 ECS-100控制系统硬件

- 2.3.1 通信系统

- 2.3.2 控制站硬件

- 2.3.3 操作站硬件

- 2.3.4 控制站数据采集端子板

- 2.4 ECS-100控制系统软件

- 2.4.1 组态软件

- 2.4.2 控制算法模块

- 2.4.3 监控软件

- 2.5 ECS-100在本课题中的应用

- 2.6 本章小结

- 3 模糊PID串级控制器的设计

- 3.1 串级控制系统

- 3.1.1 串级控制原理

- 3.1.2 串级控制系统的设计及应用场合

- 3.2 模糊PID控制器的设计

- 3.2.1 模糊PID控制器结构设计

- 3.2.2 模糊PID控制器变量模糊化

- 3.2.3 模糊PID控制器控制规则建立

- 3.2.4 模糊推理

- 3.2.5 输出量的清晰化

- 3.2.6 模糊PID控制器控制输出查询表

- 3.2.7 模糊PID控制器采样时间的确定

- 3.3 模糊PID串级控制器设计

- 3.4 模型建立与仿真

- 3.4.1 数学建模

- 3.4.2 仿真实验

- 3.5 本章小结

- 4 系统组态以及系统调试

- 4.1 系统组态

- 4.1.1 控制站组态

- 4.1.2 操作站组态

- 4.2 程序设计

- 4.2.1 传统单回路PID控制算法

- 4.2.2 串级PID控制算法

- 4.2.3 模糊PID串级控制算法

- 4.3 系统调试

- 4.3.1 系统的总监控界面

- 4.3.2 控制结果分析

- 4.4 本章小结

- 5 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 附录A

- 附录B

### 相关论文文献

- [1].模糊控制的现状及发展[J]. 铜仁职业技术学院学报 2010(05)

- [2].浅谈模糊控制的发展[J]. 山东工业技术 2019(02)

- [3].浅谈模糊控制原理及应用[J]. 科技风 2019(02)

- [4].模糊控制理论综述[J]. 河南科技 2019(11)

- [5].变频冰箱模糊控制及仿真研究[J]. 现代制造技术与装备 2018(03)

- [6].89C52单片机的简易模糊控制[J]. 科学技术创新 2018(23)

- [7].一种新的耦合模糊控制局地化的同化方法[J]. 地球科学进展 2018(08)

- [8].模糊控制在非线性系统中的应用[J]. 南方农机 2017(02)

- [9].基于模糊控制的锂电池充电研究[J]. 数码世界 2017(03)

- [10].智能充电器的设计与实现[J]. 数码世界 2017(05)

- [11].基于模糊控制的多电机同步控制方法的研究[J]. 数码世界 2017(07)

- [12].一种基于模糊控制的信号灯自动配时算法[J]. 自动化技术与应用 2019(04)

- [13].基于模糊控制汽车自动泊车关键技术设计[J]. 微型电脑应用 2019(06)

- [14].模糊控制在工业生产中的应用[J]. 信息技术 2018(04)

- [15].模糊控制在大扰动系统中的应用[J]. 内蒙古石油化工 2018(03)

- [16].基于FPGA的模糊控制自动垂直泊车系统设计[J]. 机械设计与制造工程 2016(12)

- [17].基于双模糊控制的混合动力汽车能量管理策略研究[J]. 汽车实用技术 2017(06)

- [18].《模糊控制》课程教学改革研究与实践[J]. 教育教学论坛 2017(25)

- [19].模糊控制在过程控制中的研究与应用[J]. 科技致富向导 2014(09)

- [20].应用型本科“模糊控制”课程教学改革的研究与实践[J]. 中国教育研究论丛 2009(00)

- [21].模糊控制工艺参数的选择与界定[J]. 莱钢科技 2013(04)

- [22].衡水市道路交叉口车流模糊控制疏导方法研究[J]. 中国管理信息化 2019(06)

- [23].考虑多输入影响的高层建筑结构模型模糊控制[J]. 土木工程与管理学报 2018(05)

- [24].料浆湿度预测模糊控制的软件设计[J]. 机电工程技术 2011(07)

- [25].基于模糊控制的锅炉主控调节方法[J]. 现代信息科技 2019(04)

- [26].基于预瞄模糊控制的自动泊车算法研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2017(02)

- [27].电磁悬浮系统的复合模糊控制[J]. 城市地理 2015(24)

- [28].基于模糊控制的液压伺服控制系统研究[J]. 机械工程与自动化 2014(04)

- [29].笼式破碎机变频-模糊控制在原料破碎中的应用[J]. 中国西部科技 2011(12)

- [30].基于模糊控制的料浆湿度自动控制方法探讨[J]. 黄石理工学院学报 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aa7984bc55dd0cf9b61e9e8f.html