# 硅片超精密磨削表面质量和材料去除率的研究

论文题目: 硅片超精密磨削表面质量和材料去除率的研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 机械设计及理论

作者: 田业冰

导师: 邢玉生,康仁科

关键词: 硅片,运动轨迹,磨削纹理,表面质量,材料去除率,超精密磨削,集成电路

文献来源: 大连理工大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着集成电路(IC)制造技术的飞速发展,为了增大IC芯片产量,降低单元制造成本,硅片趋向大直径化。随着硅片直径增大,为了保证硅片具有足够的强度,原始硅片的厚度也相应增加,与此相反,为满足IC芯片封装等需要,使芯片厚度逐渐减薄。硅片直径和厚度的增大以及芯片厚度的减小使半导体加工面临许多突出的技术问题:硅片直径增大后,表面质量要求更为严格,并且加工中翘曲变形,加工精度不易保证;原始硅片厚度增大以及芯片厚度的减薄,使硅片背面减薄加工的材料去除量增大,提高加工效率成为一个亟待解决的问题。随着硅片尺寸的不断增大,超精密磨削特别是自旋转磨削成为了大尺寸硅片加工的有效方法。目前正逐步代替传统硅片加工工艺中的研磨、腐蚀等工艺,应用于大直径硅片加工中的材料制备阶段和图形硅片的背面减薄。 本文建立了硅片自旋转磨削的运动几何学模型,分析了磨削参数与磨削纹理的关系,并对磨粒磨削运动轨迹进行了计算机仿真和预测;在运动学模型的基础上,推导了磨粒轨迹长度、磨纹数量以及磨削稳定周期的公式,并分析了磨粒轨迹对表面质量的影响关系。通过硅片磨削实验,对硅片磨削表面纹理的计算机仿真结果和理论分析结果进行了验证。 在反转法的原理上,建立了硅片自旋转磨削材料去除率的理论模型,推导了材料去除率公式,分析了磨削工艺参数与材料去除率的关系。 以VG401MKⅡ型超精密磨床为试验平台进行了磨削工艺试验,研究了磨削工艺参数、砂轮粒度对硅片磨削材料去除率、砂轮主轴电机驱动电流以及磨削后硅片表面粗糙度的影响,提出了提高磨削表面质量和加工效率的工艺措施。 研究结果为提高硅片超精密磨削的表面质量以及材料去除率,提供系统的加工理论和有效的工艺措施,对于实现大尺寸硅片高精度超光滑表面的高效低损伤磨削加工具有重要指导意义。

论文目录:

摘要

Abstract

插图目录

附表目录

符号说明清单

1 绪论

1．1 集成电路简介

1．2 IC制造中的超精密加工技术

1．3 半导体硅片制造工艺概述

1．3．1 单晶硅制备

1．3．2 硅片加工工艺分析

1．3．3 硅片加工工艺发展方向

1．4 硅片超精密磨削技术研究概况

1．4．1 国外研究概况

1．4．2 国内研究概况

1．5 本文研究工作的主要内容

2 相关理论基础与加工原理介绍

2．1 单晶硅片的特性介绍

2．1．1 单晶硅的结构特性

2．1．2 单晶硅片的外型及参考面

2．1．3 单晶硅的破裂模式

2．2 硅片超精密研磨加工

2．2．1 超精密研磨加工的原理

2．2．2 超精密研磨加工的特点

2．3 硅片超精密磨削加工

2．3．1 旋转工作台式磨削的原理与特点

2．3．2 硅片自旋转磨削的原理与特点

2．4 本章小结

3 硅片自旋转磨削的表面质量的研究

3．1 硅片自旋转磨削运动轨迹

3．1．1 运动几何学

3．1．2 节点与节圆

3．1．3 运动轨迹求解

3．2 磨削运动轨迹的理论分析

3．2．1 向径、磨纹长度、磨纹数量以及磨削稳定周期公式

3．2．2 计算实例

3．3 磨削运动轨迹对表面质量的影响分析

3．3．1 磨纹间距

3．3．2 磨纹密度

3．4 磨削运动轨迹的仿真

3．4．1 计算机仿真技术

3．4．2 Matlab仿真工具

3．4．3 硅片磨削运动轨迹的计算机仿真

3．5 硅片磨削试验

3．5．1 试验目的

3．5．2 试验条件与方法

3．5．3 试验与检测关键设备介绍

3．5．4 试验结果与分析

3．6 本章小结

4 硅片自旋转磨削的材料去除率及工艺试验的研究

4．1 硅片自旋转磨削的材料去除率

4．1．1 硅片自旋转磨削等效材料去除分析

4．1．2 硅片自旋转磨削材料去除率公式推导

4．2 硅片自旋转磨削的工艺试验

4．2．1 试验条件与方法

4．2．2 试验与检测关键设备介绍

4．2．3 试验结果与讨论

4．3 本章小结

5结论与展望

参考文献

致谢

大连理工大学学位论文版权使用授权书

发布时间: 2005-05-13

参考文献

- [1].基于数据挖掘方法的冷轧表面质量缺陷分析[D]. 郭龙波.安徽工业大学2012

- [2].冷轧钢板表面质量在线监测系统研究[D]. 秦振兴.辽宁科技大学2012

- [3].热基镀锌产品表面质量优化研究[D]. 宋雅琼.华北理工大学2017

- [4].夹心式弯曲振动换能器超声车削硬脆材料的研究[D]. 周辰.集美大学2013

- [5].扩散焊接过程中铜、铝表面质量的研究[D]. 陈丽.西华大学2014

- [6].带钢表面质量在线检测与控制的研究[D]. 刘金东.东北大学2012

- [7].选区激光熔化GH4169成形件表面质量和致密度研究[D]. 马威.哈尔滨工业大学2017

- [8].300M钢切削仿真参数识别及其车削表面质量研究[D]. 邢万强.华中科技大学2015

- [9].基于数据挖掘方法的热轧带钢表面质量缺陷分析[D]. 宋健.上海交通大学2008

- [10].304奥氏体不锈钢切削表面质量的实验分析[D]. 王志光.华中科技大学2012

相关论文

- [1].单颗磨粒磨削硅片的试验研究[D]. 韦秋宁.大连理工大学2006

- [2].超薄大直径太阳能级硅片线切割工艺及其悬浮液特性研究[D]. 李彦林.河北工业大学2007

- [3].硅片自旋磨削试验台关键技术的研究[D]. 李忠信.大连理工大学2005

- [4].单晶硅片的超精密加工技术研究[D]. 吴明明.浙江工业大学2005

- [5].硅片自旋转磨削面型仿真与实验研究[D]. 唐克岩.大连理工大学2006

- [6].单晶硅超精密磨削分子动力学并行仿真的研究[D]. 李世桥.大连理工大学2006

- [7].超精密磨削硅片表层损伤检测的试验研究[D]. 张胜利.大连理工大学2006

- [8].超硬脆材料的超精密加工技术研究[D]. 赵卫.河北工业大学2006

- [9].线锯切割单晶硅的应力场及损伤层研究[D]. 刘加富.山东大学2006

- [10].工程陶瓷的超精密磨削机理与实验研究[D]. 霍守锋.河北工业大学2003

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aa9ec2b75308709ee7423a88.html