# 基于模糊PID的原油井筒加热电源的温度控制方法

### 论文摘要

本课题的目的质在开发一种高凝油开采用变频加热电源。本文以沈阳工业大学油管加热装置为硬件基础,将现代控制理论的控制方法应用其中,实现精确的温度控制,并对主电路进行拓扑,以提高高凝油开采的效率,达到节能、高效的效果。该电源改变传统加热电源以空心抽油杆为载体的方法,直接对油管加热,利用油管本身的电阻产生热量,对高凝油加热降粘。此法可有效解决油管管壁和抽油杆结蜡难题,降低抽油机负荷。高凝油电加热系统是一个非线性、多变量、大滞后及强干扰的控制对象,难以建立精确的数学模型,采用常规的控制策略难以达到控制要求。为了保证系统精确的温度闭环控制,本系统设计了基于模糊PID的智能分时控制器,设计、制作了基于单片机C8051F310的控制电路,进行了实验研究,并采用PWM实现功率自动连续调节。该方法改变以往单一PID控制粗糙的缺点,将温度控制在[-3,+3]范围内,大大降低了电能的浪费。电源采用交-直-交变频技术,针对采油油管负载设计基于IGBT的串联谐振逆变电路,对系统中的感性负载进行补偿。文章详细论述了谐振电路的各种工作方式,并对各工作方式的优缺点进行了比较,确定主电路的工作方式,最佳补偿点。由于电路实现了串联谐振,实现了开关的过零开关,避免大的开关损耗的现象。因为波形没有出现明显的过冲,从而对器件产生的冲击降低,延长了器件使用寿命,同时还大大降低开关噪声的产生。本文对补偿电路进行MATLAB仿真研究,得出仿真图形,证明了方法的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的背景

- 1.2 电加热采油变频电源的基本工作原理

- 1.3 电加热采油中频电源的发展历史、现状、及应用前景

- 1.4 课题的主要任务

- 1.5 课题的目的及意义

- 第二章 采油油管变频加热电源

- 2.1 采油油管变频加热装置的工作原理

- 2.2 采油油管变频加热装置技术分析

- 2.2.1 地面供电电源

- 2.2.2 能量控制传输装置

- 2.2.3 采油油管变频加热装置与空心抽油杆加热装置的比较

- 2.3 采油油管变频加热电源的电路分析

- 2.3.1 采油油管变频加热电源的结构框图

- 2.3.2 采油油管变频加热电源的主电路的工作模式

- 2.4 采油油管变频加热电源的调功方式

- 2.4.1 改变功率因数调功

- 2.4.2 整流侧斩波调功

- 2.4.3 移相控制调功

- 第三章 油管变频电源的模糊PID控制器设计

- 3.1 模糊控制和PID控制理论

- 3.1.1 模糊控制理论基础和设计过程

- 3.1.2 模糊控制的优缺点

- 3.1.3 PID控制理论

- 3.2 油管变频电源的模糊PID控制器设计

- 3.2.1 模糊控制器设计

- 3.3 模糊PID控制器的调试

- 3.4 MATLAB仿真

- 3.4.1 MATLAB简介

- 3.4.2 MATLAB仿真结果

- 第四章 油管变频电源控制器的软硬件设计

- 4.1 油管变频电源的控制电路的组成

- 4.2 系统主控芯片的选择

- 4.3 系统主要电路设计

- 4.4 软件设计

- 4.4.1 系统程序调试环境

- 4.4.2 模糊PID控制器实验结果

- 第五章 油管变频电源的主电路补偿及仿真

- 5.1 主电路结构

- 5.2 采油油管变频加热电源主电路的设计与参数计算

- 5.3 补偿点的确定

- 5.3.1 容性负载状态的电路工作过程

- 5.3.2 感性负载状态的电路工作过程

- 5.3.3 阻性负载状态的电路工作过程

- 5.4 仿真模型和仿真参数

- 5.5 仿真结论

- 第六章 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高精度数字化单晶炉加热电源设计[J]. 核电子学与探测技术 2009(03)

- [2].直流电阻炉加热电源的设计和应用[J]. 工业加热 2012(06)

- [3].基于无源性控制的变压器低频加热电源[J]. 电力自动化设备 2015(06)

- [4].世界首台特高压换流变压器加热电源装置通过验收[J]. 变压器 2010(04)

- [5].新型电子束焊机阴极加热电源自动调节系统[J]. 北京航空航天大学学报 2012(03)

- [6].基于方波调制的换流变压器低频加热电源研制[J]. 湖北电力 2015(02)

- [7].提高单晶炉加热电源控制电路精度的研究[J]. 现代电子技术 2008(14)

- [8].基于BP神经网络的SiC外延炉加热电源动态匹配智能算法研究[J]. 电子工业专用设备 2017(06)

- [9].稠油井筒变频加热电源设计及控制方法研究[J]. 石油机械 2009(08)

- [10].电磁感应加热电源的研制[J]. 工业加热 2012(01)

- [11].对棒多晶硅还原炉高频加热系统研究[J]. 电力电子技术 2014(12)

- [12].超音频加热电源的保护系统[J]. 河北建筑工程学院学报 2009(01)

- [13].双频感应熔炼电源的应用[J]. 工业加热 2013(01)

- [14].并联型集肤效应变频加热逆变电源[J]. 电源技术 2014(12)

- [15].基于DSP的焊缝机预热加热电源研究与设计[J]. 计算机测量与控制 2014(02)

- [16].零件小孔感应淬火工艺研究[J]. 热加工工艺 2012(08)

- [17].电阻炉加热电源不同调功方式分析与应用[J]. 工业加热 2012(05)

- [18].EB-PVD设备逆变电源研制[J]. 航空制造技术 2018(08)

- [19].基于IGBT的大功率超音频感应加热电源的研究[J]. 微计算机信息 2010(08)

- [20].基于圆环链热处理控制系统的研究[J]. 山东工业技术 2013(07)

- [21].变电站交流配电系统隐患分析[J]. 电力安全技术 2014(02)

- [22].世界首台特高压换流变压器低频加热电源研发成功[J]. 电器工业 2013(10)

- [23].高频感应加热电源的过流保护优化研究[J]. 黑龙江科技信息 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab011acc02402759f43989b0.html