# 石墨烯二维纳米结构的物性模拟

### 论文摘要

石墨烯是近期发现的具有独特物理性能的二维晶体。在石墨烯众多特性中其良好的导热性和极好的机械性能是其应用的重要优势。由于具备这些优异的特性,石墨烯在理论物理及应用方面都有着光明的前景。本文使用分子动力学方法研究了石墨烯纳米带的拉伸力学性能并计算石墨烯的热导率,在此基础上研究了硅原子替换掺杂对其性能的影响。此外提出一种光学方法快速无损伤地鉴定转移至介质基片上的石墨烯层数。使用Tersoff势函数模拟了石墨烯纳米带的拉伸过程,计算结果表明室温下Armchair及Zigzag型石墨烯纳米带的杨氏模量分别为1.1 TPa及1.2 TPa,与文献中报导的实验测试数据很好的吻合;硅原子的替换掺杂对石墨烯纳米带杨氏模量的影响很小,但是其极限应变和极限强度随着硅原子浓度的增大而显著减小。使用基于Green-Kubo的平衡分子动力学模拟计算了石墨烯的热导率。在室温下石墨烯热导率为625 W/m·K,其数值随着温度的升高而降低;低浓度的硅原子替换掺杂即可使石墨烯热导率显著降低。提出一种基于色差比的光学方法快速无损伤地鉴定转移至介质基片的石墨烯层数。研究了光源对色差的影响,发现当石墨烯层数N小于10时,N层石墨烯与单层石墨烯的色差比在不同光源下基本保持不变,这表明在不知道光源参数的情况下,可以通过比较石墨烯理论色差比及实际色差比快速鉴定其层数。利用此方法,分别计算了转移至SiO2/Si和Al2O3/Si衬底上的石墨烯薄膜的厚度,其结果与实验测试结果吻合得很好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 石墨烯的结构及性质

- 1.2 石墨烯的制备及表征

- 1.3 石墨烯的应用

- 1.4 本文拟展开的研究工作

- 第二章 分子动力学方法

- 2.1 引言

- 2.2 分子间的作用势

- 2.3 积分算法

- 2.4 系综及控制方法

- 2.4.1 微正则系综（NVE）

- 2.4.2 正则系综（NVT）

- 2.4.3 等温等压系综（NPT）

- 2.5 边界条件及初始条件

- 第三章 石墨烯拉伸力学性能的分子动力学模拟

- 3.1 引言

- 3.2 模拟方法

- 3.2.1 石墨烯纳米带模型

- 3.2.2 Tersoff 势函数

- 3.3 模拟结果及分析

- 3.3.1 石墨烯纳米带的拉伸力学性能

- 3.3.2 掺杂对石墨烯纳米带拉伸力学性能的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 石墨烯热导率的分子动力学模拟

- 4.1 引言

- 4.2 模拟方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 石墨烯的热导率

- 4.3.2 掺杂对石墨烯热导率的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 石墨烯的色差模拟及石墨烯层数光学鉴定

- 5.1 引言

- 5.2 石墨烯的色差模拟

- 5.3 石墨烯层数的光学鉴定方法

- 5.3.1 介质层厚度及光源对色差的影响

- 5.3.2 仪器无关的石墨烯层数光学鉴定方法

- 5.4 验证

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].二碲化钨纳米带的合成及热电性质[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2019(04)

- [2].单层二硫化钼纳米带弛豫性能的分子动力学研究[J]. 物理学报 2016(16)

- [3].金属铋纳米带二维金属表面态研究获进展[J]. 中国粉体工业 2014(04)

- [4].图案化锥形氧化锌纳米带的原位热氧化法制备与发光性质[J]. 无机化学学报 2012(01)

- [5].简易、可控制备硫化铅纳米带(英文)[J]. 应用化学 2012(05)

- [6].单晶铋纳米带的制备与生长机制研究[J]. 山东交通学院学报 2012(04)

- [7].掺银二氧化钛纳米带的制备及其光催化性能研究[J]. 材料工程 2009(10)

- [8].半胱氨酸诱导金纳米带室温合成[J]. 科学通报 2008(20)

- [9].铟掺杂的氧化锌纳米带的制备和发光特性[J]. 人工晶体学报 2008(02)

- [10].掺杂扶手型锡烯纳米带的电子结构及输运性质理论研究[J]. 功能材料 2018(08)

- [11].表面修饰的钒氧化物纳米带上甲苯选择氧化反应(英文)[J]. 催化学报 2013(07)

- [12].TiO_2纳米带在强碱条件下的水热反应[J]. 化工新型材料 2010(01)

- [13].硝酸诱导金纳米带的晶种法制备及光谱表征[J]. 稀有金属材料与工程 2010(04)

- [14].温和条件下碲纳米带的稳定性研究[J]. 建材世界 2009(04)

- [15].三氧化钼纳米带自组装柔性薄膜超级电容器的制备及其性能研究[J]. 上海电力学院学报 2020(01)

- [16].表面等离子体增强氧化锌纳米带发光特性的研究[J]. 物理学报 2013(14)

- [17].硫化铋准纳米带阵列的可控合成及光学性质[J]. 硅酸盐学报 2013(09)

- [18].硼氮掺杂对锯齿形石墨烯纳米带影响的第一性原理研究[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [19].双弯曲对称石墨烯纳米带的热电性质[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [20].氧化锌纳米带的合成及应用研究[J]. 曲靖师范学院学报 2010(06)

- [21].硼烯纳米带能带结构和态密度的第一性原理研究[J]. 发光学报 2018(12)

- [22].静电纺丝法制备CaIn_2O_4-In_2O_3纳米带及其光催化性能[J]. 环境科学学报 2019(09)

- [23].分级结构的碳/二硫化钼纳米带的制备及其锂电性能研究[J]. 真空科学与技术学报 2018(02)

- [24].单晶体氧化锌微/纳米带电阻与长度的特性研究[J]. 机械工程学报 2016(12)

- [25].TiO_2(B)纳米带光催化剂的制备及分解水产氢性能[J]. 分子催化 2015(04)

- [26].扶手椅型石墨烯纳米带在单轴应力下的能隙调控[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [27].铂掺杂扶手椅型石墨烯纳米带的电学特性研究[J]. 物理学报 2012(02)

- [28].石墨烯纳米带热导率的分子动力学模拟[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [29].TiO_2纳米带光催化二氧化碳甲烷化[J]. 无机化学学报 2010(12)

- [30].含带隙石墨烯纳米带的自旋筛选输运[J]. 原子与分子物理学报 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab0802ea00493f332eff5584.html