# 甘蔗糖蜜废水制苯乙醇的细胞群体协同作用及调控研究

### 论文摘要

由于环境保护及可持续发展的需求，废水资源化利用正在成为一个研究热点。鉴于此，本课题开展了甘蔗糖蜜废水资源化利用发酵制2-苯乙醇的研究。首先，通过重复批式培养策略筛选到能耐受6g/L2-苯乙醇的微生物混合培养物。其次，结合过程参数优化，在温度35℃，pH7.0和空气流量0.8vvm的条件下，获得了988mg/L的最大2-苯乙醇生产。随后，在内气升式环流反应器中执行2-苯乙醇连续生产，在水力停留时间为4天时，最高2-苯乙醇产量能达到838mg/L（相对得率8.4mg/g-COD）。最后，利用rDNA PCR-DGGE技术，解析了微生物混合培养物的群落结构演变及功能特征。为阐明微生物混合培养物应对非生物参数改变增强2-苯乙醇生产的协同作用机制，研究采用GC-MS和LC-MS/MS技术，定性定量鉴定了102种胞内代谢物；结合PCA及PLS多变量统计分析，按照VIP得分，指出11种差异代谢物Phe、USFA18、PYR、Tyr、Trp、Glu、Pro、ACE、LAC、Thr和Leu是具有增强2-苯乙醇生产能力的潜在靶调控因子。进一步，通过执行理性补料试验，分批组合补料后2-苯乙醇的产量由补料前的988mg/L增加到1627mg/L，提高了64.7%。连续定期间隔组合补料后，在反应器稳定运行阶段平均2-苯乙醇产量较补料前提高了71.7%，达1437mg/L，相对得率提高了58.3%，平均为13.3mg/g-COD，COD去除率提高了9.3%，平均达83.7%，较补料前明显具有更高浓度的2-苯乙醇生产及有机负荷去除率。经过资源化利用，甘蔗糖蜜废水的COD已经由原始的130g/L明显降低至21g/L，但仍有较高浓度的COD及色度残留，因此，研究进一步对发酵出水进行深度处理。经过UASB一级厌氧处理，COD有效去除率可达83.8%，最高甲烷产量能达367mL/g-COD。经过AF二级厌氧处理，COD去除率为94.3%，最终出水COD为197mg/L，可达国家二级排放标准（GB8978-1996）。经过BAF深度曝气处理，除氨氮外，出水COD、BOD、SS及pH均能达到国家一级排放标准（GB8978-1996）。最后，研究采用UASB+AF+BAF组合装置对发酵出水进行连续处理，经过40d的运行，耦合装置表现出较独立反应器更高的性能，各项出水指标均达到国家一级排放标准（GB8978-1996）。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 2-苯乙醇概述

- 1.2.1 2-苯乙醇的理化性质

- 1.2.2 2-苯乙醇的功能用途

- 1.2.3 化学合成法产 2-苯乙醇

- 1.2.4 生物转化法产 2-苯乙醇

- 1.3 甘蔗糖蜜废水及其资源化利用研究进展

- 1.4 微生物混合培养物的应用及分子生态学研究

- 1.4.1 微生物混合培养物的应用

- 1.4.2 微生物混合培养物分子生态学研究

- 1.5 微生物代谢组学研究进展

- 1.5.1 系统生物学研究范畴

- 1.5.2 代谢组学定义

- 1.5.3 代谢组学研究方法

- 1.5.4 代谢组学在微生物混合培养物研究中的应用

- 1.6 微生物代谢调控研究

- 1.6.1 环境因子调控

- 1.6.2 能量调控

- 1.6.3 转运调控

- 1.7 发酵废水生物处理技术

- 1.7.1 废水厌氧生物处理技术

- 1.7.2 废水好氧生物处理技术

- 1.8 本文研究内容

- 第二章 甘蔗糖蜜废水生物制苯乙醇及功能菌群结构分析

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 废水及接种物来源

- 2.1.2 主要试剂

- 2.1.3 培养基配置

- 2.1.4 溶液配置

- 2.1.5 主要仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 2-苯乙醇生产 MMC 的筛选及适应

- 2.2.2 生物反应器

- 2.2.3 过程参数优化

- 2.2.4 反应器连续操作

- 2.2.5 理化指标分析

- 2.2.6 2-苯乙醇及发酵副产物测定

- 2.2.7 微生物混合培养物的基因组提取

- 2.2.8 细菌 16S RDNA 及真菌 18S RDNA 基因可变区的 PCR 扩增

- 2.2.9 DGGE 分析

- 2.2.10 DGGE 凝胶回收与二次扩增纯化

- 2.2.11 大肠杆菌感受态细胞的制备

- 2.2.12 连接反应

- 2.2.13 转化

- 2.2.14 测序及分析

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 2-苯乙醇生产 MMC 的定向筛选和适应

- 2.3.2 2-苯乙醇生产过程参数优化

- 2.3.3 最优条件下 IALR 连续运行产 2-苯乙醇

- 2.3.4 微生物混合培养物群落结构演变及功能特征解析

- 2.4 本章小结

- 第三章 微生物混合培养物强化 2-苯乙醇生产的协同作用机制研究

- 3.1 实验材料

- 3.1.1 接种物及发酵底物

- 3.1.2 主要试剂

- 3.1.3 溶液配置

- 3.1.4 主要设备

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 胞内代谢物提取

- 3.2.2 胞内代谢物测定

- 3.2.3 数据处理及多元统计分析

- 3.2.4 胞内差异代谢物热图分析

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 非生物参数优化前后微生物混合培养物整体代谢性能比较

- 3.3.2 混合菌群发酵产 2-苯乙醇过程中胞内代谢物的分析

- 3.3.3 多元统计分析混合菌群胞内代谢差异

- 3.3.4 潜在可调控的关键代谢物和关键路径的分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于比较代谢组学研究的微生物混合培养物整体代谢调控增强 2-苯乙醇生产

- 4.1 实验材料

- 4.1.1 接种物来源及废水底物

- 4.1.2 主要试剂及设备

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 关键因子理性补料实验

- 4.2.2 反应器连续运行实验

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 中心碳代谢路径调控

- 4.3.2 莽草酸代谢路径调控

- 4.3.3 氨基酸代谢路径调控

- 4.3.4 膜脂组分调控

- 4.3.5 基于理性补料策略提高微生物混合培养物 2-苯乙醇生产

- 4.3.6 定期间隔组合补料后反应器连续运行表现

- 4.4 本章小结

- 第五章 发酵废水深度处理达标排放

- 5.1 实验材料

- 5.1.1 接种物来源

- 5.1.2 主要试剂及仪器设备

- 5.2 实验方法

- 5.2.1 一级厌氧处理装置及操作方法

- 5.2.2 二级厌氧处理装置及操作方法

- 5.2.3 好氧深度处理装置及操作方法

- 5.2.4 耦合系统处理装置及操作方法

- 5.2.5 分析方法

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 一级厌氧处理

- 5.3.2 二级厌氧处理

- 5.3.3 好氧深度处理

- 5.3.4 耦合系统长期运行性能考察

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 本文结论

- 6.2 建议和展望

- 参考文献

- 发表论文及参加科研情况说明

- 缩略词

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].生物催化合成1-苯乙醇及其衍生物的研究进展[J]. 化学与生物工程 2020(10)

- [2].生物转化法合成2-苯乙醇的研究进展[J]. 工业微生物 2017(02)

- [3].β-苯乙醇的合成[J]. 香料香精化妆品 2017(02)

- [4].2-苯乙醇海洋酵母菌的筛选及发酵条件的优化[J]. 生物化工 2017(02)

- [5].紫外诱变选育高产2-苯乙醇酿酒酵母[J]. 山东化工 2017(19)

- [6].二步法酿造β-苯乙醇调味酒的工艺优化[J]. 中国酿造 2017(09)

- [7].樟芝发酵产2-苯乙醇的条件优化[J]. 食用菌学报 2016(01)

- [8].酵母菌合成2-苯乙醇的研究进展[J]. 生物工程学报 2016(09)

- [9].一株高产2-苯乙醇酵母菌的筛选及鉴定[J]. 食品与生物技术学报 2016(05)

- [10].酿酒酵母转化生成2-苯乙醇过程动力学模型[J]. 香料香精化妆品 2015(01)

- [11].以苯乙酮为原料制备α-苯乙醇方法研究[J]. 电子制作 2013(17)

- [12].植物和微生物合成2-苯乙醇的研究进展[J]. 食品科学技术学报 2014(04)

- [13].β-苯乙醇与乙醇汽液相平衡数据测定与关联[J]. 广州化工 2013(11)

- [14].β-苯乙醇的现状与发展前景[J]. 广东化工 2012(11)

- [15].β-苯乙醇的研究进展[J]. 中国酿造 2011(08)

- [16].发酵法合成天然2-苯乙醇的香气品质分析[J]. 食品与发酵工业 2011(11)

- [17].高产2-苯乙醇酿酒酵母的选育[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [18].植物中2-苯乙醇的合成研究进展[J]. 园艺学报 2010(10)

- [19].反相高效液相色谱法测定黄酒中的β-苯乙醇[J]. 食品科学 2009(14)

- [20].微生物转化法生产β-苯乙醇的研究进展[J]. 上海应用技术学院学报(自然科学版) 2009(04)

- [21].2-苯乙醇耐受性高产酵母菌株的选育[J]. 浙江工业大学学报 2008(04)

- [22].气相色谱法测定黄酒中β-苯乙醇的含量[J]. 中国酿造 2008(17)

- [23].老白干酒曲中一株高产β-苯乙醇酵母菌的分离、鉴定及其产香特性研究[J]. 中国食品学报 2019(01)

- [24].高产2-苯乙醇酵母的筛选及其发酵条件优化[J]. 中国调味品 2019(11)

- [25].用气相色谱法测定黄酒中β-苯乙醇分流比的选择研究[J]. 河南科技 2017(05)

- [26].以苯乙酮为原料制备α-苯乙醇方法研究[J]. 科技信息 2014(02)

- [27].高产2-苯乙醇酵母菌株的筛选及培养基优化[J]. 中国食品添加剂 2012(03)

- [28].气相色谱法测定黄酒中β-苯乙醇含量的不确定度分析[J]. 农产品加工(学刊) 2012(08)

- [29].水-聚丙二醇两相体系中生物转化法合成2-苯乙醇[J]. 过程工程学报 2011(05)

- [30].溶剂萃取法分离生物转化法合成的2-苯乙醇[J]. 浙江工业大学学报 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab12665ee0c826fe09c12e1d.html