# 体外预应力FRP筋加固水闸桥板受弯性能研究

### 论文摘要

体外预应力加固法作为一种主动的加固方法,能有效地降低其它加固方法中普遍存在的应力应变滞后现象,使得后加预应力部分与原结构能较好的共同受力、协同工作,从而提高结构的承载能力。传统的预应力加固多采用高强钢筋或钢绞线做为预应力筋,难以解决钢材锈蚀问题,纤维增强塑料(Fiber Reinforced Polymer,简称FRP)材料以其自身具有轻质高强、耐腐蚀、抗疲劳和无磁性、便于施工等优点,引起工程界特别的关注,近些年在国内外混凝土结构中得到广泛应用。本文针对水闸桥板共制作了6块尺寸为500mmx 100mm×2000mm的混凝土模型板,其中1块作为对比板,5块采用体外预应力GFRP筋进行加固。通过试验研究,分析了体外预应力GFRP筋加固水闸桥板的抗弯性能,主要内容如下：(1)研究了体外预应力GFRP筋加固量以及张拉力大小对试验板开裂荷载、屈服荷载和极限荷载的影响。结果表明：体外预应力GFRP筋加固后,试验板的开裂荷载、屈服荷载和极限荷载均有一定程度的提高,并随着GFRP筋加固量的增加而增加；当GFRP筋加固量相同时,开裂荷载、屈服荷载和极限荷载并没有呈现出随着张拉力加大而增大的情况,而是适当大小的张拉力能使试验板开裂荷载、屈服荷载和极限荷载提高较多。(2)研究了体外预应力GFRP筋加固量以及张拉力大小对试验板短期刚度的影响。结果表明：采用预应力GFRP筋加固方法能提高试验板的短期刚度,其提高程度随着GFRP筋用量的增加而增加,同等荷载下试验板的挠度更小；当GFRP筋加固量相同时,张拉力大小对试验板刚度提高程度的影响不明显。(3)结合现有相关规范,基于混凝土板受弯基本理论,建立了体外预应力GFRP筋加固单向板正截面承载力的计算公式。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 建筑物加固研究背景

- 1.2 常用加固方法

- 1.3 体外预应力加固方法简介

- 1.4 国内外研究现状

- 1.4.1 国外研究现状

- 1.4.2 国内研究现状

- 1.5 本文研究的主要内容

- 2 试件设计和试验方法

- 2.1 试验原材料及其特性

- 2.2 试验板设计及制作

- 2.2.1 试验板设计

- 2.2.2 试验板制作

- 2.2.3 试验板加固方案

- 2.2.4 预应力施加方案

- 2.3 试验装置及加载程序

- 2.3.1 试验设备及装置

- 2.3.2 加载程序

- 2.4 试验量测内容

- 2.4.1 应变测试

- 2.4.2 挠度测试

- 2.4.3 裂缝观测

- 2.4.4 荷载观测

- 2.5 小结

- 3 试验结果及现象

- 3.1 混凝土的基本力学性能

- 3.1.1 抗压强度

- 3.1.2 劈裂抗拉强度

- 3.1.3 弹性模量

- 3.2 预应力损失情况

- 3.3 试验结果及现象

- 3.3.1 PO对比板

- 3.3.2 预应力加固板

- 3.4 小结

- 4 体外预应力加固水闸桥板受弯性能分析

- 4.1 承载能力分析

- 4.2 GFRP筋与钢筋受力分析

- 4.2.1 预应力GFRP筋受力分析

- 4.2.2 GFRP筋与钢筋共同受力分析

- 4.3 正截面抗弯刚度分析

- 4.4 裂缝开展情况

- 4.4.1 试验板裂缝开展状态

- 4.4.2 裂缝开展机理

- 4.5 混凝土应变及受压区高度分析

- 4.6 试验板破环形态

- 4.7 小结

- 5 体外预应力FRP加固正截面承载力计算方法

- 5.1 基本假定

- 5.2 界限破坏的相对受压区高度

- 5.3 正截面受弯承载力计算公式

- 5.4 小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 个人简历 在学期间学术论文及参与研究项目

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].混凝土梁破坏与FRP加固影响研究[J]. 水利技术监督 2020(02)

- [2].FRP制件修复用在位加工铣床的床身优化[J]. 机械科学与技术 2020(04)

- [3].FRP复合材料及其在土木工程中的应用[J]. 海峡科技与产业 2020(03)

- [4].FRP板修复开裂钢板的应力强度因子影响因素分析[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [5].一种高性能快速连接高压FRP输油管的设计研发[J]. 化工设计通讯 2017(01)

- [6].FRP加固木结构的研究现状[J]. 低温建筑技术 2016(05)

- [7].探讨交通土建工程中FRP的运用[J]. 现代经济信息 2016(09)

- [8].粘贴FRP法和加大截面加固法的联合应用[J]. 建筑技术 2015(S2)

- [9].FRP筋混凝土梁受弯性能的数值分析[J]. 山西建筑 2015(05)

- [10].喷射FRP在砌体结构加固中的研究与应用[J]. 工程建设与设计 2015(02)

- [11].国外FRP预浸料发展概况[J]. 玻璃纤维 2013(06)

- [12].FRP筋混凝土锚固长度的试验研究[J]. 广东工业大学学报 2020(03)

- [13].FRP在建筑结构加固施工中的应用探析[J]. 科技创新与应用 2016(33)

- [14].浅析FRP复合材料在土木工程中的实践效果[J]. 四川水泥 2014(11)

- [15].双向荷载作用下FRP复合材料横担体系受力性能试验研究[J]. 西安理工大学学报 2015(02)

- [16].FRP筋混凝土梁的刚度试验研究和理论计算[J]. 土木工程学报 2015(11)

- [17].FRP在桥梁加固工程中的应用[J]. 交通建设与管理 2014(10)

- [18].FRP加固钢结构的研究现状和展望[J]. 浙江建筑 2013(05)

- [19].浅谈FRP材料在土木工程加固领域中的应用[J]. 科教导刊(上旬刊) 2013(04)

- [20].纤维增强复合材料(FRP)在砌体结构加固中的应用与研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料 2012(01)

- [21].外包FRP壳钢筋混凝土梁的有限元分析[J]. 山西建筑 2012(04)

- [22].FRP材料增强木结构研究综述[J]. 森林工程 2012(03)

- [23].FRP加固钢筋混凝土桥墩基于性能的指标量化[J]. 混凝土 2012(05)

- [24].FRP筋混凝土连续梁的抗弯性能研究[J]. 交通标准化 2012(16)

- [25].FRP抗震加固混凝土柱的研究与发展[J]. 玻璃钢/复合材料 2011(06)

- [26].预应力FRP加固钢筋混凝土梁的性能综述[J]. 福建建筑 2010(03)

- [27].无粘结预应力FRP筋的极限应力研究[J]. 北京工业大学学报 2010(07)

- [28].FRP受弯加固钢筋混凝土梁破坏形式研究综述[J]. 山西建筑 2009(04)

- [29].FRP筋混凝土梁正截面抗弯承载力设计研究[J]. 工程力学 2009(01)

- [30].FRP套管钢筋混凝土柱的研究和应用简述[J]. 黑龙江科技信息 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab1def5b09b0ef09ea8a88b7.html