# 让那若尔油田裂缝性碳酸盐岩储层堵水技术研究

### 论文摘要

裂缝性碳酸盐岩储层产量递减的主要原因是裂缝引起的油井产水及含水上升。为提高该类储层的采收率,必须控制水从油井的产出。让那若尔油田是一个大型复杂的裂缝性碳酸盐岩储层,油井产水及水淹情况严重,且机械堵水效果较差,因此,鉴于该油田的地质特征和出水原因,化学堵水研究具有重要的价值和广阔的应用前景。本文通过分析该油田地质特征和油井产水原因,建立了适合该油田的化学堵水方法,即,使用双液法硅酸盐沉淀型堵剂建立底水隔板封堵底水;注入YG103冻胶型堵剂封堵注入水或边水。通过对底水隔板液和注入水或边水封堵液的研究,分别得出适合让那若尔油田的最佳配方,即,底水隔板液配方:15% CaCl2+25% Na2O·mSiO2;边水或注入水封堵液配方:0.5% YG100+1.5% YG103。裂缝可视化模拟试验展示了底水、边水和注入水封堵的过程;图像分析系统对采收率增值的计算进一步证实了所建立的堵水方法及选择的堵剂对裂缝有良好的封堵效果。单缝和平行缝流动试验证明了YG103冻胶堵剂具有良好的注入性、封堵性和耐冲刷性,并且能够优先封堵大裂缝,适合封堵该油田的注入水或边水。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 裂缝性碳酸盐岩储层油井堵水技术研究现状

- 1.2.1 裂缝性碳酸盐岩储层油井出水机理和选井方法

- 1.2.2 裂缝性碳酸盐岩储层油井堵水方法

- 1.2.3 裂缝性碳酸盐岩储层堵剂技术研究

- 1.2.4 室内裂缝模拟试验研究

- 1.3 让那若尔油田开发现状与存在的问题

- 1.3.1 让那若尔油田概况

- 1.3.2 让那若尔油田储层特征

- 1.3.3 让那若尔油田注水情况

- 1.3.4 让那若尔油田堵水现状

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第二章 让那若尔油田化学堵水方法及堵水剂研究

- 2.1 让那若尔油田化学堵水方法研究

- 2.1.1 让那若尔油田产出水的来源

- 2.1.2 不同来源产出水化学封堵方法

- 2.2 让那若尔油田化学堵水剂研究

- 2.2.1 底水隔板液的研究

- 2.2.2 注入水、边水封堵液的研究

- 2.3 本章小结

- 第三章 裂缝封堵模拟试验研究

- 3.1 裂缝封堵的可视化模拟研究

- 3.1.1 试验设备、材料及药品

- 3.1.2 裂缝可视化模拟试验方法

- 3.1.3 底水封堵可视化模拟试验

- 3.1.4 注入水或边水封堵可视化模拟试验

- 3.2 裂缝封堵室内流动试验研究

- 3.2.1 试验仪器、材料及药品

- 3.2.2 裂缝模拟试验方法

- 3.2.3 冻胶在裂缝中的注入性研究

- 3.2.4 堵剂在裂缝中封堵性能研究

- 3.2.5 堵剂抗冲刷性研究

- 3.3 本章小结

- 第四章 让那若尔油田3476 井堵水方案设计

- 4.1 3476 井概况

- 4.2 3476 井产水原因分析

- 4.3 3476 井堵水方法

- 4.4 3476 井工作液配方和用量

- 4.4.1 3476 井化学堵水工作液配方

- 4.4.2 工作液用量

- 4.5 3476 井工作液配制

- 4.6 3476 井施工步骤

- 4.7 资料录取及注意事项

- 4.7.1 资料录取

- 4.7.2 注意事项

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 附录A 亚甲蓝比色法测定溶液中H25 含量

- 附录B 淀粉-碘化铬比色法测定聚丙烯酰胺的质量浓度

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab2e8df9cf2b945a0ce55c4a.html