# 浅谈部分框架支剪力墙结构设计分析与抗震措施研究

陕西省建筑设计研究院有限责任公司广东惠州516000

摘要：本文首先对部分框支剪力墙结构做了一个简单的概述，让读者了解什么部分框支剪力墙结构，然后分析了部分框支剪力墙结构的设计要点。在对部分框支剪力墙进行设计的时候，应该减少转换，做好统筹规划。同时，在设计的时候要注重维持大空间整体结构的稳定性，在设计计算部分尽量做到要准确全面。最后，论文建议高层建筑抗震设计应采用基于性能的抗震设计方案，并给出了对部分框支剪力墙结构的抗震设计的要求及策略。

关键词：框支剪力墙；设计结构；抗震策略

引言：随着我国经济及社会的快速发展，我国城市化进程在不断加快，城市有限的空间及土地资源已经很难满足人们的需求，企业为了抓住这个新市场，开始投入大量资本在建筑之上研究，使得建筑发展不再仅仅局限于两层楼房，而是往更高的方向设计。同时，为了更为有效地利用地面的空间，部分框支剪力墙结构设计越来越多地应用在现代建筑的结构设计中。基于此，本论文对部分框支剪力墙结构设计与抗震策略进行了较为详细的研究。

一，部分框支剪力墙结构概述

部分框支剪力墙结构是现代高层建筑中常用的一种结构，具有底部大的特点，因此也被称为底部大空间剪力墙结构。从这个界定可以看出部分框支剪力墙结构通常在高层或多层剪力墙结构的底部，这种结构的设计一般是根据实际需要，为增加底部空间的使用功能而设置的。所以上层建筑的部分剪力墙不能沿用到底层，不然的话会影响底层空间的使用效率，甚至有些底层的建筑空间在设计之处就已经规划好用途。所以在建筑的设计过程中就要设计一个结构转换层，通过结构转换层来减少建筑底层的压力。而转换层下面的一层，即建筑的底层则称为框支层，框支层中的贯穿上下层的墙则是剪力墙。同时，界定建筑的部分框支剪力墙结构的时候，其抗侧刚度和整个结构的特点都是影响因素，然后看有没有形成了薄弱层，抗侧刚度是不是发生了突变等情况。不能仅仅根据建筑的竖向构件有没有贯通落地。

二，部分框支剪力墙结构的设计要点分析

通过上面的几点分析可以看的出，部分框支剪力墙结构的界定是有一定的限制范围的，并不是所有的贯穿转换层与底层的墙面都属于部分框支剪力墙结构，还需要观察整建筑物体存在的特点。所以在进行部分框支剪力墙结构的设计时，有以下几点注意事项：

（1）我们在对部分框支剪力墙进行前夕规划的时候，推荐尽可能采用上下主体横竖向的空间布置装置，这样的设计可以做到减少转换，同时保证主体间的贯通性。特别是在设计框架一核心筒结构时，尽量保证筒心可以上下贯通，如此以来，设计的安全性才能够得到最大化的保障。

（2）任何一个设计都离不开全局规划，部分框支剪力墙也是如此，在规划墙体是，虽然分为多个零件同时进行，但是仍然要保证他们之间的连续性，防止出现个体独立出整体的情况。各个部件主次分明，互相合作了，施工效率也就提高了。

（3）在部分框支剪力墙结构设计的计算阶段，最为重要的一点就是要全面而且要确保准确，如果计算及计算结果出了问题，将会严重影响整栋建筑的质量。而且要特别注意将转换结构作为整体结构的一个重要的组成，并采用正确的计算模型进行计算。

三，部分框支剪力墙结构的抗震设计

我国地大物博，占地面积十分广阔，横跨环太平洋地震带与欧亚地震带，而且多山多岭，所以地震发生范围十分广阔且平凡。所以抗震设计成为了部分框支剪力墙不可忽略的因素。

早在80年代左右，我国相关部门就已经开始着手规划部分框支剪力墙结构的抗震设计，当时规定抗震设防目标是小震整不坏，中震也可修，大震震不倒。但是自从改革开放以后我国经济迅速发展，各种高科技技术也在腾飞发展。在2011年相关部门也开始对建筑抗震目标着手改良，并且给定了具体的抗震设计方法。由此可见，我国明显加大了地震灾害的预防力度。基于性能的抗震设计虽然运用还不够广泛，但是对新技术、新材料的适应性比较好，而且也满足社会发展的趋势，未来的运用潜力比较大。同时，基于性能的抗震设计可以增加结构概念设计的内容，比如刚度尽量对称，框支转换梁上墙体尽量居中布置，从初设阶段将一些对结构不利的东西规避掉。综上所述，对于现代高层建筑的抗震设计应采用基于性能的抗震设计方案。

四，部分框支剪力墙结构的抗震设计策略分析

其实地震造成的灾害之所以会如此巨大，主要还是因为相关建筑物的建筑外型和抗震能力不协调而导致的，在地震来临时，抗震建筑物并没有发挥到其应有的功能，导致损失惨重。所以我们在进行抗震能力的设计时，一定不能忽略这两个方面。

（1）建筑体型的抗震设计策略分析

很多设计师在建筑的设计过程中，总是过分的强调整体的美观性与协调性，所以往往会忽略建筑体型对抗震能力的影响。建筑体型的设计主要分为建筑布局及体量等两个方面，作为建筑设计的重要组成部分，设计者在设计过程中，需要进行科学的空间规划，例如建筑的承重高度，对称关系，以及转角的设计是否达到抗震标准，都需要仔细考究。

（2）建筑立面的抗震设计策略分析

建筑立面相对于体型来说较为复杂，因为其是由大量的建筑部件组合而成，所以在建筑立面的设计中，首要关注的就是各项材料的选择。材料的优劣也就决定着立面的使用程度，以及安全防护等级。其次就是要设计好各类材料的比例大小，尺寸长短。从抗震的角度来讲，在设计过程中，不能分裂建筑物体之间的关系，单独将立面拿出来，而是要考虑如何将立面，侧面以及背面各个之间协调起来，发挥出部分相加大于整体的效果。如此以来，才能使得真个建筑物统一协调，形成一个完整的抗震系统。

五，结束语

其实随着我国经济条件的不断向前发展，会有更多的建筑结构设计采用部分框架支剪力墙结构，建筑的抗震防震能力也显得越来越重要。此外，在设计过程中，应减少建筑构件之间的转换，并采用合理的布局以确保建筑物的安全。同时，要注意设计的总体规划，有机地连接建筑的各个组成部分，以实现建筑的完整性和统一性。在框支剪力墙结构的抗震设计中，应采用抗震设计方法，建筑物的造型和立面应采用地震设计。本文也希望这些研究结论，能够为相关工作人员提供一些辅助性的帮助，促进我国建筑行业不断向前发展。

参考文献：

郭呈祥.框架-剪力墙结构抗震设计关键技术研究[J].自然灾害学报，2010（5）:151-155.

陈洪建.浅析框支剪力墙结构抗震设计的若干问题[J].城市建设理论研究:电子版，2012（23）.

杨秀国.浅谈房屋框架及剪力墙结构的抗震设计要求[J].工业b，2015（15）:103-103.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab2f2f943fd70415d11e979a.html