# 掺杂LaMnO3和La2CuO4的原子模拟

### 论文摘要

本论文回顾了Mn氧化物和Cu氧化物（侧重于电荷条带）的研究历史和现状,并简要介绍了原子模拟方法的理论基础。通过系统的原子模拟,研究了Ca/Sr掺杂LaMnO3中的原子分布和局域结构。在La1/3Ca2/3MnO3中,发现低温下掺杂Ca2+离子有有序排列的趋向。除证实了其它研究者提出的Wigner-crystal模型和bi-stripe模型外,我们还发现一种新的可能的电荷有序模型:layer-stripe模型。在这种模型中,La3+和Mn3+离子形成类似LaMnO3的局域结构,而Ca2+和Mn4+离子形成类似CaMnO3的局域结构,这两类局域结构和平均结构有明显的不同。layer-stripe模型有普适性,在其它掺杂浓度下,如La2/3Ca1/3MnO3和La1/2Ca1/2MnO3中,它也可以与其它有序模型共存。在La1-xSrxMnO3（x≤1/4）中,我们证实Sr趋于团簇分布而不是无序分布,发现La3+和Sr2+离子附近局域结构有明显的不同。通过对La2-xSrxCuO4（x≤1/3）超导体的原子模拟研究,证实了两种公认的domain-wall电子空穴有条带分布,还发现其它几种可能存在的电子空穴有序分布模型,这些模型是quarter-filled或是half-filled的。上述模拟结果和实验结果以及前人的理论结果有相同或类似之处,这说明过渡金属氧化物中电荷有序分布可能是普遍存在的。还研究了不同浓度的Ca/Sr/Co/Ni掺杂LaMnO3中的和压力下的La0.75Ca0.25MnO3和La0.89Sr0.11MnO3中的晶格变化和MnO6八面体变化,并根据这些变化估算了带宽和计算了杨·泰勒能量。计算的杨·泰勒能量和实验结果符合得较好。还用晶格常数计算了晶格应变,发现居里温度和掺杂引起的晶格应变有定量关系。还演示了带宽、杨?泰勒能量和居里温度之间的定量关系,发现居里温度变化的75%是由杨·泰勒能量变化引起的,其余25%是由带宽变化引起的。用这两种定量关系计算的居里温度和实验结果都符合得较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 研究背景与选题意义

- 3 的庞磁阻效应'>1.2 掺杂LaMnO3的庞磁阻效应

- 3 的晶体结构和电子结构'>1.2.1 LaMnO3的晶体结构和电子结构

- 1.2.2 磁阻、巨磁阻和庞磁阻

- 1.3 庞磁阻材料研究现状

- 3 的理论研究成果'>1.3.1 掺杂LaMnO3的理论研究成果

- 1.3.1.1 双交换模型

- 1.3.1.2 电荷有序

- 3 的实验研究成果'>1.3.2 掺杂LaMnO3的实验研究成果

- 3 典型电磁相图'>1.3.2.1 掺杂LaMnO3典型电磁相图

- 1.3.2.2 结构－性能相关性

- 1.3.2.3 电荷有序和相分离的实验结果

- 1.4 超导体中电子空穴有序结构简介

- 1.4.1 高温超导体中的电子空穴

- 1.4.2 电子空穴条带结构的理论结果

- 1.4.3 电子空穴条带结构的实验结果

- 1.4.4 电子空穴条带结构研究可以改进的地方

- 1.5 本论文研究的侧重点、特点和各章安排

- 1.5.1 研究的侧重点和特点

- 1.5.2 本论文各章安排

- 第2章 原子模拟方法简介

- 2.1 原子模拟方法

- 2.1.1 极化和离子的核－壳模型

- 2.1.2 晶体中离子间的相互作用

- 2.1.3 计算晶格能的方法

- 2.1.4 能量最小化方法

- 2.1.5 动态模拟

- 2.1.6 计算程序

- 2.2 原子模拟成果举例

- 2.3 本论文采用的短程势

- 3 中的电荷有序'>第3章 掺杂LaMnO3中的电荷有序

- 3 中的电荷有序'>3.1 Ca 掺杂LaMnO3中的电荷有序

- 3.1.1 掺杂浓度为2/3 时的电荷有序

- 3.1.1.1 电荷有序分布

- 3.1.1.2 局域结构

- 3.1.2 掺杂浓度为1/3 和1/2 时的电荷有序

- 3.1.2.1 电荷有序分布

- 3.1.2.2 局域结构

- 3.1.3 电荷有序的稳定性

- 1-xSrxMnO3 中的Sr 团簇'>3.2 La1-xSrxMnO3 中的Sr 团簇

- 3.2.1 晶格结构的变化

- 3.2.2 Sr 团簇的典型分布

- 3.2.3 局域结构

- 3.3 本章小结

- 3 的结构和居里温度相关性'>第4章 掺杂LaMnO3的结构和居里温度相关性

- 4.1 估算带宽和计算杨·泰勒能量的方法

- 4.1.1 估算带宽的方法

- 4.1.2 计算杨·泰勒能量的方法

- 4.2 计算居里温度的方法

- 4.2.1 带宽－杨·泰勒能量－居里温度相关性

- 4.2.2 晶格应变－居里温度相关性

- 3 的结构与居里温度'>4.3 Co/Ni 掺杂LaMnO3的结构与居里温度

- 4.3.1 晶格结构

- 4.3.2 带宽和杨·泰勒能量

- 4.3.3 居里温度

- 3 的结构与居里温度'>4.4 Ca/Sr 掺杂LaMnO3的结构与居里温度

- 4.4.1 晶格结构

- 4.4.2 带宽和杨·泰勒能量

- 4.4.3 居里温度

- 3 在加压下的结构与居里温度'>4.5 Ca/Sr 掺杂的 LaMnO3在加压下的结构与居里温度

- 4.5.1 晶格结构

- 4.5.2 带宽和杨·泰勒能量

- 4.5.3 居里温度

- 4.6 本章小结

- 2-xSrxCuO4 中的分布'>第5章 电子空穴在La2-xSrxCuO4中的分布

- 5.1 前言

- 5.2 电子空穴的有序排布

- 5.2.1 无序排布

- 5.2.2 有序排布

- 5.2.2.1 平行条带和对角条带

- 5.2.2.2 Wigner 模型、bi-stripe 模型和layer-stripe 模型

- 6 八面体顶点的有序结构'>5.2.2.3 电子空穴在CuO6八面体顶点的有序结构

- 5.2.2.4 checkerboard 和droplet 模型

- 5.3 局域结构

- 5.3.1 掺杂和空穴带来的晶格变化

- 5.3.2 局域变化（与试验结果比较）

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历与在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].LaMnO_3催化剂制备及用于氯乙烯催化燃烧研究[J]. 环境科学与技术 2017(07)

- [2].制备方法对LaMnO_3上氯乙烯催化燃烧性能的影响（英文）[J]. 催化学报 2017(08)

- [3].溶胶-凝胶法制备纳米LaMnO_3的电催化活性[J]. 电池 2017(02)

- [4].LaMnO_3(001)表面电子结构的第一性原理研究[J]. 武汉理工大学学报 2010(07)

- [5].溶胶凝胶法合成钙钛矿型稀土锰氧化物LaMnO_3[J]. 材料科学与工程学报 2016(06)

- [6].改性炭黑-LaMnO_3复合材料的制备及其共价复合效应对氧还原性能的影响[J]. 催化学报 2014(07)

- [7].电泳沉积制备LaMnO_3/石墨烯薄膜及其光催化性能[J]. 硅酸盐学报 2014(03)

- [8].钙钛矿LaMnO_3负载贵金属在催化氧化碳烟中的作用[J]. 环境科学 2008(03)

- [9].磁控溅射法LaMnO_3帽子层的外延生长探究[J]. 低温物理学报 2016(06)

- [10].铋取代对LaMnO_3催化剂的结构和催化碳烟燃烧性能的影响[J]. 燃烧科学与技术 2014(02)

- [11].以活性炭为模板制备钙钛矿型LaMnO_3催化剂[J]. 石油化工 2012(04)

- [12].结构型LaMnO_3钙钛矿催化剂的催化燃烧活性和热稳定性[J]. 化工学报 2011(07)

- [13].氧气在LaMnO_3(001)表面吸附的第一性原理研究[J]. 计算机与应用化学 2012(03)

- [14].柠檬酸络合法制备LaMnO_3及其光催化活性研究[J]. 稀土 2011(06)

- [15].Dy和Gd的掺杂对LaMnO_3电输运性质的影响[J]. 有色金属工程 2020(11)

- [16].硬模板剂法制备钙钛矿型LaMnO_3催化剂过程的优化:热效应的消除[J]. 工业催化 2013(01)

- [17].LaMnO_3纳米空心球的制备及其催化性能研究[J]. 环境化学 2011(04)

- [18].MOD法生长LaMnO_3缓冲层工艺的研究[J]. 电子元件与材料 2014(02)

- [19].反铁磁LaMnO_3薄膜中应力调控的交换偏置现象（英文）[J]. Science China Materials 2019(07)

- [20].脉冲激光外延生长YBa_2Cu_3O_(7–δ)涂层导体LaMnO_3缓冲层[J]. 电子元件与材料 2012(02)

- [21].LaMnO_3掺杂Sr/Ce催化剂的制备及研究[J]. 环境科学与技术 2017(12)

- [22].Ce的掺杂对负载型催化剂LaMnO_3/赤铁矿脱硝性能的影响[J]. 化工进展 2016(S2)

- [23].掺K纳米LaMnO_3催化分解柴油机PM排放的研究[J]. 内燃机工程 2012(04)

- [24].Cu部分取代LaMnO_3催化剂上乙醇制备正丁醛和正丁醇的催化性能研究[J]. 精细化工 2011(02)

- [25].一价Na元素对LaMnO_3母体A位掺杂的磁电性质的影响[J]. 低温物理学报 2008(01)

- [26].不同pH调节剂对燃烧法制备纳米LaMnO_3的影响[J]. 光谱实验室 2011(04)

- [27].一价Na元素对LaMnO_3母体A位掺杂的磁电性质研究(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2008(11)

- [28].温度对水热合成制备LaMnO_3催化剂的性能影响[J]. 应用化工 2012(12)

- [29].LaMnO_3纳米线的硬模板法合成及磁性能研究[J]. 中国计量学院学报 2016(01)

- [30].制备工艺对LaMnO_3钙钛矿型催化剂性能影响的研究[J]. 稀土 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab58cd8083650504c5fc21ff.html