# 磁控溅射SiGe薄膜的制备工艺及性能研究

### 论文摘要

随着光电子技术和薄膜技术的共同发展,多晶硅锗薄膜日益受到研究者的重视,在光电集成、微电子以及薄膜太阳能电池等领域都渗透着硅锗薄膜的广泛应用,而且硅锗薄膜也已经进入到了人们的日常生活当中。多晶SiGe薄膜具有制备工艺简单,成本低廉,可以大面积生产,易于控制等特点。本论文采用直流溅射和射频溅射共同溅射SiGe薄膜,目的是得到质量均匀的优质薄膜,主要开展了以下几个方面的工作:1、系统阐述了多晶SiGe薄膜的优异性质,以及目前制备SiGe薄膜的主要方法——磁控溅射,用磁控溅射分别溅射Si、Ge,获得溅射Si、Ge的最佳参数,在此基础上,共同溅射SiGe多层复合薄膜。2、研究了溅射过程中溅射参数对薄膜的晶化和质量的影响。结果发现当衬底温度为500600℃时,薄膜的质量最佳,结晶度增加,晶粒直径大,而且表现出良好的择优生长特性;压强太低和太高,都不利于薄膜的优化生长。当压强为2.5Pa时,溅射速率适当,薄膜的质量及致密性最佳;加一定的偏压可以降低衬底温度,实现多晶薄膜的低温生长。当加偏压为20V时,可将衬底温度降到300℃,同样可得到晶界明显的多晶薄膜。3、研究了退火温度和时间对薄膜晶化及质量的影响。结果发现当退火温度为700℃时,薄膜质量的均匀性和致密性最佳;随着退火时间的增加,晶粒增大,粗糙度增加,SiGe膜层均匀性变差。4、通过改变溅射生长周期,研究发现SiGe薄膜的发光主要是由a-Si、Si纳米和Ge纳米晶粒间的缺陷引起的。当溅射周期为25时,晶界面最清晰,质量最优。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 硅锗薄膜的基本性质

- 1.1.1 SiGe 材料的基本性质

- 1.1.2 SiGe 薄膜的优异特性

- 1.2 硅锗薄膜制备方法的介绍

- 1.2.1 制备SiGe 薄膜的物理方法

- 1.2.2 制备SiGe 薄膜的化学方法

- 1.3 硅锗薄膜的国内外研究现状

- 1.3.1 SiGe/Si 异质结CMOS（HCMOS）的研究

- 1.3.2 SiGe HBT 的研究

- 1.3.3 SiGe 薄膜在太阳能电池方面的研究

- 1.4 本论文的研究背景及目的

- 第二章 磁控溅射硅锗薄膜的原理及性能测试方法

- 2.1 磁控溅射的溅射原理

- 2.1.1 磁控溅射的原理

- 2.1.2 磁控溅射的特点

- 2.1.3 磁控溅射的分类

- 2.1.4 磁控溅射的实验过程

- 2.2 硅锗薄膜的结构表征

- 2.2.1 X 射线衍射

- 2.2.2 原子力学显微镜（AFM）

- 2.2.3 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.2.4 拉曼光谱（Roman）

- 2.2.5 光致发光谱（PL）

- 第三章 磁控溅射的沉积工艺对硅锗薄膜结晶性能的影响

- 3.1 薄膜样品制备前的准备实验

- 3.1.1 实验仪器及器材

- 3.1.2 实验准备

- 3.1.3 磁控溅射硅、锗单层膜的研究

- 3.2 磁控溅射硅锗薄膜的性能参数的影响

- 3.2.1 衬底温度对硅锗薄膜晶化及性能的影响

- 3.2.2 压强对硅锗薄膜晶化及性能的影响

- 3.2.3 偏压对硅锗薄膜晶化及性能的影响

- 3.3 磁控溅射硅锗薄膜的能谱分析图

- 3.4 小结

- 第四章 退火温度及时间对硅锗薄膜性能的影响

- 4.1 样品的制备

- 4.2 退火温度对硅锗薄膜性质的影响

- 4.2.1 Roman 图谱分析

- 4.2.2 AFM 分析

- 4.3 退火时间对硅锗薄膜性质的影响

- 4.3.1 Roman 分析

- 4.3.2 SEM 形貌分析

- 4.4 小结

- 第五章 溅射不同周期硅锗薄膜的 PL 谱的研究

- 5.1 样品的制备

- 5.2 溅射不同周期硅锗薄膜的性能的影响

- 5.2.1 XRD 衍射图谱分析

- 5.2.2 SEM 形貌分析

- 5.2.3 PL 谱的分析

- 5.3 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab58fd015bc08d86b515b912.html