# 基于PLC控制的高温高压试验站计算机监控系统设计

### 论文摘要

HTHP测井仪器作为石油天然气勘探行业重要的井下工具,其安全性在高温高压深井环境中显得尤为重要。某高温高压试验站通过模拟井下高温高压环境,对HTHP测井仪器进行安全性测试。本课题设计的监控系统结合试验站要求,对ATHP/HTHP试验过程进行实时监视和控制,改变了试验站人工控制和自动化水平低的现状。首先,结合高温高压试验站对于监控系统的要求,分析出计算机监控系统应具有画面显示、实时通讯、数据存储和报警提示等功能。确定了集中控制系统的控制方式,采用PLC与IPC相结合的控制方案,完成了监控系统的总体设计。接着,根据PLC的硬件选型原则和监控系统的控制要求,采用西门子公司的S7-200系列PLC CPU226 CN作为核心控制器,确定了硬件配置。绘制了PLC的硬件接线图,完成CPU模块和扩展模块的电气设计,选择研华工控机作为控制系统的上位机,完成上位机和PLC的硬件连接。然后,使用西门子编程软件STEP 7-Mirco/WIN,根据试验站工艺流程,以梯形图为编程语言,设计了PLC控制程序,可完成对试验过程的手动控制和自动控制。利用组态王KingView软件设计了监控系统的人机交互界面,可完成实验过程的实时监控、数据显示、数据存储、报表和趋势曲线打印等功能。最后通过现场安装和调试,系统的控制和数据采集程序达到了试验站要求,已用于某高温高压试验站,运行稳定达到了预期的效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 PLC的发展状况

- 1.2.1 PLC的产生

- 1.2.2 PLC的发展和趋势

- 1.3 论文的主要内容及任务安排

- 2 监控系统方案设计及相关技术

- 2.1 PLC简介

- 2.1.1 PLC的基本概念

- 2.1.2 PLC的分类

- 2.1.3 PLC的特点

- 2.1.4 PLC的应用领域

- 2.2 工控机简介

- 2.3 组态软件简介

- 2.3.1 组态软件的基本概念

- 2.3.2 组态软件的特点

- 2.3.3 常见的组态软件介绍

- 2.4 监控系统设计分析

- 2.4.1 监控系统功能要求

- 2.4.2 监控系统主要技术指标

- 2.5 监控系统总体设计方案

- 2.5.1 PLC控制方案

- 2.5.2 控制系统结构设计

- 2.6 本章小结

- 3 监控系统的硬件设计

- 3.1 PLC控制系统的设计原则

- 3.2 PLC硬件配置

- 3.2.1 选型原则

- 3.2.2 PLC的选型

- 3.2.3 配置模块简介

- 3.3 PLC电气设计

- 3.3.1 CPU模块电气设计

- 3.3.2 模拟量模块电气设计

- 3.3.3 扩展模块与CPU的连接

- 3.4 工控机的选择

- 3.5 PLC与工控机的连接

- 3.6 本章小结

- 4 PLC程序设计

- 4.1 编程软件及语言介绍

- 4.2 监控系统PLC程序设计要求

- 4.3 PLC内部地址分配

- 4.4 控制流程图设计

- 4.5 模拟量的采集和处理

- 4.5.1 模拟量的采集

- 4.5.2 模拟量的处理

- 4.6 本章小结

- 5 上位机监控程序设计

- 5.1 组态王介绍

- 5.2 组态王与PLC的通讯

- 5.2.1 组态王的通讯机制

- 5.2.2 组态王与PLC的通讯连接

- 5.3 建立数据库

- 5.4 监控主界面设计

- 5.4.1 监控主界面介绍

- 5.4.2 动画连接

- 5.5 趋势曲线界面设计

- 5.5.1 实时趋势曲线界面

- 5.5.2 历史趋势曲线界面

- 5.6 报警界面设计

- 5.7 参数设定界面设计

- 5.8 报表界面设计

- 5.8.1 实时数据报表界面

- 5.8.2 历史数据报表界面

- 5.9 本章小结

- 6 监控系统现场调试

- 6.1 现场调试

- 6.2 本章小结

- 7 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录一

- 附录二 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].高温高压试验装置热风循环与变频控制设计与实践[J]. 工业加热 2020(07)

- [2].测井仪器液压动力系统高温高压试验装置的设计[J]. 液压气动与密封 2008(01)

- [3].高温高压试验回路保护系统设计[J]. 中国原子能科学研究院年报 2012(00)

- [4].深水防喷器高温高压试验台加热系统的研制[J]. 化学工程与装备 2016(04)

- [5].杆密封件高温高压试验台设计[J]. 液压气动与密封 2014(09)

- [6].基于感应加热的封隔器高温高压试验装置研制[J]. 石油矿场机械 2014(02)

- [7].井下液压元件高温高压试验装置研究与应用[J]. 石油矿场机械 2010(06)

- [8].南通捷瑞阀门有限公司[J]. 阀门 2014(06)

- [9].南通捷瑞阀门有限公司[J]. 阀门 2014(01)

- [10].油气田缓蚀剂的筛选与评价[J]. 石油化工腐蚀与防护 2009(02)

- [11].某型航空发动机燃烧室试验器测控系统设计[J]. 科技展望 2015(19)

- [12].模拟油田CO_2/H_2S环境下3Cr和P110钢的腐蚀行为研究[J]. 焊管 2009(03)

- [13].CO_2和Cl~-共存条件下L245NB钢的腐蚀行为[J]. 材料保护 2008(08)

- [14].深部地热勘查技术方法研究获突破[J]. 地质装备 2015(05)

- [15].催化剂在亚燃烧催化裂化过程中所受影响因素的试验研究[J]. 石油天然气学报 2010(06)

- [16].“华龙一号”核电站严酷环境用电缆研制难点问题解析[J]. 中国核电 2020(01)

- [17].几种阀控铅酸电池用密封胶的性能比较[J]. 船电技术 2012(S1)

- [18].高温高压封隔器性能试验装置研制与应用[J]. 石油矿场机械 2014(07)

- [19].应用TRIZ理论解决热工试验技术问题的研究[J]. 河南科技 2015(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab73bf3bb8ba326d93a57e58.html