# 大功率超声波管线防垢技术研究

### 论文摘要

结垢普遍存在于油田生产过程中,严重影响正常生产,浪费能源,是造成管道报废的主要原因。目前常采用的是化学防垢方法,但这种方法成本高,并且造成二次污染,因此急需找到一种新的防垢方法。随着计算机和材料等技术的提高,大功率超声波得到了快速发展并应用到越来越多的领域。超声波具有空化效应,机械效应,热效应,已应用于油田防垢,并得到认可。在调研大量文献的基础上,介绍了超声波的发展历程和应用现状,研究了结垢理论和水质分析的方法,分析了油田管线的结垢原因及危害,对结垢因素进行了详细地阐述,提出了各种防垢方法并进行比较,得出了超声波防垢优势所在。研究了超声波防垢的作用机理,重点讨论了超声波的空化作用。设计了超声波防垢室内实验,通过实验研究了大功率超声波的频率、声强、作用方式、作用时间、温度、pH值等参数对防垢效果的影响,并总结出规律,为加工超声波防垢处理设备提供依据。根据室内实验,联合设计出超声波防垢设备,包括超声波发生器、换能器等。在辽河油田某区块进行了现场试验,通过分析试验结果和实际效果,提出了改进方案,进而确定超声波防垢的最佳参数及设备的安装和运行规则。现场应用一年,防垢效果明显,完全达到了油田实际要求。。本文的研究为下一步油田大规模应用功率超声波技术防垢提供了理论依据。超声波防垢具有投入少、防垢效果好、无污染、使用简单方便等特点,必将在石油与天然气领域有很好的发展和应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 研究背景及意义

- 主要防垢方法

- 超声波发展情况

- 本文所要做的工作

- 第1章 管线结垢及其因素分析

- 1.1 垢的形成理论

- 1.1.1 不相容理论

- 1.1.2 热力学条件变化理论

- 1.1.3 吸附理论

- 1.1.4 垢形成过程

- 1.2 垢的种类

- 1.3 结垢因素分析

- 1.3.1 影响因素

- 1.3.2 水质分析

- 第2章 超声波防垢作用机理

- 2.1 超声波的性质

- 2.2 均匀介质对声波吸收

- 2.3 超声波对介质的作用机理

- 2.4 超声空化

- 2.4.1 空化阈值

- 2.4.2 超声波作用下的空化泡的运动

- 第3章 室内实验研究

- 3.1 实验目的

- 3.2 实验装置

- 3.3 实验方案

- 3.4 实验结果分析

- 第4章 超声波防垢装置研制

- 4.1 超声换能器

- 4.2 超声聚能器

- 4.3 超声波发生器

- 4.4 匹配电路

- 4.4.1 阻抗匹配

- 4.4.2 谐振分析

- 4.5 频率跟踪控制的实现方案

- 4.6 电流型恒功率控制方案

- 4.7 超声电源设计方案

- 第5章 现场试验研究

- 5.1 管线存在的问题

- 5.2 设备安装

- 5.2.1 超声波防垢样机

- 5.2.2 性能指标

- 5.2.3 施工方案

- 5.3 调整试验及效果

- 5.3.1 调整试验

- 5.3.2 试验效果

- 5.4 现场应用

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].中国声学学会功率超声分会2017年全国功率超声学术会议征文通知(第一轮)[J]. 声学技术 2017(03)

- [2].圆超声波增产原油之梦——记哈尔滨工业大学航空学院教授赵树山[J]. 科学中国人 2017(13)

- [3].气压式功率超声迅速治愈婴儿急性毛细支气管炎1例报告[J]. 中国社区医师 2015(22)

- [4].功率超声珩磨颤振的动力学模型研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2010(07)

- [5].功率超声技术在微创外科手术中的研究进展[J]. 中国医疗器械信息 2018(22)

- [6].负载分压式大功率超声波电源频率跟踪研究[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2013(01)

- [7].2009年全国功率超声学术会议在深圳召开[J]. 声学技术 2010(01)

- [8].2009年全国功率超声学术会议在深圳召开[J]. 应用声学 2010(01)

- [9].功率超声波及其在食品工业中的降解应用研究进展[J]. 食品与发酵工业 2018(10)

- [10].中国声学学会功率超声分会关于召开2015年全国功率超声学术会议的通知(第二轮)[J]. 声学技术 2015(04)

- [11].功率超声在催化领域中的应用[J]. 广州化工 2009(03)

- [12].一种大功率超声波发声系统原理与结构设计[J]. 声学技术 2009(06)

- [13].2007年全国功率超声学术会议在宁波召开[J]. 应用声学 2008(01)

- [14].不同功率超声波对玻璃化学钢化离子交换的影响[J]. 价值工程 2016(33)

- [15].中国声学学会功率超声分会关于召开2015年全国功率超声学术会议的通知(第一轮)[J]. 声学技术 2015(02)

- [16].用于大功率超声的电缆传输特征的实验研究[J]. 声学技术 2014(01)

- [17].功率超声波应用于混凝土的研究[J]. 广州大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [18].功率超声波在废橡胶再生中的应用[J]. 声学技术 2008(01)

- [19].2015年全国功率超声学术会议在杭州成功召开[J]. 应用声学 2016(01)

- [20].功率超声对番茄去皮的影响[J]. 中国食品学报 2019(02)

- [21].轴向功率超声珩磨热热量分配问题的研究[J]. 煤矿机械 2015(01)

- [22].功率超声换能振动系统的优化设计研究[J]. 自动化技术与应用 2019(12)

- [23].功率超声珩磨单颗磨粒耦合颤振模型[J]. 组合机床与自动化加工技术 2013(07)

- [24].基于功率超声珩磨的空化泡动力学模型的研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2012(06)

- [25].铝合金铸轧用大功率超声波电源研制[J]. 现代制造工程 2011(03)

- [26].功率超声影响的煤中甲烷气促解规律实验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2013(01)

- [27].面向金丝球焊线机的功率超声电源的设计[J]. 微计算机信息 2010(02)

- [28].超大功率超声波油井增油技术[J]. 石化技术 2017(04)

- [29].大功率超声波压电换能材料的研究[J]. 压电与声光 2014(06)

- [30].大功率超声设备制备石墨烯[J]. 工业控制计算机 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab796c7d85dfba7842c6001b.html