# 面向Internet接入无线Mesh网络性能分析及协议优化研究

### 论文摘要

随着无线通信技术的蓬勃发展,互联网用户挣脱了有线网络的束缚,充分享受无线网络带来的便捷。受制于蜂窝网络高昂的建设和使用费用,用户通常选择以802.11技术为代表的无线局域网接入Internet。现在日常使用的无线局域网通常工作在架构模式下,终端通过无线接入点单跳连接到有线网络中,受无线传输距离的影响,单跳工作的无线局域网覆盖范围较小;另外,无线局域网的覆盖依赖于有线基站的部署,部署成本较高。而无线Mesh网络采用分布式无线多跳技术,扩展了网络覆盖范围,降低了网络建造成本,能够为用户提供更低廉的无线宽带接入服务。无线Mesh网络采用无线传输作为通信媒介,由于无线传输共享频域形成干扰,且信号信号受环境等影响,数据传输不稳定,网络传输效率低下。同时,无线Mesh网络具有分布式多跳、动态接入等特点,传统的通信协议无法适应Internet接入的高带宽需求。本文旨在分析面向Internet接入的无线Mesh网络性能,进而研究网络通信协议的优化策略,以提高网络容量,提升通信效率。首先,为了分析影响无线Mesh网络传输效率低效的因素,本文对无线Mesh网络传输性能进行建模,通过分析找到影响无线Mesh网络端到端传输效率的因素,提出从网络负载控制、路由转发设计、链路速率调整等方面对网络协议的设计进行优化。针对无线Mesh网络主干的无线多跳传输特点,研究基于负载均衡控制的路由转发协议。本文通过对面向Internet接入无线Mesh网络传输特性的分析,提出采用层次结构控制数据转发,通过层次内负载的均衡,来平衡整体网络负载;使用影响因子的概念将无线Mesh网络中上下游之间的负载关系考虑到路由判据中,设计了一种基于上下游链路质量相关的路由判据Metric;引入多网关多路径技术对路由协议进行设计,提出一种多网关多路径路由协议,采用树形结构在源节点与目的节点间选择多条路径,应对链路失效,增加网络的冗余度。为了提升无线Mesh网络中单跳无线传输的性能,本文着重从链路速率调整、链路传输调度两方面进行研究。为了解决“盲探测”过多尝试低效速率集的问题,提出了一种基于网络历史信息调整的速率自适应算法,通过短期探测评估结合历史有效信息调整的方法进行速率选择,提高了链路传输效率。本文进一步通过实验方法分析了802.11n系统中多输入多输出(MIMO)的特性,设计了一种新的MIMO速率自适应算法,采用模式内顺序移动、模式间跳转切换的方式确保能找到当前环境下的最优传输速率。为了提升射频利用率,开辟无线频谱资源,在多射频无线Mesh系统上,本文研究了基于包级别的调度机制,实现无线链路的并行传输,从而提高了网络吞吐量。最后,本文以校园网络场景为例,针对所规划区域,在综合考虑用户需求异构、物理设备异质的基础上,提出基于成本优化的无线Mesh网络部署方案。本文通过构建无线Mesh网络性能分析模型,找到网络端到端传输性能的因素,进而从负载控制、路由转发、速率调整、传输调度四个方面对协议进行了优化设汁,提高了Mesh网络容量和数据流端到端传输性能,改善了用户的体验,为WMN的其他研究提供有力的依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 图表目录

- 第1章 绪论

- 1.1 论文研究背景

- 1.1.1 无线Mesh 网络的概念与体系结构介绍

- 1.1.2 IEEE 802.11 协议族介绍

- 1.1.3 IEEE 802.11 Mesh 网络

- 1.2 无线Mesh 网络的研究现状

- 1.2.1 国内外无线Mesh 网络的研究项目

- 1.2.2 无线Mesh 网络研究现状的概述

- 1.3 问题的提出

- 1.3.1 无线传输共享频域带来的干扰问题

- 1.3.2 无线信号传输的不稳定性

- 1.3.3 分布式多跳特性降低了传输效率

- 1.3.4 动态接入造成网络管理复杂性

- 1.4 论文主要研究工作

- 1.4.1 论文主要研究内容

- 1.4.2 论文组织结构

- 1.5 本章小结

- 第2章 无线 Mesh 网络传输性能模型及优化分析

- 2.1 无线传输影响因素分析

- 2.1.1 无线传输的干扰现象

- 2.1.2 网络负载对整体吞吐量的影响

- 2.2 Mesh 网络性能建模

- 2.2.1 Mesh 网络干扰图模型

- 2.2.2 Mesh 网络性能关系分析

- 2.3 Mesh 网络协议优化分析

- 2.3.1 最优负载控制策略

- 2.3.2 路由优化分析

- 2.3.3 链路速率优化

- 2.4 性能模型验证及性能分析

- 2.4.1 模型正确性验证

- 2.4.2 优化结果分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于层次的负载均衡控制策略研究

- 3.1 背景及相关工作

- 3.1.1 IEEE802.11s 网络架构

- 3.1.2 WMN 现有负载均衡协议

- 3.2 WMN 网络模型

- 3.2.1 WMN 网络特性及性能分析

- 3.2.2 WMN 层次模型

- 3.2.3 负载均衡定义

- 3.3 基于层次的负载均衡控制路由策略

- 3.3.1 层次模型的构建

- 3.3.2 层次均衡路由数据转发控制策略

- 3.3.3 层次路由对下行流的适应性

- 3.4 负载均衡控制策略性能分析及仿真实验

- 3.4.1 负载均衡策略有效性分析

- 3.4.2 负载均衡策略仿真实验和结果分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 链路质量相关的 WMN 路由 Metric 设计

- 4.1 相关工作

- 4.1.1 现有路由协议中链路质量刻画

- 4.1.2 IEEE802.11 DCF 传输干扰分析

- 4.2 链路质量相关的WMN 路由Metric

- 4.2.1 传输影响因子

- 4.2.2 修正的链路期望传输时间：METT

- 4.2.3 修正的路径选择依据：SMETT

- 4.3 链路质量相关路由选择策略

- 4.4 链路质量相关路由Metric 仿真实验结果及分析

- 4.4.1 不均匀链路对传输的影响

- 4.4.2 多种路由Metric 性能比较

- 4.5 本章小结

- 第5章 多网关多路径路由协议设计及优化

- 5.1 相关工作

- 5.1.1 无线网络多网关链接技术

- 5.1.2 无线网络的多路径路由协议

- 5.2 多网关多路径路由协议MGMP

- 5.2.1 MGMP 简要描述

- 5.2.2 MGMP 路由发现及维护

- 5.2.3 MGMP 网关选择机制

- 5.2.4 MGMP 多路径中数据包的分发策略

- 5.3 多网关多路径路由协议MGMP 优化

- 5.3.1 STA 端包产生速率限制

- 5.3.2 链路过滤

- 5.3.3 链路拥塞的控制

- 5.4 多网关多路径路由协议MGMP 仿真及分析

- MGMP 与HWMP、AODV、OLSR 对比实验'>5.4.1 BasicMGMP 与HWMP、AODV、OLSR 对比实验

- 5.4.2 MGMP 数据包分发策略分析

- 5.4.3 MGMP 优化机制分析

- 5.4.4 优化MGMP 与HWMP 的性能比较

- 5.5 本章小结

- 第6章 802.11 网络历史信息调整的速率自适应算法

- 6.1 相关工作

- 6.2 短期历史信息学习：一个示例分析

- 6.2.1 实验床简介

- 6.2.2 示例分析

- 6.3 历史信息调整的速率适应算法

- 6.3.1 自适应探测窗口机制

- RRAA：历史信息调整的RRAA'>6.3.2 HARRAA：历史信息调整的RRAA

- 6.3.3 信道快速变化的适应策略

- RRAA 性能评测'>6.4 HARRAA 性能评测

- 6.4.1 固定位置实验结果

- 6.4.2 移动场景实验结果

- 6.4.3 实地测试实验结果

- 6.5 本章小结

- 第7章 802.11n 网络 MIMO 速率自适应算法

- 7.1 引言

- 7.2 实验平台介绍

- 7.2.1 实验床平台

- 7.2.2 实验设置

- 7.2.3 实验方法

- 7.3 802.11n 系统中现有RA 算法的示例分析

- 7.4 802.11n 系统中MIMO 特性分析

- 7.4.1 SS 和DS 模式下的非单调性

- 7.4.2 SS、DS 单独模式下的单调性

- 7.4.3 802.11n 的帧聚合机制

- 7.5 MiRA 算法设计

- 7.5.1 Zigzag RA：Intra-和Inter-模式RA

- 7.5.2 隐藏终端的处理

- 7.6 MiRA 算法实现和性能评测

- 7.6.1 系统实现

- 7.6.2 性能评测

- 7.7 本章小结

- 第8章 多射频 WMN 网络并行传输调度机制研究

- 8.1 研究动机

- 8.1.1 单射频WMN 的局限性

- 8.1.2 多射频多信道场景

- 8.2 多射频并行调度系统

- 8.2.1 调度系统模型

- 8.2.2 调度系统算法

- 8.2.3 调度系统适应的路由度量

- 8.3 并行调度仿真结果比较

- 8.3.1 流传输模型

- 8.3.2 仿真结果

- 8.3.3 分析说明

- 8.4 本章小结

- 第9章 基于成本优化的 WMN 部署系统

- 9.1 无线网络相关部署方法

- 9.1.1 WLAN 相关部署方案

- 9.1.2 WMN 多跳网络部署方法

- 9.2 覆盖需求及网络传输分析

- 9.2.1 不同用户需求密度对覆盖的影响

- 9.2.2 无线网络传输竞争开销

- 9.3 基于成本优化部署系统

- 9.3.1 MPAP 算法

- 9.3.2 APMP 算法

- 9.4 WMN 部署系统实现

- 9.5 本章小结

- 第10章 总结和展望

- 10.1 本文工作总结

- 10.2 本文主要贡献和创新

- 10.3 未来工作展望

- 参考文献

- 文中常用缩略语及中英文对照表

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表的学术论文与取得的研究成果

- 攻读博士学位期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].基于Internet测控系统-网络化仪表探究[J]. 通讯世界 2020(01)

- [2].物业管理中依附于大数据的internet[J]. 现代物业(中旬刊) 2020(01)

- [3].单片机与Internet网络的通信应用研究[J]. 科技展望 2016(36)

- [4].基于Internet的机电设备远程监控技术研究[J]. 现代制造技术与装备 2016(11)

- [5].单片机嵌入式Internet技术的分析[J]. 科技创新与应用 2017(04)

- [6].单片机与Internet网络的通信应用研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(04)

- [7].浅谈在《计算机网络与Internet》教学中的几点体会[J]. 中国新通信 2017(01)

- [8].浅谈Internet基础下的工业机器人的远程控制[J]. 通讯世界 2017(05)

- [9].基于Internet的汽车电子远程诊断技术的分析[J]. 数字技术与应用 2016(12)

- [10].基于Internet的电力监控系统研究[J]. 黑龙江科技信息 2014(33)

- [11].单片机与Internet网络的通信运用[J]. 电子技术与软件工程 2015(07)

- [12].单片机与Internet网络的通信应用[J]. 电脑迷 2017(09)

- [13].浅谈Internet环境下的小学语文拓展教学[J]. 中华少年 2017(06)

- [14].Internet@互通有“舞”(上)——送给正在舞蹈之路奔跑的你[J]. 尚舞 2017(02)

- [15].Internet@互通有“舞”——送给正在舞蹈之路奔跑的你(下)[J]. 尚舞 2017(03)

- [16].WebGIS——基于Internet的地理信息系统的研究[J]. 科技致富向导 2011(23)

- [17].单片机与Internet网络的通信应用探究[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(22)

- [18].基于Internet的三网融合远程实验平台设计[J]. 电脑与电信 2015(12)

- [19].一种基于Internet技术的校园电力节能监控系统研究[J]. 建筑节能 2016(07)

- [20].基于Internet环境下的虚拟现实技术在室内设计中的应用[J]. 数字技术与应用 2016(09)

- [21].基于ZigBee和Internet的无线智能家居网关系统[J]. 吉林大学学报(理学版) 2015(02)

- [22].Internet环境下企业供应链信息化改造探讨[J]. 电脑迷 2017(05)

- [23].基于Internet的校园网组建与实现[J]. 电脑迷 2017(07)

- [24].探讨Internet网络安全的信息过滤模型[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(22)

- [25].基于Internet的高校实验技术人员工作评价系统开发[J]. 实验室研究与探索 2014(06)

- [26].INTERNET影响与文化主权保护研究[J]. 企业科技与发展 2013(13)

- [27].基于Internet的排污权交易平台分析与设计[J]. 生态经济 2012(02)

- [28].基于Internet网络的远程视频监控传输安全性分析[J]. 网络安全技术与应用 2012(05)

- [29].基于Internet组合夹具资源库系统的开发[J]. 煤矿机械 2012(05)

- [30].Internet辅助文献课教学的探讨和实践[J]. 襄樊职业技术学院学报 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab856c1e3b72a02f08fbd6d7.html