# 混合动力汽车控制策略与动力电池系统的研究

论文题目: 混合动力汽车控制策略与动力电池系统的研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 电力电子与电力传动

作者: 李国洪

导师: 刘鲁源

关键词: 混合动力汽车,控制策略,估算,动力电池管理系统,动力电池性能测试

文献来源: 天津大学

发表年度: 2005

论文摘要: 能源危机和环境污染是当今世界可持续发展所面临的两大根本问题,混合动力汽车在技术、经济和环境等方面具有综合优势,是目前缓解这两个问题的有效途径。完善混合动力系统控制策略是提高燃油经济性和减少污染排放的重要手段,而动力电池的性能测试及电池管理系统是混合动力汽车的重要组成部分。基于并联结构的分布式XL2000混合动力轿车控制系统,依据驾驶员需求划分了混合动力轿车的五种运行模式,构建了模式切换图;根据整车控制目标要求,提出了基于发动机万有特性参数及遵循车辆驱动优先、动力电池能量维持、再生制动最大能量回收三个原则的转矩管理策略;搭建了混合动力轿车系统模型,进行了控制策略仿真。把传统汽车的速度跟踪控制引入到混合动力汽车控制中,根据转矩管理策略把混合动力汽车的目标转矩分配为发动机和电机的目标转矩,实现了发动机和基于MAP图的电机逆转矩控制,妥善处理了电机和发动机混合驱动问题,达到速度跟踪控制的目的。从混合动力汽车的实际需求出发,以C8052F020和MC68HC908GZ16单片机作为控制系统核心,组成上下位机测控系统,实现了电池管理系统的硬件、软件和CAN总线设计。在分析动力电池在混合动力汽车行驶时的充放电工作过程的基础上,建立了一种镍氢动力电池等效电路及其动力电池的参数模型,提出了基于稳态开路电压和状态空间的SOC动态估算方法。设计了基于工控机和RS485总线的包括温度巡检仪、电压巡检仪、充电设备、放电设备的分布式动力电池性能测试系统,提出了恒流放电、恒电阻放电和恒功率放电算法,通过控制与动力电池相连的多路大功率场效应管的通断,利用PWM脉宽调制原理调节放电电流,覆盖了放电电流的调节范围,从而实现动力电池的放电控制,为模拟电动汽车行驶工况下的动力电池工作过程构建了实验环境。

论文目录:

中文摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 国内外混合动力汽车的发展状况

1.2 混合动力汽车的类型及特点

1.2.1 串联型混合动力汽车SHEV

1.2.2 并联型混合动力汽车PHEV

1.2.3 混联型混合动力汽车SPHEV

1.3 典型的混合动力汽车控制策略

1.3.1 串联混合动力汽车控制策略

1.3.2 并联混合动力汽车控制策略

1.3.3 混联混合动力汽车控制策略

1.4 混合动力汽车的关键技术

1.4.1 电池的能量存储及电池管理系统

1.4.2 混合动力控制单元

1.4.3 电机及其驱动控制

1.4.4 控制策略

1.5 本文的主要研究内容

第二章 混合动力轿车控制策略与仿真研究

2.1 XL2000 轻度混合动力总成系统结构

2.2 混合动力轿车的动力学及运动学模型

2.2.1 混合动力轿车的动力学平衡方程

2.2.2 混合动力轿车的驱动转矩

2.2.3 混合动力轿车的驱动力与驱动转矩的转换关系

2.2.4 混合动力轿车的运动学方程

2.3 混合动力轿车运行模式划分

2.3.1 运行模式

2.3.2 运行模式的切换

2.4 混合动力轿车多能源动力系统控制策略

2.4.1 控制策略制定原则

2.4.2 转矩管理策略

2.4.3 整车系统的动力协调控制

2.5 控制策略仿真

2.5.1 基于CRUISE 的仿真系统的开发

2.5.2 系统仿真模型开发要点

2.5.3 控制策略及仿真

2.5.4 混合动力轿车整车仿真模型

2.5.5 混合动力轿车主控制器仿真模型

2.6 控制策略仿真结果

2.6.1 欧洲市区行驶工况仿真结果

2.6.2 混合动力轿车与其原型车控制策略仿真比较

2.7 小结

第三章 混合动力汽车速度跟踪控制算法研究

3.1 混合动力汽车速度跟踪控制算法结构框图

3.2 速度跟踪控制算法

3.2.1 速度滤波器

3.2.2 传动系统逆动力学模型

3.2.3 变速器输入端的转矩需求

3.2.4 转矩分配控制器

3.2.5 发动机逆转矩控制器

3.2.6 发动机及ECU

3.2.7 发动机反馈控制器

3.2.8 电机及控制器

3.2.9 速度反馈控制器

3.3 速度跟踪控制算法实验及结果

3.4 小结

第四章 混合动力汽车镍氢动力电池管理系统

4.1 电池管理系统的功能

4.1.1 电池管理系统的监控对象

4.1.2 电池管理系统功能要求

4.2 电池管理系统的结构及功能分配

4.2.1 电池管理系统的结构

4.2.2 功能分配

4.3 电池管理系统的设计

4.3.1 硬件设计

4.3.2 软件设计

4.3.3 CAN 总线的设计

4.4 系统测试

4.5 小结

第五章 动力电池等效电路及基于状态空间的SOC 估算技术

5.1 电池存储的能量模型及电池容量的电流积分法

5.1.1 镍氢电池简述

5.1.2 电池储存的能量模型

5.1.3 电池容量的电流积分法及电池的剩余容量计量

5.2 基于状态空间的镍氢动力电池 SOC 估算技术

5.2.1 概述

5.2.2 电池的等效电路

5.2.3 电池的动态模型

5.2.4 模型参数的计算

5.2.5 电池的SOC 与稳定的开路电压的关系

5.2.6 SOC 估计算法

5.3 Ni/MH 电池的SOC 的仿真计算

5.4 小结

第六章 电动汽车动力电池性能测试系统的设计

6.1 系统设计

6.1.1 电动汽车行驶工况分析

6.1.2 设计要求

6.1.3 系统组成与工作原理

6.2 充电设备

6.2.1 充电设备主电路的工作原理

6.2.2 可控硅充电设备触发电路设计

6.2.3 单片机控制系统结构及设计要点

6.3 放电设备

6.3.1 放电设备的基本原理

6.3.2 单片机控制系统的结构

6.3.3 场效应管驱动电路设计

6.3.4 放电算法

6.4 温度巡检仪设计

6.5 电压巡检仪设计

6.6 动力电池性能测试系统监控软件

6.6.1 动力电池性能测试系统软件的需求

6.6.2 监控软件的设计

6.7 18Ah 镍氢动力电池测试结果

6.8 小结

第七章 XL2000 HEV 台架调试、转毂试验和道路试验

7.1 动力总成系统台架及在线监控与标定系统

7.1.1 动力总成系统台架试验装置

7.1.2 在线监控与标定系统软件

7.1.3 台架联合调试

7.2 转毂试验

7.3 道路试验

7.4 小结

第八章 总结

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

发布时间: 2007-07-10

参考文献

- [1].多能源混合动力有轨电车能量管理研究[D]. 杨继斌.西南交通大学2017

- [2].锂动力电池健康度评价与估算方法的研究[D]. 李然.哈尔滨理工大学2016

- [3].基于自放电技术的电动车用锂动力电池SOC预测算法研究[D]. 于智龙.东北林业大学2013

- [4].电动汽车生产决策与动力电池回收模式研究[D]. 古华莹.华中科技大学2017

- [5].串联混合动力汽车建模与能源管理系统控制策略研究[D]. 刘乐.吉林大学2011

- [6].电动汽车锂离子动力电池荷电状态鲁棒性估计方法研究[D]. 穆浩.北京理工大学2016

- [7].微热管在电动汽车电池热管理系统中应用关键技术研究[D]. 刘霏霏.华南理工大学2017

- [8].混合动力汽车动力电池容量预测模型及抗扰策略的研究[D]. 高纯斌.吉林大学2013

- [9].电动车辆动力电池充电特性与控制基础问题研究[D]. 姚雷.北京理工大学2016

- [10].动力电池组SOC估算及均衡控制方法研究[D]. 张金龙.天津大学2012

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab8c5e3023a5db1f380956d5.html