# 无压浸渗法制备β-SiC/Al电子封装材料及其性能研究

### 论文摘要

SiCp/Al复合材料具有高导热、低膨胀、高模量、低密度等优异的综合性能，在电子封装领域具有广阔的应用前景。目前广泛采用的SiCp/Al复合材料的制备方法为工艺复杂、设备昂贵的压力浸渗。由于无压浸渗技术具有工艺简单，成本低廉等优点，本文采用无压浸渗法在空气环境下，制备出了β-SiCp/Al复合材料，并对复合材料的微观组织和元素分布进行了观察和分析；讨论了润湿性原理和无压浸渗方法的机理；研究了Mg、Si元素对无压浸渗过程的影响；测试了不同工艺下β-SiCp/Al复合材料的热导率、热膨胀系数等热物理性能；并研究了SiC颗粒体积含量，粒径大小对复合材料热物理性能的影响。研究表明，无压浸渗法制备β-SiCp/Al复合材料的关键在于β-SiCp/Al界面润湿的转变，碳化硅的氧化处理对β-SiCp/Al界面的润湿性转变起着重要的作用；在铝合金基体中添加适量的Mg，会在界面处与SiO2参与反应生成MgAl2O4，界面反应改善了β-SiCp/Al界面的润湿性，促进了无压自发浸渗。基体合金中Si的存在，抑制了界面有害相Al4C3的生成。所制备的复合材料组织中，SiC分布均匀，组织致密。浸渗温度的提高，有利于浸渗速度的增加，但浸渗后期速率逐渐降低。制备出的复合材料颗粒体积分数为5570%，复合材料的热导率介于140170W·m-1·K-1之间，热膨胀系数在6.69.7×10-6K-1之间。随着SiC体积分数的增加，复合材料的相对密度略有下降，复合材料的热导率和热膨胀系数都呈下降趋势，当SiC体积分数增加为65%左右时，热导率下降逐渐趋于平缓；当SiC体积分数增加为68%时，热膨胀系数显著减小。在体积分数一定的情况下，随着SiC颗粒粒径的增加，复合材料中界面减小，β-SiCp/Al复合材料的热导率增加，同时热膨胀系数也增大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 电子封装材料

- 1.2.1 传统的电子封装材料

- p/Al 电子封装材料'>1.2.2 SiCp/Al 电子封装材料

- p/Al 电子封装材料的制备'>1.3 SiCp/Al 电子封装材料的制备

- 1.3.1 粉末冶金法

- 1.3.2 机械合金化法

- 1.3.3 压力浸渗法

- 1.3.4 喷射沉积法

- 1.3.5 无压浸渗法

- p/Al 电子封装材料的国内外研究及应用现状'>1.4 SiCp/Al 电子封装材料的国内外研究及应用现状

- 1.5 无压浸渗法制备复合材料的特点

- 1.6 无压浸渗法制备复合材料的现状

- 1.6.1 浸渗气氛控制

- 1.6.2 基体合金化

- 1.6.3 添加助渗剂

- 1.6.4 增强体表面涂层改性

- 1.6.5 超声波辅助浸渗技术

- 1.7 目前存在的主要问题

- 1.8 研究意义及内容

- 1.8.1 研究意义

- 1.8.2 研究内容

- 2 试验内容及研究方法

- 2.1 引言

- 2.2 实验材料的选择

- 2.2.1 增强体SiC 的选择

- 2.2.2 基体铝合金的选择

- 2.3 制备工艺设计

- 2.4 复合材料的制备

- 2.4.1 混料

- 2.4.2 预制体成型

- 2.4.3 预制体脱脂

- 2.4.4 预制体焙烧

- 2.4.5 无压浸渗

- 2.5 复合材料性能测试

- 2.5.1 微观组织观察

- 2.5.2 密度测试

- 2.5.3 物相分析

- 2.5.4 热导率的测试

- 2.5.5 热膨胀系数测定

- 3 复合材料的制备及工艺探索

- 3.1 引言

- 3.2 无压浸渗机理探讨

- 3.2.1 润湿性原理与自发浸渗

- 3.2.2 浸渗过程的静力学

- 3.2.3 浸渗过程的动力学

- 3.2.4 液体在毛细管中的自发浸渗

- 3.3 SiC 颗粒氧化处理及特点

- 3.4 浸渗过程的分析

- 3.4.1 孕育期

- 3.5 温度对浸渗速度的影响

- 3.6 镁元素对浸渗过程的影响

- 3.7 硅元素对浸渗过程的影响

- 3.8 本章小结

- 4 复合材料的组织结构

- 4.1 引言

- 4.2 复合材料表观形貌

- 4.3 复合材料的显微组织

- 4.3.1 复合材料的金相组织

- 4.3.2 SEM 分析

- 4.4 复合材料的密度

- 4.5 浸渗缺陷的分析

- 4.6 本章小结

- 5 复合材料的热物理性能

- 5.1 引言

- 5.2 复合材料的热导性能

- 5.2.1 复合材料热导率的理论模型

- 5.2.2 SiC 体积含量对复合材料的热导率的影响

- 5.2.3 SiC 粒径对复合材料的热导率的影响

- 5.2.4 气孔率对复合材料热导率的影响

- 5.3 复合材料的热膨胀性能

- 5.3.1 材料的热膨胀

- 5.3.2 复合材料的热膨胀系数

- 5.3.3 温度对复合材料热膨胀系数的影响

- 5.3.4 SiC 体积含量对复合材料热膨胀性能的影响

- 5.3.5 SiC 颗粒尺寸对复合材料热膨胀系能的影响

- 5.4 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].丙烯酸酯浸渗工艺在航空发动机零件密封上的应用[J]. 铸造技术 2016(09)

- [2].化学浸渗工艺在固体氧化物燃料电池中的应用研究进展[J]. 陶瓷学报 2015(04)

- [3].铸件浸渗修补工艺及过程控制[J]. 现代铸铁 2018(02)

- [4].浸渗工艺的发展与应用[J]. 精密制造与自动化 2009(03)

- [5].谈谈对浸渗技术的理解与应用[J]. 黑龙江科技信息 2008(01)

- [6].液态法制备金属基复合材料浸渗动力学模型的研究进展[J]. 材料导报 2016(11)

- [7].铸造生产中浸渗剂及浸渗技术的选用[J]. 铸造 2012(02)

- [8].工控机在浸渗生产线中的应用[J]. 煤炭技术 2012(03)

- [9].无压浸渗制备含镍陶瓷/铁基合金复合材料微观组织及浸渗机理[J]. 功能材料 2011(03)

- [10].浸渗质量的控制[J]. 金属加工(热加工) 2011(19)

- [11].无压浸渗工艺制备铝基复合材料的研究现状和机理探讨[J]. 材料导报 2008(S3)

- [12].浸渗技术的应用[J]. 铸造技术 2008(08)

- [13].浸渗技术在铝合金机体铸件中的应用[J]. 铸造技术 2011(11)

- [14].45钢热渗铝渗层组织与浸渗工艺的研究[J]. 热加工工艺 2010(14)

- [15].金属基复合材料液态浸渗制备工艺[J]. 毕节学院学报 2010(08)

- [16].铝合金缸体总成产品零件的浸渗处理与质量控制[J]. 中国铸造装备与技术 2010(05)

- [17].浸渗生产线自动控制系统研制[J]. 内燃机 2008(03)

- [18].浸渗工艺提升汽车发动机缸盖品质分析[J]. 汽车工程师 2017(06)

- [19].浸渗法制备固体氧化物燃料电池复合阴极研究进展[J]. 硅酸盐通报 2012(04)

- [20].压力浸渗制备具有优异变形能力的Ti-Al复合体(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(S2)

- [21].基于方程求解法确定液态金属浸渗工艺的临界浸渗压力与渗透性（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2018(10)

- [22].压力浸渗法制备Si_3N_(4p)/2024Al复合材料的时效和热膨胀行为(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(S2)

- [23].加压-浸渗堵漏技术的应用[J]. 铸造技术 2020(02)

- [24].无压浸渗制备SiCp/Al-7Si-5Mg铝基复合材料的反应过程及热物理性能（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2015(05)

- [25].浸渗技术在铸铁件阀门上的应用[J]. 山西建筑 2010(21)

- [26].甘蔗糖厂静压饱和浸渗提汁实验研究[J]. 甘蔗糖业 2011(01)

- [27].液态铝在纤维预制体中非饱和浸渗的数值模拟[J]. 西安交通大学学报 2009(07)

- [28].熔盐堆用超细颗粒石墨结构和熔盐浸渗研究（英文）[J]. 新型炭材料 2016(06)

- [29].压力浸渗制备石墨/铝复合材料及其热学性能[J]. 功能材料 2016(S2)

- [30].纳米金刚石热浸渗高速钢刀具表面强化技术[J]. 大连交通大学学报 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/abb18ce34a401ea7d1f6a3db.html