# Doherty功率放大器的设计

### 论文摘要

在现代无线通信系统中,功率放大器对通信系统的影响越来越大,系统对功率放大器的要求越来越高,无线通信要求在很窄的带宽内传输尽可能多的数据,这就必须有更为复杂的调制方式,这些调制方式要求信号有较大的动态输入范围,所以对功率放大器的线性度要求很高,在现代调制方式中,WCDMA系统采用了非恒定包络调制,信号具有峰值平均值相差较大。传统的功率回退法设计的射频功率放大器,难以满足高峰均比下的效率要求,导致电力资源的浪费,进而引起基站系统的散热问题,系统性能不稳定,增加运作成本。因此,研究设计一种低功耗、高效率的功率放大器是未来基站或直放站的发展方向。最近几年,为了解决效率和线性度的问题Doherty功率放大器用于基站和直放站成为研究热点。论文针对W-CDMA通信系统对功率放大器的指标要求,采用Freescale公司提供的MRF21030LDMOS管,设计了一种高线性度、高效率的Doherty功率放大器。设计中应用源牵引和负载牵引技术,得到管子的最佳源阻抗和最佳负载阻抗。合理的设置偏置电路,使Doherty功率放大器具有合适的静态工作点。通过在功率放大器的输出匹配网络中加入微带补偿线,解决了Doherty功率放大器的功率泄露问题,提升了Doherty功率放大器的效率。通过ADS仿真,对Doherty功率放大器进行仿真测试,验证了其优良性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 立题背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外发展现状

- 1.2.2 国内发展现状

- 1.3 本文的主要内容

- 第二章 功率放大器简介

- 2.1 功率放大器的分类

- 2.1.1 A类功率放大器

- 2.1.2 B类功率放大器

- 2.1.3 AB类功率放大器

- 2.1.4 C类功率放大器

- 2.1.5 D类功率放大器

- 2.1.6 E类功率放大器

- 2.1.7 F类功率放大器

- 2.2 功放的技术参数

- 2.3 功率放大器线性化技术介绍

- 第三章 DOHERTY功率放大器的分析

- 3.1 DOHERTY功率放大器

- 3.2 负载牵引理论（LOAD-PULL）

- 3.3 功率分配器

- 3.4 传输线的特性能阻抗

- 3.5 DOHERTY功率放大器的效率

- 第四章 DOHERTY功率放大器的设计

- 4.1 功放管的选择

- 4.2 ADS开发软件介绍

- 4.3 直流偏置以及稳定性分析

- 4.4 功放匹配电路的设计

- 4.4.1 电路匹配方法

- 4.4.2 负载牵引法确定最佳负载阻抗

- 4.4.3 匹配网络及偏置电路的设计

- 4.5 DOHERTY功率放大器的组成及优化

- 4.5.1 信号合成

- 4.5.2 功率分配器的设计

- 4.5.3 加入微带补偿线（Offsetline）的优化方法

- 第五章 DOHERTY功率放大器仿真分析

- 5.1 载波功放仿真分析

- 5.2 DOHERTY功放仿真分析

- 5.3 DOHERTY功放性能与栅压的关系

- 5.3.1 载波功放栅极偏压影响分析

- 5.3.2 峰值功放偏压影响分析

- 总结与展望

- 一、本文工作总结

- 二、下一步工作展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于后匹配结构的Doherty功率放大器的设计[J]. 无线通信技术 2020(02)

- [2].A 600W Broadband Doherty Power Amplifier with Improved Linearity for Wireless Communication System[J]. 中国通信 2017(02)

- [3].Doherty型放大器专利技术综述[J]. 河南科技 2015(20)

- [4].宽带高效率Doherty电路的雷达应用设计[J]. 微波学报 2020(04)

- [5].基于特定相移匹配的连续类双频Doherty放大器[J]. 微电子学 2020(05)

- [6].并发双波段Doherty射频功率放大器[J]. 固体电子学研究与进展 2015(01)

- [7].14~14.5GHz Doherty功率放大器研究[J]. 杭州电子科技大学学报 2013(06)

- [8].高效率Doherty放大器的设计与仿真[J]. 电子测试 2011(07)

- [9].Doherty功率放大器研究与实现[J]. 电视技术 2013(13)

- [10].1.95GHz Doherty功率放大器设计[J]. 电子器件 2011(02)

- [11].基于双匹配的高效大功率Doherty功率放大器[J]. 半导体技术 2011(05)

- [12].基于二次谐波注入的Doherty功率放大器[J]. 现代电子技术 2011(01)

- [13].大功率高效Doherty功率放大器的研究与设计[J]. 大众科技 2011(03)

- [14].基于Doherty技术的25W高效率功率放大器设计[J]. 电子质量 2010(10)

- [15].Doherty高效率放大器的特性分析与仿真实现[J]. 电子科技大学学报 2008(S1)

- [16].一种基于包络跟踪的宽带Doherty放大器设计[J]. 电讯技术 2018(12)

- [17].三路Doherty功率放大器的设计与仿真[J]. 微电子学与计算机 2013(01)

- [18].煤矿提升机转动Doherty放大器的改进研究[J]. 煤炭技术 2013(10)

- [19].Doherty技术的应用及性能分析[J]. 电子测量技术 2012(02)

- [20].面向5G通信的高效率非对称Doherty功率放大器[J]. 无线电通信技术 2018(04)

- [21].基于谐波控制的线性高效Doherty功率放大器[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2018(05)

- [22].非对称功率输入Doherty功率放大器研究与设计[J]. 电子设计工程 2015(09)

- [23].四阶Doherty功率放大器效率分析与设计[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [24].非对称Doherty功率放大器的研究与设计[J]. 电路与系统学报 2011(03)

- [25].Doherty射频功率放大器研究与实践[J]. 常熟理工学院学报 2012(02)

- [26].一种回退效率增强宽带Doherty放大器的设计[J]. 电讯技术 2018(01)

- [27].S波段GaN MMIC Doherty功率放大器[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2018(02)

- [28].一种基于阻抗缓冲匹配技术的高效率Doherty放大器[J]. 微电子学 2017(05)

- [29].250W三路高功率Doherty放大器的设计[J]. 现代电子技术 2012(03)

- [30].非对称高回退宽带Doherty功率放大器实验研究[J]. 实验技术与管理 2018(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/abc695ee18cacb0fe6960a33.html