# 地铁车站深基坑施工过程稳定性分析

### 论文摘要

南昌地铁建设正如火如荼进行,随之而来的是一大批地铁车站深基坑工程,地铁车站位于城市繁华地段,其深基坑施工过程中的稳定性对周边环境影响巨大。南昌地区类似规模深基坑工程设计、施工经验不丰富,对已开工地铁站点深基坑施工变形规律进行研究,对于后继开工地铁车站深基坑工程具有一定的指导意义。本文以南昌地铁某已开工地铁车站深基坑工程为研究背景,搜集整理基坑施工监测资料,对数据进行处理,得出施工开挖过程中基坑变形主要规律。采用最小二乘法对围护结构水平位移监测数据进行拟合处理,结合控制图原理,对围护结构水平位移异常点进行报警。利用ANSYS有限元分析软件,建立基坑二维数值模型,对基坑分步开挖施工过程进行动态模拟,将所得围护桩水平位移计算值与监测拟合值进行比对,论证了数值模型的正确性。利用所建数值模型研究了不同围护桩桩体入土深度、不同大小围护桩桩径、不同大小地面施工荷载情况下,围护桩水平位移变化规律。分三个阶段对围护桩水平位移进行优化反演分析预测,验证了该方法在实际深基坑施工过程中的可行性,并总结了运用优化反演分析进行预测的两个要点。最后论述了将施工监测、数值模拟、优化反演预测三者紧密结合,并且建立设计与施工之间良好的沟通与反馈,更好的指导深基坑工程施工的信息化施工理念。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 基坑工程国内外研究现状

- 1.2.1 有限元法在基坑工程中的发展现状

- 1.2.2 基坑监测与反演分析的发展现状

- 1.3 研究内容

- 1.4 研究技术路线

- 第2章 地铁车站深基坑现场实测数据研究

- 2.1 施工监测的目的、要求及原则

- 2.1.1 施工监测的目的

- 2.1.2 施工监测的要求

- 2.1.3 施工监测的原则

- 2.2 施工监测频率及报警值

- 2.3 监测信息反馈程序

- 2.4 监测结果分析

- 2.4.1 围护桩水平位移

- 2.4.2 围护桩后地表沉降

- 2.4.3 钢支撑支撑轴力

- 2.5 桩体水平位移曲线拟合处理分析

- 2.5.1 最小二乘法原理

- 2.5.2 控制图原理

- 2.5.3 曲线拟合控制图报警

- 2.6 本章研究成果

- 第3章 地铁车站深基坑施工过程数值模拟分析

- 3.1 岩土工程弹塑性有限元分析基本理论

- 3.1.1 岩土工程弹塑性有限元分析

- 3.1.2 土体本构模型

- 3.2 深基坑有限元模型的建立

- 3.2.1 研究对象基本资料

- 3.2.2 模型范围的确定

- 3.2.3 单元类型及材料参数的确定

- 3.2.4 力与边界条件及假定

- 3.2.5 分析方法

- 3.2.6 实施步骤

- 3.3 深基坑施工过程数值模拟分析方法的可行性

- 3.4 围护桩不同入土深度对基坑变形的影响分析

- 3.5 围护桩不同桩径对基坑变形的影响分析

- 3.6 施工荷载大小对基坑变形的影响分析

- 3.7 本章研究成果

- 第4章 地铁车站深基坑优化反演分析及其变形预测

- 4.1 土体参数优化反演分析基本理论

- 4.1.1 优化设计概述

- 4.1.2 优化反演分析的基本原理

- 4.1.3 ANSYS优化设计的实现

- 4.2 深基坑优化反演分析设计变量的确定

- 4.3 深基坑变形优化反演预测

- 4.3.1 第一阶段优化反演分析预测

- 4.3.2 第二阶段优化反演分析预测

- 4.3.3 第三阶段优化反演分析预测

- 4.4 本章研究成果

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].基于投影寻踪的地铁车站工程暴雨内涝脆弱性评价[J]. 中国安全科学学报 2019(09)

- [2].一种地铁车站深基坑短距离投点方法[J]. 山西建筑 2020(01)

- [3].青岛首个装配式地铁车站开工[J]. 隧道建设(中英文) 2020(03)

- [4].市政地铁车站施工现场安全管理探究[J]. 居舍 2020(11)

- [5].探讨地铁车站建筑设计的不足[J]. 居舍 2020(10)

- [6].“主动”型地铁车站的设计思路分析——以广州18号线广州东站的设计过程为例[J]. 工程建设与设计 2020(08)

- [7].地铁车站建筑工程中的风险控制措施分析[J]. 住宅与房地产 2020(12)

- [8].基于空间优化的地铁车站静态候车标识研究[J]. 山西建筑 2020(13)

- [9].地铁车站给排水及消防节能节水措施[J]. 工程建设与设计 2020(11)

- [10].广州地铁车站内楼梯通行的影响因素分析[J]. 大众标准化 2020(09)

- [11].地铁车站与24小时市政过街结合设计可行性分析[J]. 中国工程咨询 2020(06)

- [12].装配式地铁车站的供变电设计方案研究[J]. 智能城市 2020(12)

- [13].叠合装配式结构地铁车站建造综合技术研究[J]. 科技经济导刊 2020(26)

- [14].地铁车站导向设计探微[J]. 居舍 2020(24)

- [15].浅谈地铁车站委外人员管理[J]. 科技创新与生产力 2019(04)

- [16].地铁车站基坑开挖对燃气管线技术保护措施[J]. 价值工程 2019(35)

- [17].地铁车站防水施工的要点探索[J]. 居业 2019(11)

- [18].地铁车站桩基础计算方法对比研究[J]. 施工技术 2019(21)

- [19].地铁车站高效节能制冷机房管道装配式施工技术[J]. 安装 2019(08)

- [20].地铁车站通风空调系统施工阶段全过程调试技术[J]. 安装 2019(09)

- [21].土体冻胀对地铁车站地下连续墙结构受力性能的影响[J]. 低温建筑技术 2019(11)

- [22].地铁车站出入口设计分析[J]. 建材与装饰 2018(25)

- [23].地铁车站培训工作探讨[J]. 科技经济导刊 2018(11)

- [24].浅谈地铁车站质量问题的预防对策[J]. 居舍 2018(29)

- [25].地铁车站渗漏水治理方法的探讨[J]. 江西建材 2017(02)

- [26].智能照明系统在宁波地铁车站中的应用[J]. 科技与创新 2017(04)

- [27].地铁车站通风空调系统设计方法[J]. 低碳世界 2016(36)

- [28].地铁车站深基坑开挖与施工技术[J]. 中华建设 2017(01)

- [29].地铁车站雨水管支撑的施工设计[J]. 工程建设 2016(05)

- [30].半地下地铁车站主体计算优化研究[J]. 施工技术 2016(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/abc78d001ed9e076048d3a98.html