# 英台地区油水层解释评价方法研究

### 论文摘要

近几年来,随着开发程度的不断深入,含水的不断上升,英台地区开发井解释的难度越来越大,疑难储层的评价只靠测井解释已不能满足开发的需要。因此为了解决这些问题,本文着重介绍了一些新技术,新理论。如应用热解,气相色谱技术和荧光显微图像特征建立了H、S、P、G油水层识别方法;应用热解及气相色谱技术可以解决高阻水层、低阻油层及薄差油小层的识别难题,弥补了测井资料的不足;以及为完井方法和制定合理的试油方案提供了可靠依据,在下套管之前可测知疑难储层的流体性质,从而决定是否下套管,节约了试油费用及后期堵水费用,并且对提高钻井成功率也具有重要的指导意义。此外,含油饱合度参数的准确求取为确定合理的开发方案、计算可采储量以及油层产能预测技术为后期判断开发效果的好坏都提供了重要参考依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 英台地区石油地质特征

- 1.1 概况

- 1.2 油藏地质特征

- 1.2.1 构造、断裂特征

- 1.2.2 地层和沉积特征

- 1.2.3 储集层特征描述

- 1.2.4 油藏类型和流体性质

- 第二章 应用热解色谱、气相色谱识别油水层方法

- 2.1 岩石热解色谱分析技术

- 2.1.1 岩石地化热解分析原理

- 2.1.2 含油气总量ST 的计算

- 2.1.3 PS 指数及油产率指数OPI 的计算

- 2.1.4 HPI 的计算

- 2.1.5 原油粘度、密度预测方法

- 2.1.6 热解法计算孔隙度

- 2.1.7 钻井取心与井壁取心样品的地化热解校正

- 2.1.8 应用热解色谱及有机碳分析资料计算含油饱和度方法

- 2.2 气相色谱分析技术

- 2.2.1 气相色谱分析原理

- 2.2.2 气相色谱分析参数的求取

- 2.2.3 应用气相色谱分析谱图识别油水层的基本方法

- 2.2.4 不同产液性质储层气相色谱谱图基本特征

- 2.2.5 英台地区储层油层、油水同层、水层气相色谱分析谱图特征

- 第三章 应用荧光显微图像特征识别油水层基本方法

- 3.1 荧光显微图像技术的基本原理

- 3.1.1 基本原理

- 3.1.2 基本构成

- 3.1.3 制片流程

- 3.2 英台地区油层、油水层、水层荧光显微图像特征

- 3.2.1 英台地区油层荧光显微图像特征

- 3.2.2 英台地区油水同层荧光显微图像特征

- 3.2.3 英台地区水层荧光显微图像特征

- 第四章 英台地区油水层综合解释评价方法

- 4.1 储层半定量评价参数的求取及其物理意义

- 4.1.1 储层含油性评价参数

- 4.1.2 储层物性评价参数

- 4.1.3 储层评价参数的求取及其物理意义

- 4.2 英台地区H、S、P、G 油层油水层综合解释评价方法的建立

- 4.2.1 应用测井资料求取含水饱和度与PK 仪分析求取束缚水饱和度建立解释图版

- 4.2.2 应用热解参数结合测井参数建立油水层解释标准

- 4.3 油层静态产能预测方法

- 4.3.1 So—H0×Φe 产能评价图版建立

- 4.3.2 RT/Q-H0×Φe 产能评价图版的建立

- 第五章 应用效果分析

- 5.1 较大的提高了油水层解释符合率

- 5.2 提供了油田开发所需的重要参数

- 5.3 油层产能预测方法为确定油层开发效果提供了参考依据

- 5.3.1 英852 井葡萄花油层67、69-73 号层

- 5.3.2 英66-S3 井高台子油层74、75 号层

- 5.3.3 英112 井扶余油层105 号层

- 5.4 解决了开发井疑难储层油水层识别难题，弥补了测井资料的不足

- 结论与建议

- 1.结论

- 2.建议

- 参考文献

- 致谢

- 论文摘要

### 相关论文文献

- [1].解析油水层与薄差油层剩余油的挖潜方式方法[J]. 科技资讯 2019(09)

- [2].鄂尔多斯盆地子北油田长6储层有效油水层测井解释[J]. 测井技术 2020(01)

- [3].电阻率比值法评价油水层的发展及应用[J]. 复杂油气藏 2020(03)

- [4].可变矿化度油水层多信息综合识别方法——以鄂尔多斯盆地姬塬长9油层为例[J]. 石油天然气学报 2008(04)

- [5].使用径向电阻率评价油水层的研究进展及应用前景[J]. 电子测量技术 2020(16)

- [6].利用测井参数交会法确定油水层下限[J]. 内蒙古石油化工 2009(04)

- [7].应用阵列感应资料识别油水层[J]. 当代化工研究 2017(03)

- [8].秦家屯油田SN121断块油水层测井曲线特征[J]. 内江科技 2015(06)

- [9].测井新技术在梨树凹地区油水层评价中的应用[J]. 石油地质与工程 2014(01)

- [10].基于多层次模糊综合评判的低渗透油田油水层测井识别方法研究[J]. 长江大学学报(自科版) 2014(26)

- [11].利用Fisher判别分析技术识别火山岩油水层[J]. 石油天然气学报 2010(03)

- [12].凝灰质储层复杂油水层测井识别方法[J]. 石油天然气学报 2010(06)

- [13].高分辨率阵列感应测井在油水层评价中的应用[J]. 石油和化工设备 2009(08)

- [14].岩石地化热解及气相色谱技术在判断油水层中的应用[J]. 大庆石油学院学报 2008(04)

- [15].鄂尔多斯盆地吴起地区长10段复杂油水层测井识别方法[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [16].利用测录井资料定性评价油水层方法[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [17].利用时频分析方法在阵列声波测井中区分油水层[J]. 岩性油气藏 2008(01)

- [18].基于主成分分析的油田油水层预测[J]. 内江科技 2015(02)

- [19].岩心资料在大庆油田中浅层油水层解释中的应用[J]. 录井工程 2017(04)

- [20].基于测井多参数两向量判别交会图法识别油水层[J]. 测井技术 2015(03)

- [21].卫星地区疑难油水层录井解释方法及应用[J]. 西部探矿工程 2016(06)

- [22].应用荧光显微图像特征及定量参数交会图版识别油水层[J]. 中外能源 2015(05)

- [23].多参数交会法识别志丹地区长8_1复杂油水层[J]. 国外测井技术 2013(01)

- [24].海拉尔盆地霍多莫尔油田油水层定性识别[J]. 国外测井技术 2020(02)

- [25].朝长地区扶余油层油水层解释方法研究[J]. 国外测井技术 2009(03)

- [26].辽河油田东部凹陷玄武岩测井特征分析[J]. 世界地质 2016(04)

- [27].X5井区岩石热解气相色谱油水层解释图板的建立与应用[J]. 录井工程 2015(03)

- [28].油水层连通性研究技术在文234块的应用[J]. 内蒙古石油化工 2008(07)

- [29].论“低频阴影”分析方法[J]. 物探化探计算技术 2017(04)

- [30].准噶尔盆地油水层无机地球化学响应与识别[J]. 石油学报 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ac0194386dd0d26135a7159f.html