# 自锚式U形碳纤维布预应力抗剪加固钢筋混凝土T梁试验研究

### 论文摘要

针对外贴预应力CFRP条带加固结构锚固不牢靠,易发生剥离的问题,本研究课题开发出一种新型的机械锚具。通过对T形梁进行预应力CFRP抗剪加固,验证锚具锚固的可靠性。采集试验数据,并与钢筋混凝土T梁绕结U形非预应力碳纤维布抗剪加固试验数据进行对比,得主要工作和成果如下：1.通过试验,验证与绕结U形非预应力碳纤维布无粘抗剪加固相比,预应力抗剪加固能显著提高混凝土连续梁抗剪承载力水平与刚度;2.通过试验,观察绕结U形预应力碳纤维布无粘抗剪加固混凝土连续梁负弯矩段的受剪破坏过程、破坏形态,并讨论其抗剪机理;3.主要分析预载水平、预应力大小等因素对加固梁的破坏形态和受力性能的影响,建立相应的抗剪承载力计算公式,并与试验值进行比较。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 FRP片材加固发展及应用概况

- 1.3 混凝土梁预应力纤维片材抗剪加固研究综述

- 1.3.1 国内外研究现状

- 1.3.2 粘贴预应力CFRP抗剪加固技术研究中存在的主要问题

- 1.4 本文主要研究内容

- 第二章 自锚式预应力碳纤维布U形箍抗剪加固T梁试验方案及过程

- 2.1 自锚式预应力碳纤维布U形箍抗剪加固T梁锚固技术方案

- 2.1.1 锚具的制作及装配

- 2.1.2 锚具优点

- 2.2 加固梁试验方案

- 2.2.1 试件设计与制作

- 2.2.2 试验用材料及力学参数

- 2.2.3 试验梁加载装置及测试系统

- 2.2.4 试验梁加载方案

- 2.2.5 施工工艺

- 第三章 试验结果及分析

- 3.1 试验现象及破坏特征

- 3.1.1 无粘非预应力CFRP抗剪加固二次受力系列梁

- 3.1.2 无粘预应力CFRP抗剪加固二次受力系列梁

- 3.2 主要试验结果及承载力影响因素分析

- 3.3 裂缝的开展及分布

- 3.4 荷载-挠度关系分析

- 3.5 斜截面应变分析

- 第四章 自锚式预应力碳纤维布抗剪加固混凝土梁斜截面承载力分析

- 4.1 抗剪机理

- 4.2 各抗剪分项的相互关系

- 4.3 破坏模式

- 4.4 目前FRP承载力代表公式

- 4.5 计算模型及假定

- 4.6 本文计算公式

- c'>4.6.1 混凝土抗剪贡献Vc

- s'>4.6.2 腹筋的抗剪贡献Vs

- f'>4.6.3 FRP的抗剪贡献Vf

- 4.6.4 纤维有效应变k的取值

- 4.7 抗剪承载力计算公式

- 4.8 加固梁斜截面承载力与预载水平的关系

- 第五章 结语

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间的主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].纤维增强塑料抗剪加固研究与实践[J]. 湖北三峡职业技术学院学报 2008(02)

- [2].空心板梁桥增设斜拉筋和填充混凝土抗剪加固新方法[J]. 内蒙古公路与运输 2020(03)

- [3].剪跨比对钢丝绳抗剪加固效果的影响[J]. 低温建筑技术 2013(11)

- [4].L形碳板在混凝土梁抗剪加固中的应用[J]. 交通世界(运输.车辆) 2015(07)

- [5].碳纤维在混凝土框架梁抗剪加固中的应用[J]. 科技创业家 2014(02)

- [6].钢筋混凝土T形截面连续梁穿翼栓锚绕杆自锁U形碳纤维布抗剪加固试验研究[J]. 建筑结构学报 2020(01)

- [7].混锚预应力U形碳纤维条带抗剪加固混凝土梁试验研究[J]. 土木工程学报 2018(10)

- [8].用嵌入FRP条法对T形梁进行抗剪加固[J]. 交通世界(建养.机械) 2009(01)

- [9].小剪跨比碳纤维布抗剪加固梁的有限元分析[J]. 深圳大学学报(理工版) 2019(01)

- [10].超高性能纤维混凝土薄板的抗剪加固效果研究[J]. 中外公路 2018(05)

- [11].FRP抗剪加固混凝土梁的研究进展及展望[J]. 北方交通 2009(04)

- [12].损伤度对钢筋混凝土梁钢丝绳抗剪加固效果影响的试验研究[J]. 天津建设科技 2016(06)

- [13].先张法预应力混凝土空心板梁的抗剪加固技术[J]. 东北林业大学学报 2018(06)

- [14].箱梁腹板斜裂缝的抗剪加固设计[J]. 北方交通 2009(01)

- [15].CFRP-PCPs复合筋嵌入抗剪加固梁的试验和设计方法研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2016(12)

- [16].一座变截面连续箱梁桥的腹板斜截面抗剪加固方案探讨[J]. 北方交通 2013(02)

- [17].RC伸臂梁钢纤维砂浆钢筋网抗剪加固带性能研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [18].钢丝绳布置方式对抗剪加固性能影响试验研究[J]. 武汉理工大学学报 2012(08)

- [19].CFRP受剪加固钢筋混凝土梁的理论研究[J]. 山西建筑 2008(10)

- [20].后成型端部缺口梁抗剪加固试验研究[J]. 土木建筑与环境工程 2012(04)

- [21].预应力钢丝绳加固RC混凝土梁桥抗剪性能试验[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(10)

- [22].预应力高强钢绞线网抗剪加固钢筋混凝土梁试验[J]. 吉林大学学报(工学版) 2014(04)

- [23].碳纤维对梁抗剪加固时的优化布置探讨[J]. 特种结构 2013(03)

- [24].FRP抗剪加固RC梁的应力不均匀分布系数研究[J]. 防灾减灾工程学报 2016(01)

- [25].预应力钢丝绳加固钢筋混凝土梁桥抗剪性能[J]. 吉林大学学报(工学版) 2019(04)

- [26].U形CFRP条带混锚加固混凝土梁抗剪试验[J]. 复合材料学报 2018(03)

- [27].铝合金片材加固钢筋混凝土梁的抗剪性能研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [28].玄武岩纤维布抗剪加固受损混凝土短梁研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2016(06)

- [29].粘贴胶合竹板加固钢筋混凝土梁试验[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2015(09)

- [30].锚固装置对碳纤维布抗剪加固钢筋混凝土T型梁承载力的影响[J]. 工业建筑 2015(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ac0affec88a10b5bc05bd0fb.html