# 等规聚丙烯/醋酸丁酸纤维素酯体系形态结构的研究

### 论文摘要

多组分聚合物的性能不仅取决于化学结构,而且在很大程度上取决于材料的形态结构。而多组分聚合物形态结构及其形成机理取决于组分比、界面张力、粘弹特性、加工条件等因素。因此,研究多相多组分聚合物形态及其演化具有理论与实际价值。本文运用扫描电子显微镜(SEM)、小角X射线散射仪(SAXS)等手段,对等规聚丙烯／醋酸丁酸纤维素酯(iPP/CAB)体系形态结构及其分散相演化机理进行研究,建立了iPP分散相形态结构演化的模型；同时分析了材料粘度特性、温度场、加工设备、组分比等因素对iPP/CAB体系形态结构的影响。通过在双螺杆挤出机螺杆不同位置取样淬冷的方式观察分散相形态演化的过程,发现了两种形态演化方式。一种是长条拉伸型,即分散相液滴在共混熔融软化阶段被拉伸成细长的长条状结构,然后由于界面扰动长条状结构破裂成一系列微小颗粒,最后这些微小颗粒在挤出口附近发生凝聚并且形成了纤维。另一种是层状铺展型,即分散相液滴在共混熔融软化阶段铺展成了层状结构,之后层状结构逐渐变薄,其表面生成了大量孔洞,孔洞大到一定程度后层状结构破裂,形成大量的球状、椭球状微小颗粒和带状结构,最终在剪切流场的作用下分散相形成了纤维状结构。根据剪切场中分散相液滴形变破裂理论,对共混熔融软化阶段分散相液滴的两种形变方式进行分析,并计算了长条状结构的扰动破裂时间和椭球状结构的回缩时间。研究发现,分散相尺寸变化主要集中在共混熔融软化阶段,长条状分散相结构形成之后在很短时间内即破裂成为椭球状、哑铃状等结构,椭球状结构回缩成球状结构的时间也非常短。最后结合实验现象以及理论分析绘制了熔融共混过程中分散相形态结构演化示意图。研究了粘度比、加工设备、温度场和组分比对iPP/CAB体系形态结构的影响。不同粘度比条件下分散相形态演化方式不同：粘度比较大的体系为长条拉伸型,所制备分散相尺寸较大、尺寸分布较宽；粘度比较小的体系为层状铺展型,所制备分散相尺寸较小、尺寸分布较窄。加工设备的混合能力对分散相的形态尺寸有重要影响：双螺杆挤出机和微型共混挤出机对物料的剪切作用充分,所制备分散相尺寸较小,单螺杆挤出机对物料剪切作用不够充分,所制备分散相尺寸较大。在不同温度场,分散相形态尺寸不同：共混样品放置于150℃硅油时,随时间增加分散相尺寸增大,两相间距变大；而共混样品放置于140℃烘箱时,随时间增加分散相尺寸缓慢增大,两相间距基本不变。最后利用SAXS研究了组分比对共混体系形态结构的影响,发现随分散相组分比增加,其相关距离和平均弦长均不断变大,这表明分散相尺寸随组分比增大而增大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 多组分聚合物体系形态结构的演化

- 1.3 影响多组分聚合物体系形态结构的因素

- 1.3.1 组分比

- 1.3.2 粘度比

- 1.3.3 加工设备

- 1.4 分散相液滴的形变与破裂理论

- 1.5 小角X射线散射基本原理及其应用

- 1.5.1 小角X射线散射基本原理

- 1.5.2 小角X射线散射的应用

- 1.6 本论文研究内容

- 第二章 iPP/CAB体系形态结构的形成与演化

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验原料

- 2.2.2 实验仪器

- 2.2.3 样品制备及表征

- 2.2.3.1 样品制备

- 2.2.3.2 SFM表征

- 2.2.3.3 高聚物表观粘度的表征

- 2.3 分散相形变理论模型

- 2.3.1 分散相液滴模型

- 2.3.2 分散相液滴形变理论

- 2.3.3 长条状结构破裂

- 2.3.4 分散相形态的弛豫过程

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 iPP/CAB形态结构的演化

- 2.4.2 分散相形态演化的理论计算

- 2.4.2.1 分散相液滴形变的模拟

- 2.4.2.2 分散相液滴的破裂

- 2.4.2.3 分散相的弛豫

- 2.4.2.4 分散相液滴形态演化示意图

- 2.5 本章小结

- 第三章 iPP/CAB体系形态结构影响因素的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验原料

- 3.2.2 实验仪器

- 3.2.3 样品制备

- 3.2.4 表征

- 3.2.4.1 SEM表征

- 3.2.4.2 高聚物表观粘度的表征

- 3.2.4.3 SAXS表征

- 3.2.4.3.1 SAXS理论背景

- 3.2.4.3.2 小角X射线散射数据处理方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 粘度比对分散相形态的影响

- 3.3.2 加工设备的影响

- 3.3.3 温度场的影响

- 3.3.3.1 硅油热处理

- 3.3.3.2 硅油热处理

- 3.3.4 组分比的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 附录一 剪切形变和仿射形变matlab程序

- 附录二 小角X射线散射matlab程序

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].测定聚丙烯等规指数方法的优劣势分析[J]. 石化技术 2020(07)

- [2].电纺等规聚丙烯纤维诱导同质基体结晶[J]. 郑州大学学报(理学版) 2012(02)

- [3].咔唑功能化等规聚丙烯的合成及性能研究[J]. 高分子学报 2019(11)

- [4].苯乙烯基封端反应性等规聚丙烯的催化合成及其在构筑新型拓扑结构聚丙烯高分子中的应用[J]. 高分子学报 2010(01)

- [5].等规聚丙烯/炭黑等温结晶过程中流变与导电行为的关联与同步测试[J]. 高分子学报 2009(03)

- [6].等规聚丙烯结晶谱带二维红外光谱学研究[J]. 光散射学报 2015(02)

- [7].等规聚丙烯成核剂的结构和构型分析[J]. 波谱学杂志 2020(03)

- [8].中国专利[J]. 合成树脂及塑料 2016(06)

- [9].丙二酸处理硫酸钡填充等规聚丙烯复合材料的结晶性能[J]. 高分子材料科学与工程 2011(06)

- [10].一种改进的溶剂萃取法测定聚丙烯等规度[J]. 石油化工 2011(06)

- [11].等规聚丙烯无定形相和中间相向α晶的等温转变机理研究[J]. 塑料工业 2008(S1)

- [12].等规聚丙烯/针状硅灰石复合材料性能的研究[J]. 塑料工业 2012(06)

- [13].等规聚丙烯在静态条件下的结晶行为[J]. 合成树脂及塑料 2018(05)

- [14].高强高模碳纤维用高等规聚丙烯腈在预氧化过程中成环性能的研究[J]. 化工新型材料 2009(11)

- [15].等规聚丙烯离聚体增容聚丙烯/尼龙11共混体系研究[J]. 高分子学报 2018(12)

- [16].等规聚丙烯γ晶结晶行为研究进展[J]. 高分子材料科学与工程 2018(12)

- [17].等规聚丙烯中高性能晶体结构调控的研究进展[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [18].等规聚丙烯在户外老化过程中化学重结晶作用和自由体积变化的研究[J]. 塑料工业 2015(07)

- [19].等规聚丙烯顺序共注射制件的结构与性能[J]. 高分子材料科学与工程 2017(11)

- [20].超声波作用下离子交换改性水滑石对PP性能的影响[J]. 高分子通报 2019(12)

- [21].等规聚丙烯/细菌纤维素复合材料的制备及性能研究[J]. 塑料科技 2019(09)

- [22].Diels-Alder反应可控制备交联等规聚丙烯[J]. 应用化学 2018(02)

- [23].振动注射成型对等规聚丙烯的结构和静态力学松弛行为的影响[J]. 工程塑料应用 2008(11)

- [24].立构缺陷分布均匀性对等规聚丙烯/玻璃纤维复合材料结晶及形态的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2017(06)

- [25].高流动性等规聚丙烯与高密度聚乙烯共混改性[J]. 广州化工 2014(24)

- [26].聚丙烯结晶行为的PVT研究[J]. 高分子学报 2013(01)

- [27].压力场对等规聚丙烯结晶行为的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2012(05)

- [28].抗冲击聚丙烯基接枝共聚物的组成和相形态[J]. 合成树脂及塑料 2015(03)

- [29].中国塑料专利[J]. 塑料科技 2011(07)

- [30].剪切均匀性对流动诱导等规聚丙烯结晶的影响[J]. 高分子学报 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ac2a1badc502132e3ff717ff.html