# 三氧化钨氢敏材料的制备及其性能研究

### 论文摘要

氢能具有高效、清洁、环保、可再生等优点,目前受到广泛关注。氢气同时又具有易燃易爆的特点,为了安全利用氢能,有必要研制和使用灵敏度高、工作性能稳定的氢气传感器,而制备性能优异的氢敏材料是研制氢气传感器的基础。三氧化钨（WO3）是一种重要的气敏材料,该材料掺杂贵金属Pd、Pt后对氢气具有较好的敏感特性,目前国内外对WO3材料的研究非常活跃。本文采用不同方法制备了多种WO3基氢敏材料,对其形貌结构进行了表征,并借助紫外-可见分光光度计原位测试了这些样品的氢敏特性,对测试结果进行比较,探讨了WO3薄膜材料对氢气敏感的机理。本论文的主要内容和研究结果如下：（1）分别采用磁控溅射法和溶胶-凝胶法制备了WO3基氢敏薄膜,并进行XRD、SEM测试,结果表明磁控溅射法制备的WO3、Pd/WO3薄膜未经热处理时均为非晶态,400℃热处理后转变为晶态,薄膜表面平整、光滑、致密；采用溶胶-凝胶法制备的、经过热处理的WO3、Pt/WO3薄膜均为晶态结构,表面粗糙度较大,且均呈疏松多孔结构。（2）将部分WO3、Pd/WO3溅射膜经热处理转变为晶态结构,借助紫外.可见分光光度计原位测试了WO3、Pd/WO3溅射膜的氢敏特性,测试结果发现,纯WO3溅射膜在室温下对氢气几乎不具有响应性,而溅射法制备的Pd/WO3双层膜在室温下均对氢气敏感,且非晶态双层膜的气敏性均好于晶态双层膜。另外,膜厚对薄膜的气敏性也有一定的影响,在所有溅射膜样品中,Pd（30nm）/WO3（110nm）非晶薄膜的氢敏性能最佳,通入氢气后,在波长500nm处其相对透过率的变化达到52.4%。（3）借助紫外-可见分光光度计原位测试了热处理后的WO3、Pt/WO3溶胶-凝胶膜的氢敏特性。由测试结果发现,所有溶胶-凝胶膜样品在室温下均对氢气敏感,其中Pt/WO3溶胶-凝胶膜在通入4%浓度的氢气后,在波长500 nm处其相对透过率的变化为36.6%,在波长750 nm处其相对透过率的变化达到57.1%。在氢气浓度1%～4%的范围内,Pt/WO3溶胶-凝胶膜对氢气的响应性与氢气浓度之间有近似线性关系。（4）对W03薄膜的氢敏机理进行了讨论。认为WO3薄膜的气致变色现象由电子在W6+与W5+之间跃迁所导致。阐述了WO3薄膜掺杂的意义,给出了在采用不同方法制备薄膜时理论上的最佳掺杂含量。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的意义

- 1.2 氢敏材料及器件的研究现状

- 1.2.1 电化学型氢敏材料与器件

- 1.2.2 半导体型氢敏材料与器件

- 1.2.2.1 金属氧化物型半导体氢敏材料与器件

- 1.2.2.2 肖特基二极管型半导体氢敏材料与器件

- 1.2.3 热电型氢敏材料与器件

- 1.2.4 光学型氢敏材料与器件

- 1.2.4.1 氢敏金属单质及其合金

- 1.2.4.2 氢敏金属氧化物及其掺杂

- 1.3 本文主要研究内容

- 3薄膜的晶体结构、性质及制备方法'>第二章 WO3薄膜的晶体结构、性质及制备方法

- 2.1 引言

- 3的晶体结构及性质'>2.2 WO3的晶体结构及性质

- 3的晶体结构'>2.2.1 WO3的晶体结构

- 3薄膜的结构缺陷'>2.2.2 WO3薄膜的结构缺陷

- 3的基本性质'>2.2.3 WO3的基本性质

- 3薄膜的变色特性及应用'>2.3 WO3薄膜的变色特性及应用

- 3的电致变色特性及其应用'>2.3.1 WO3的电致变色特性及其应用

- 3的气致变色特性及其应用'>2.3.2 WO3的气致变色特性及其应用

- 3的光致变色特性及其应用'>2.3.3 WO3的光致变色特性及其应用

- 3的热致变色特性及其应用'>2.3.4 WO3的热致变色特性及其应用

- 3薄膜的制备方法'>2.4 WO3薄膜的制备方法

- 2.4.1 溶胶-凝胶法

- 2.4.2 真空蒸发法

- 2.4.3 溅射法

- 2.5 本章小结

- 3溅射薄膜的制备及性能测试'>第三章 WO3溅射薄膜的制备及性能测试

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要实验材料和试剂

- 3.2.2 主要实验仪器

- 3.2.3 实验前的准备

- 3.2.4 镀膜实验步骤

- 3.3 薄膜的热处理

- 3薄膜的表征'>3.4 WO3薄膜的表征

- 3.4.1 X射线衍射分析

- 3.4.2 紫外-可见分光光谱分析（UV-Visible Spectroscopy,UV-Vis）

- 3.4.3 扫描电子显微分析

- 3薄膜的氢气敏感性能测试'>3.5 WO3薄膜的氢气敏感性能测试

- 3薄膜的氢敏性能测试及结果分析'>3.5.1 WO3薄膜的氢敏性能测试及结果分析

- 3膜厚对氢气敏感特性的影响'>3.5.2 WO3膜厚对氢气敏感特性的影响

- 3薄膜对氢气敏感的重复性'>3.5.3 Pd/WO3薄膜对氢气敏感的重复性

- 3.6 本章小结

- 3溶胶-凝胶薄膜的制备及性能测试'>第四章 WO3溶胶-凝胶薄膜的制备及性能测试

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 主要实验材料和试剂

- 4.2.2 主要实验仪器

- 4.2.3 实验前的准备

- 3薄膜'>4.2.4 离子交换法制备WO3薄膜

- 3薄膜的表征'>4.3 WO3薄膜的表征

- 4.3.1 X射线衍射分析

- 4.3.2 紫外-可见分光光谱分析

- 4.3.3 扫描电子显微分析

- 3薄膜的氢气敏感性能测试'>4.4 WO3薄膜的氢气敏感性能测试

- 3薄膜的氢敏性能测试及结果分析'>4.4.1 WO3薄膜的氢敏性能测试及结果分析

- 3薄膜对氢气敏感的重复性'>4.4.2 WO3薄膜对氢气敏感的重复性

- 3薄膜在不同氢气浓度下的气敏性'>4.4.3 Pt/WO3薄膜在不同氢气浓度下的气敏性

- 4.5 本章小结

- 3氢敏薄膜的性能比较及机理分析'>第五章 WO3氢敏薄膜的性能比较及机理分析

- 5.1 引言

- 3基薄膜样品的氢敏性能比较'>5.2 WO3基薄膜样品的氢敏性能比较

- 3薄膜的氢敏机理'>5.3 WO3薄膜的氢敏机理

- 3薄膜的激光拉曼图谱分析'>5.4 WO3薄膜的激光拉曼图谱分析

- 3薄膜的掺杂改性'>5.5 WO3薄膜的掺杂改性

- 5.6 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 课题展望

- 参考文献

- 作者在攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].用于氢气纯化的负载型钯膜制备与性能研究[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].提高变压吸附单元氢气收率的措施[J]. 化工设计通讯 2020(01)

- [3].真空变压吸附氢气纯化的参数研究[J]. 工程热物理学报 2020(02)

- [4].高性能膜法纯化氢气的材料及性能探讨[J]. 广东化工 2020(03)

- [5].油氢合建站氢气泄漏扩散模拟及影响因素分析[J]. 消防科学与技术 2020(01)

- [6].氢气管道与天然气管道的对比分析[J]. 压力容器 2020(02)

- [7].制氢、储运和加注全产业链氢气成本分析[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(01)

- [8].炼厂低浓度氢气回收利用的技术现状及进展[J]. 当代化工 2020(03)

- [9].基于国产三型瓶的氢气加注技术开发[J]. 储能科学与技术 2020(03)

- [10].硫酸工厂氢气闪爆风险评估及探讨[J]. 硫酸工业 2020(04)

- [11].德国氢气管道计划助力绿色产业转型[J]. 氯碱工业 2020(04)

- [12].氢气添加对柴油发动机燃烧和排放特性的数值模拟[J]. 安阳工学院学报 2020(02)

- [13].氢气发生站存在哪些较大危险因素[J]. 劳动保护 2020(06)

- [14].层状床变压吸附氢气纯化性能的优化[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2020(04)

- [15].加强氢气站消防安全措施的研究[J]. 化工管理 2020(25)

- [16].德国政府就国家氢气战略达成一致意见[J]. 中外能源 2020(08)

- [17].电阻型氢气传感器专利技术综述[J]. 中国科技信息 2020(19)

- [18].开车时氢气总管的标准含氧量[J]. 氯碱工业 2020(08)

- [19].产业政策能否刺激风投并加速氢气商业化[J]. 石油石化绿色低碳 2020(04)

- [20].发电机氢气净化装置研究[J]. 电力设备管理 2020(09)

- [21].氢气治疗疾病生物学效应的研究进展[J]. 中国现代医学杂志 2020(20)

- [22].旋涡式氢气循环泵的设计及性能分析[J]. 化工进展 2020(S2)

- [23].光面式高压氢气泄漏快速可视化检测方法及数值仿真研究[J]. 计测技术 2020(05)

- [24].亚洲首台卧式氢气锅炉运行总结[J]. 山东化工 2020(18)

- [25].氢气对心血管相关疾病的影响[J]. 中国循证心血管医学杂志 2017(12)

- [26].氢气资源优化利用[J]. 河南化工 2018(04)

- [27].氢气网络系统的操作灵活性分析与改进[J]. 高校化学工程学报 2017(01)

- [28].日本推出一款新型乳饮料,在肠内高效率产生氢气[J]. 饮料工业 2017(01)

- [29].氢气储存利用技术[J]. 中外能源 2017(04)

- [30].氯碱联产品——压缩氢气的开发和应用[J]. 中国氯碱 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ac42b7b607ec7553ff9196b3.html