# 天然气水合物生成影响因素及稳定性研究

### 论文摘要

天然气水合物储存运输技术的开发有利于近海伴生气及零散气田的回收与利用,但是这种技术仍存在一系列问题需要解决。本论文对水合物的物理性质、生成影响因素和稳定性进行实验研究,为其工业应用打下基础。论文开展了实验装置的设计、水合物物性测试、水合物生成实验、水合物储存实验、储运装置的设计、储运技术路线及其经济性分析等研究。对水合物储气量、密度、比热和可燃性等进行了一系列实验测试,得到以下结论:实验测得的水合物的密度在0.8～0.95g/cm3之间;水合物的比热较小,零下20℃时水合物的比热为2.1J·g-1·℃-1;水合物燃烧受分解速度的影响不会发生爆炸。很多因素能影响水合物的生成,一定范围内,压力越高,温度越低,形成水合物的含气率越高;一定时间内,水合物含气率随着反应时间的增加逐渐增大;与纯水相比,加入十二烷基硫酸钠能大大提高了水合物的生成速度;水历史能缩短水合物形成的诱导时间,但其影响较小;搅拌能提高水合物的生成速度。研究了温度、压力、压实成型等对水合物稳定性的影响,水合物在不同温度（低温）常压储存,当水合物的自保性发挥作用后,水合物分解速度比较小;一定压力和压实处理都能提高了水合物的稳定性。对水合物陆上储存运输技术路线进行了初步研究,并与其它运输方式进行了技术、安全和经济方面的对比,水合物技术有一定优势,但是作为一种新技术,需要进一步开发和研究。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 课题研究的目的与意义

- 1.2 发展与研究现状

- 1.2.1 天然气水合物介绍

- 1.2.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的工作内容

- 第二章 水合物物性参数测量

- 2.1 水合物储气量测量方法及其评价

- 2.1.1 基本定义

- 2.1.2 测量方法

- 2.1.3 试验结果及其分析

- 2.2 水合物的密度测量

- 2.2.1 测试方法及步骤

- 2.2.2 测试结果及分析

- 2.3 水合物比热测量

- 2.3.1 测量方法

- 2.3.2 测试结果及其分析

- 2.4 水合物的可燃性

- 2.5 小结

- 第三章 水合物含气率影响因素研究

- 3.1 反应时间对水合物含气率的影响

- 3.1.1 试验步骤

- 3.1.2 实验结果及分析

- 3.2 活性剂浓度对水合物生成的影响

- 3.2.1 试验设计及步骤

- 3.2.2 试验结果及分析

- 3.3 温度和压力对水合物生成速度的影响

- 3.3.1 实验设计及步骤

- 3.3.2 实验结果及分析

- 3.4 水历史对水合物含气率的影响

- 3.4.1 实验设计及步骤

- 3.4.2 试验结果及分析

- 3.5 搅拌对水合物生成的影响

- 3.5.1 实验设计及步骤

- 3.5.2 实验结果及分析

- 3.6 小结

- 第四章 水合物稳定性实验研究

- 4.1 研究背景及目的

- 4.1.1 水合物自保性

- 4.1.2 水合物稳定性影响因素

- 4.1.3 基本定义

- 4.2 水合物不同温度下常压分解

- 4.2.1 试验方法及步骤

- 4.2.2 试验结果及分析

- 4.3 不同压力下水合物的分解

- 4.3.1 试验方法及步骤

- 4.3.2 实验结果及分析

- 4.4 水合物在不同温度下压实常压分解

- 4.4.1 试验方法及步骤

- 4.4.2 试验结果及分析

- 4.5 压实密闭分解

- 4.5.1 试验方法及步骤

- 4.5.2 实验结果及分析

- 4.6 小结

- 第五章 陆上天然气水合物储运技术

- 5.1 水合物储运工艺流程

- 5.1.1 水合物的合成

- 5.1.2 水合物的储存和汽车运输

- 5.1.3 水合物的气化

- 5.2 与CNG、LNG技术、经济和安全性对比

- 结论与建议

- 结论

- 建议

- 参考文献

- 附录

- 附录I 水合物试验装置介绍

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].海底表层水合物绞吸采掘的单齿破碎性能[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].基于原子力显微镜的四氢呋喃水合物微观力学测试[J]. 中国科学:技术科学 2020(01)

- [3].基于群体平衡模型的竖直管内水合物浆液流动特性模拟研究[J]. 油气田地面工程 2019(12)

- [4].天然气试气过程中水合物预防问题[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [5].富水相环境下含水合物沉积物的本构模型[J]. 地下空间与工程学报 2019(S2)

- [6].含水合物沉积物的弹塑性本构模型[J]. 力学学报 2020(02)

- [7].机械强化水合物生成装置的研究进展[J]. 当代化工 2020(01)

- [8].气体组分变化对油井水合物生成温度的影响[J]. 科学技术与工程 2020(04)

- [9].单齿破碎参数对水合物切削力影响规律研究[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [10].神狐海域水合物降压-注热开采生产动态分析及参数优化[J]. 石化技术 2020(03)

- [11].水合物热力学抑制剂性能评价及变化规律数值模拟研究[J]. 石油与天然气化工 2020(02)

- [12].电阻率层析成像技术在岩芯尺度水合物可视化探测中的应用[J]. 地质论评 2020(S1)

- [13].天然气水合物动态防控技术研究及现场应用[J]. 应用化工 2020(04)

- [14].动力学水合物促进剂研究进展[J]. 应用化工 2020(05)

- [15].凹凸棒石对四氢呋喃水合物浆液流变特性的影响[J]. 油气田地面工程 2020(06)

- [16].天然气水合物开采储层出砂研究进展与思考[J]. 地质科技通报 2020(01)

- [17].四氢呋喃水合物在玻璃珠中的微观赋存[J]. 化工进展 2020(S1)

- [18].关于I型水合物晶体晶面对水合物生长动力学影响的实验设计与实践[J]. 实验技术与管理 2020(07)

- [19].含水合物细粒土的渗透特性[J]. 土工基础 2020(04)

- [20].燃气门站调压过程中水合物防治研究[J]. 煤气与热力 2020(08)

- [21].高饱和度下含瓦斯水合物煤体的应力-应变关系[J]. 黑龙江科技大学学报 2020(04)

- [22].神狐海域钻探区水合物聚集控制因素数值模拟分析[J]. 科学技术创新 2020(30)

- [23].含四氢呋喃水合物沉积物无侧限压缩试验研究[J]. 土工基础 2020(05)

- [24].基于群体平衡理论的竖直管内水合物浆液流动特性模拟[J]. 石油化工 2019(02)

- [25].基于扰动状态概念的含水合物土弹塑性模型[J]. 岩土力学 2019(07)

- [26].气井井口水合物防止措施浅析[J]. 云南化工 2018(01)

- [27].含水合物黏土的力学性质试验研究[J]. 实验力学 2018(02)

- [28].基于群体平衡理论的管内水合物沉积特性数值模拟[J]. 石油化工 2018(02)

- [29].黏土水合物沉积物力学特性及应力应变关系[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2017(10)

- [30].水合物导热系数和热扩散率实验研究[J]. 新能源进展 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ac54c00e76f083f62e4a02a3.html