# 工厂系统节能工程设计

### 论文摘要

随着节能减排的理念深入人心,工厂系统节能工程的规划设计及能源管理已越来越被企业所关注,但是工厂的节能是一个复杂的系统工程,所涉及技术领域较多,目前工厂系统节能的规划和设计在工程上尚不具备一套完整的技术体系。本文在分析工厂主要设备(供配电系统、照明系统、动力供应等)结构及其耗能特性的基础上,详细进行了设备功耗计算,提出了节能设计原则和改造技术方案,如:基于变压器有功功率损耗分析、无功功率能耗分析及线路损耗分析提出供配电系统节能方案。同时进行了传统用电设备的缺陷分析,提出了替换原则的计算方法,以及采用新型能源集热装置代替燃油锅炉供应热水等设计计算方法。课题提出并建立的系统节能工程方案已经在3M工厂得到应用与验证。通过本课题项目的实施,证实了工厂动力供应系统节能工程每年度可节电155万度以上,每年总节能费用达到105万元。凭借这一系统节能工程改造项目使得XXX工厂荣获区级政府“重要节能项目”嘉奖,并因此得到政府专项节能补贴。论文在系统节能工程设计方法的基础上,还提出了工厂系统节能的科学管理方案。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 课题研究的意义

- 1.3 国内外研究现状综述

- 1.4 论文的主要内容与章节安排

- 第二章 供配电系统分析与节能设计

- 2.1 供配电系统能耗概述

- 2.2 供配电系统能耗分析

- 2.2.1 变压器有功功率损耗分析

- 2.2.2 变压器无功功率损耗分析

- 2.2.3 线路损耗分析

- 2.3 供配电系统节能方案

- 2.4 小结

- 第三章 工厂照明系统节能措施

- 3.1 工厂照明概述

- 3.2 工厂照明的基本要求分析

- 3.3 工厂照明的节能设计要求分析

- 3.4 传统光源缺点分析

- 3.5 大功率球型节能灯的特点分析

- 3.6 节能光源替代传统光源的等效替换和节电率的计算

- 3.6.1 替换原则

- 3.6.2 使用T5 球形节能灯替代HID 灯

- 3.6.3 替换原则

- 3.6.4 节能率的计算

- 3.7 科学的节能照明设计

- 3.8 小结

- 第四章 动力系统分析与节能设计

- 4.1 工厂动力供应系统概述

- 4.1.1 空气压缩系统原理及运行中存在的问题

- 4.1.2 制冷系统原理及运行中存在的问题

- 4.2 基于变频器节能方案

- 4.2.1 变频器概述及其工作原理

- 4.2.2 变频器的选型分析

- 4.2.3 变频器的容量选择

- 4.2.4 空气压缩系统变频技术的利用

- 4.2.5 制冷系统变频技术的利用

- 4.3 小结

- 第五章 新型能源利用的节能分析与设计

- 5.1 太阳能原理及特点

- 5.2 太阳能利用历史

- 5.3 我国太阳能资源

- 5.4 国内外太阳能热利用现状

- 5.5 太阳能热水器的原理

- 5.6 太阳能集热面积的计算

- 5.7 小结

- 第六章 工厂系统节能方案的应用及验证

- 6.1 工厂设施供应系统能耗分析及研究

- 6.1.1 电能消耗分析

- 6.1.2 柴油能耗分析

- 6.2 工厂变压器改造工程应用与实现

- 6.2.1 项目改造方案设计

- 6.2.2 节能计算

- 6.3 工厂节能灯改造工程应用与实现

- 6.3.1 项目改造方案设计

- 6.3.2 改造前后照度对比

- 6.3.3 节能计算

- 6.4 工厂空压机系统集中控制改造工程应用与实现

- 6.4.1 工厂空压机系统现状分析

- 6.4.2 项目改造方案设计目标及要求

- 6.4.3 项目改造方案设计

- 6.4.4 节能计算

- 6.5 工厂太阳能改造工程应用与实现

- 6.5.1 项目背景介绍

- 6.5.2 项目改造方案设计目标及要求

- 6.5.3 项目改造方案设计

- 6.5.4 运行原理说明

- 6.5.5 节能计算

- 6.6 工厂节能方案结果分析

- 6.7 科学的能源管理方案

- 第七章 总结与展望

- 7.1 论文总结

- 7.2 下一步工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].(水/风系统节能平衡调试)简介[J]. 陕西建筑 2010(01)

- [2].焚烧炉系统节能优化设计及应用[J]. 决策探索(中) 2020(02)

- [3].虚位以待[J]. 电机与控制应用 2017(01)

- [4].电子技术在电力系统节能方面的应用[J]. 通讯世界 2017(08)

- [5].虚位以待[J]. 电机与控制应用 2017(04)

- [6].火电厂热能动力系统节能改革的问题探讨[J]. 科技风 2017(17)

- [7].火电厂热能动力系统节能改革的问题[J]. 科技风 2017(19)

- [8].福建省电机系统节能工程综述[J]. 福建建筑 2013(01)

- [9].我国泵系统节能的现状及发展前景[J]. 水泵技术 2012(01)

- [10].工业企业系统节能业务模式研究[J]. 能源与节能 2018(05)

- [11].供电系统节能降耗的措施探讨[J]. 中国高新区 2017(17)

- [12].中小型工业锅炉系统节能改造难度分析及对策[J]. 工业安全与环保 2015(02)

- [13].电机系统节能关键技术及展望[J]. 有色冶金设计与研究 2015(03)

- [14].选煤厂供电系统节能降耗的有效途径[J]. 内蒙古煤炭经济 2015(05)

- [15].电厂热动系统节能探析[J]. 科技与企业 2015(10)

- [16].热改“系统节能”理论分析[J]. 中国建设信息供热制冷 2010(03)

- [17].2010品世博,电机与系统节能技术研讨会在上海隆重召开[J]. 电机与控制应用 2010(08)

- [18].区域燃煤锅炉房供暖系统节能技术浅谈[J]. 黑龙江科技信息 2016(30)

- [19].浅谈企业电气系统节能降耗的措施[J]. 能源与节能 2013(09)

- [20].关于电厂热动系统节能探析[J]. 科技创业家 2013(19)

- [21].我国电机系统节能进展和对策[J]. 电机与控制应用 2010(06)

- [22].中国电机系统节能挑战项目启动[J]. 电气时代 2009(07)

- [23].电机系统节能 让夕阳工业东山再起——专访清华大学电力系统国家重点实验室副主任赵争鸣[J]. 电器工业 2013(09)

- [24].电机系统节能与标准化[J]. 电器工业 2009(08)

- [25].电机节能改造问题探讨[J]. 涟钢科技与管理 2018(03)

- [26].大型脱盐水系统节能路线探讨[J]. 黑龙江科技信息 2016(36)

- [27].供暖系统节能改造中节能率计算方法探讨[J]. 建设科技 2014(22)

- [28].电机及其系统节能技术发展综述[J]. 电气技术 2008(09)

- [29].电机及其系统节能技术发展综述[J]. 电器工业 2008(09)

- [30].“一线流体系统的纠偏方法”在生产系统节能中的应用[J]. 电子世界 2014(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ac62e2736062aabe82ad6a6d.html