# Ca2+在SBBR生物膜团聚体培养中的影响研究

### 论文摘要

当前,我国水环境的氮污染日益加剧,危害不断显现,因此受到了人们越来越多的关注,对水体实施有效的脱氮处理已是刻不容缓。生物处理工艺作为一种高效低耗的污水脱氮处理手段,在水处理领域具有极其重要的地位。微生物团聚体作为污水生物处理系统中的反应核心,是水体中多种微生物由于互利共生等关系共同吸附栖息于某一微核而形成的微生态结构,是水体中最为活跃的组成部分之一,它在水体的净化中发挥非常重要的作用。本论文简单介绍了国内外生物脱氮技术的研究过程和研究成果以及该技术的最新研究进展,主要对Ca2+浓度在净水微生物团聚体培养的影响进行了相关的研究与分析。通过在5组相同型号的SBBR反应器（ABCDE）内调节进水中的Ca2+含量（分别为0、10mg/L、20mg/L、25mg/L、40mg/L）,研究Ca2+在净水生物膜团聚体培养过程的作用影响。结果表明,进水Ca2+投加浓度为25mg/L时驯化培养的生物膜团聚体具有较好的抗挤压能力,抗压强度达到了22N/cm2,密度为1.059g/cm3,活性微生物的百分含量达到了86.90%，远远高于一般污泥团聚体中的微生物含量,去除含氮有机物的效率也较高,COD、BOD5的去除效率达到了85%以上。分析运行效果,反应器C和D的生物膜团聚体通过29d的驯化培养就达到了一个比较好的净水效果,并能维持稳定状态,相比于一般生物膜反应器的驯化时间有所缩短。不同进水负荷条件下氨氮的去除率变化表明,反应器C和D针对不同进水负荷表现出来的适应效果明显优于其他反应器。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 废水生物脱氮基本原理

- 1.2.1 硝化作用

- 1.2.2 反硝化作用

- 1.3 新型生物脱氮工艺

- 1.3.1 短程硝化反硝化工艺

- 1.3.2 厌氧氨氧化工艺

- 1.3.3 好氧脱氨工艺

- 1.3.4 Oland工艺

- 1.3.5 Canon工艺

- 1.4 实验研究意义

- 第2章 实验目的与实施方案

- 2.1 实验目的

- 2.2 实施方案

- 2.2.1 实验设计

- 2.2.2 实验步骤

- 第3章 SBBR的启动及控制因素的确定

- 3.1 SBBR的技术概述

- 3.1.1 技术背景及原理

- 3.1.2 SBBR运行方式及特点

- 3.2 反应器的启动

- 3.2.1 渗滤液水质和接种污泥

- 3.2.2 实验反应器

- 3.2.3 实验填料的选择

- 3.2.4 分析项目与方法

- 3.3 控制因素的确定

- 2+在SBBR生物膜团聚体培养中的影响研究'>第4章 Ca2+在SBBR生物膜团聚体培养中的影响研究

- 4.1 实验方法及条件

- 4.1.1 实验方法

- 4.1.2 控制条件

- 2+浓度在实验工艺快速启动中的影响研究'>4.2 Ca2+浓度在实验工艺快速启动中的影响研究

- 4.2.1 驯化启动阶段

- 4.2.2 实验数据

- 4.2.3 分析小结

- 2+浓度对生物膜团聚体的物化特性及结构的影响'>4.3 Ca2+浓度对生物膜团聚体的物化特性及结构的影响

- 4.3.1 生物膜团聚体的稳定

- 4.3.2 反应生物膜团聚体物化特性与结构的指标

- 4.3.3 实验数据与分析

- 2+浓度对不同容积负荷下处理效果的影响'>4.4 Ca2+浓度对不同容积负荷下处理效果的影响

- 4.4.1 污水容积负荷对生物膜团聚体的影响

- 4.4.2 实验数据与分析

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].外源Ca~(2+)调控野生抚育独一味幼株抗寒生理特性的研究[J]. 草业学报 2020(02)

- [2].电感耦合等离子体发射光谱法测定地质样品中K、Ca等常量元素的前处理方法对比[J]. 分析测试技术与仪器 2020(01)

- [3].基于CA系统的澳大利亚森林火灾蔓延预测模型及应急物资调度应用[J]. 林业调查规划 2020(05)

- [4].低位结肠Ca患者术后肠造瘘口系统护理的效果观察[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(93)

- [5].光动力联合二氧化碳激光治疗CA的临床观察[J]. 世界最新医学信息文摘 2016(64)

- [6].云CA认证技术在家庭医生签约服务中的应用[J]. 中国卫生信息管理杂志 2016(06)

- [7].聚环氧琥珀酸与Ca~(2+)的螯合反应研究[J]. 工业用水与废水 2017(02)

- [8].蒙古扁桃编码Ca~(2+)结合蛋白基因的系统性鉴定和表达分析[J]. 华北农学报 2017(02)

- [9].虚拟产权式商铺的治理研究——以W市CA区虚拟产权式商铺的纠纷处理为例[J]. 渭南师范学院学报 2017(07)

- [10].肌醇和Ca~(2+)对大白菜幼苗生长发育的协同作用研究[J]. 长江蔬菜 2017(14)

- [11].乳化沥青掺量对CA砂浆工作性能和力学性能的影响研究[J]. 西部交通科技 2017(08)

- [12].尖锐湿疣(CA)应用二氧化碳激光联合重组人干扰素α-2b治疗的效果分析[J]. 中国疗养医学 2017(08)

- [13].基于约束性CA的“三规”空间管制整合引导下的城市增长模拟[J]. 地理与地理信息科学 2017(05)

- [14].钢筋混凝土氯离子扩散与寿命预测CA模型研究[J]. 铁道学报 2017(10)

- [15].鱿鱼墨黑色素吸附Ca~(2+)的活性研究[J]. 安徽农业科学 2016(03)

- [16].CA_(125)在子宫内膜癌化疗监测中的临床意义[J]. 实用妇科内分泌电子杂志 2014(02)

- [17].CA认证在组织机构代码管理中的应用[J]. 中国新技术新产品 2015(05)

- [18].外源Ca~(2+)对高温下多叶羽扇豆生理指标的影响[J]. 陕西林业科技 2015(03)

- [19].卵巢恶性甲状腺肿伴腹水和血清CA_(125)升高1例[J]. 实用妇产科杂志 2015(09)

- [20].基于CA砂浆粘弹特征的无砟轨道结构变形分析[J]. 低温建筑技术 2019(12)

- [21].基于竞争配位的Ca~(2+)特异性响应~1H/~(19)F磁共振成像分子探针[J]. 无机化学学报 2020(06)

- [22].阿尔茨海默病与内质网Ca~(2+)紊乱的研究进展[J]. 山西医科大学学报 2020(05)

- [23].一个冰雪条件下可能事故的道路交通流CA模型[J]. 河北工业大学学报 2020(03)

- [24].Ca对氧化铝晶界处氧空位扩散的活化机理[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [25].槟榔碱和Ca~(2+)对口腔黏膜异常增生上皮体外模型通透性的影响[J]. 口腔疾病防治 2017(01)

- [26].一种树型桥CA跨域信任传递模型研究[J]. 舰船电子工程 2017(03)

- [27].热性惊厥患儿血清Ca~(2+)水平与神经损伤、心肌损伤程度的关系[J]. 海南医学院学报 2017(06)

- [28].产黄青霉菌响应苯氧乙酸的Ca~(2+)信号转导机制[J]. 微生物学通报 2017(05)

- [29].禽网状内皮组织增生症病毒CA蛋白的表达纯化及多克隆抗体制备[J]. 畜牧与兽医 2017(09)

- [30].双光子显微镜用于在体监测小鼠视交叉上核Ca~(2+)动态变化的方法学研究[J]. 安徽医科大学学报 2017(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/acadad72e3e4ba05842eaf22.html