# 黄姜废水厌氧处理试验研究

### 论文摘要

黄姜皂素生产废水是在用植物黄姜的根茎生产皂素的过程中产生的高酸度、高糖分、难生化降解的高有机物浓度废水,直接排放会对天然水体造成严重污染。对黄姜皂素废水目前尚未研究出技术经济可行的处理技术,该废水处理技术的开发是继造纸、印染、酿造等高浓度有机废水后的一个急待解决的问题。目前对黄姜皂素废水的处理技术研究主要集中在处理工艺的研究上,缺乏对厌氧生化反应动力学特性的研究。本文针对目前黄姜皂素生产废水厌氧处理过程中的反应动力学过程认识不足的问题,以现场黄姜皂素生产综合废水为研究对象,研究厌氧生化反应过程中动力学特性影响参数温度、基质浓度、水力停留时间等及中间过程控制参数pH、VFA和碳酸氢盐碱度等对废水中有机物降解过程的影响,建立适于该废水的厌氧生化反应动力学模型,并在动力学模型的基础上,研究厌氧生化反应的中间过程控制参数pH、VFA及碳酸氢盐碱度等的操作控制策略。论文得出如下结论:（1）黄姜皂素生产废水高温厌氧降解CODcr的去除率高于中温;黄姜废水中含有的糖分高,在厌氧降解过程糖分被转化成VFA,使得厌氧反应过程中VFA浓度一直很高,糖分对该废水的厌氧降解效果有很大影响;（2）反应时间在96～120小时的时间段内,CODcr的降解速率很低,很难再降解下去;黄姜废水厌氧降解所能达到的最低浓度高于其它工业废水的最低厌氧降解浓度;（3）试验采用强氧化剂三氯异氰尿酸（TCCA）破坏单宁、木质素等（?）和状的分子结构,使其转化成直链的的易降解物质。试验结果显示三氯异氰尿酸能把复杂的环状的分子结构转化成直链易降解的有机分子,厌氧降解的效率从47.3%提高到64%;（4）加强氧化剂三氯异氰尿酸后,黄姜皂素废水颜色变浅,强氧化剂三氯异氰尿酸有脱色作用,能破坏引起黄姜皂素生产废水颜色的有机分子结构;（5）选择两组浓度不同的废水进行试验,根据试验数据,建立了与它们浓度相关的厌氧反应动力学方程。两方程符合Monod方程的形式。两方程的动力学参数相差较大,说明Ks受基质浓度影响较大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.1.1 黄姜皂素产业及其污染现状

- 1.1.2 黄姜皂素生产工艺及污水来源

- 1.1.3 黄姜皂素生产废水污染物组分及特点

- 1.2 黄姜皂素废水处理技术研究现状

- 1.2.1 糖分的回收和利用

- 1.2.2 生化处理

- 1.2.3 高级氧化+生化处理

- 1.3 课题研究内容和方法

- 1.4 本课题的技术路线图

- 第2章 厌氧生化反应动力学

- 2.1 厌氧生化处理技术研究现状

- 2.1.1 厌氧生物处理技术研究现状

- 2.1.2 厌氧生化反应动力学研究现状

- 2.2 厌氧生物代谢过程

- 2.3 厌氧过程发生反应类型

- 2.4 非产甲烷细菌和产甲烷细菌之间的关系

- 2.5 厌氧生化反应动力学方程及其影响参数

- 第3章 试验设计

- 3.1 试验简介

- 3.1.1 试验水样

- 3.1.2 厌氧污泥取样

- 3.1.3 厌氧污泥培养

- 3.2 试验装置

- 3.3 试验参数的测定

- 3.4 试验分析方法

- 第4章 黄姜废水厌氧降解特性试验研究

- 4.1 试验内容

- 4.2 试验结果和讨论

- 4.2.1 温度对厌氧降解速率的影响

- 4.2.2 高级氧化

- 4.3 本章小结

- 第5章 黄姜废水厌氧降解动力学模型

- 5.1 废水厌氧生物处理动力学模型简介

- 5.2 黄姜废水厌氧降解动力学模型建立

- 5.2.1 试验方案

- 5.2.2 结果与分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].九龙街道小黄姜种植产业发展调查报告[J]. 农业开发与装备 2020(06)

- [2].小黄姜生长所需条件[J]. 致富天地 2016(12)

- [3].增收路上小黄姜产业如何发力[J]. 致富天地 2017(01)

- [4].威宁小黄姜带富一方[J]. 农产品市场周刊 2014(45)

- [5].小黄姜栽培良种选择技术要点分析与解读[J]. 农业与技术 2017(09)

- [6].贵州水城小黄姜硒含量及对硒的富集能力[J]. 六盘水师范学院学报 2017(03)

- [7].黄姜地新型高效除草剂——杜邦宝成[J]. 科学种养 2016(04)

- [8].黄姜地新型高效除草剂——杜邦宝成[J]. 农村百事通 2016(19)

- [9].安康黄姜产业发展探析[J]. 科技创业月刊 2013(07)

- [10].黄姜种的选购、调运和贮藏[J]. 农家顾问 2012(05)

- [11].黄姜中自身转化薯蓣皂苷元提取的研究[J]. 安徽农业科学 2010(03)

- [12].小黄姜栽培技术要点分析[J]. 农民致富之友 2018(14)

- [13].小黄姜栽培技术要点[J]. 云南农业 2017(01)

- [14].黄姜栽培把握四点[J]. 农家之友 2014(11)

- [15].富乐小黄姜高产栽培技术[J]. 中国农业信息 2015(05)

- [16].小黄姜的贮藏方法[J]. 致富天地 2013(03)

- [17].陕西省黄姜产业市场发展策略及前景分析[J]. 农业与技术 2013(03)

- [18].黄姜、早莴笋、鲜食花生间作效益高[J]. 农村百事通 2013(09)

- [19].黄姜废渣栽培杏鲍菇技术[J]. 中国食用菌 2012(02)

- [20].佳多频振式杀虫灯在小黄姜害虫防治上的应用[J]. 植物医生 2008(06)

- [21].利用黄姜渣和烟秆代料栽培黑木耳初探[J]. 安徽农业科学 2016(09)

- [22].不同土壤对小林黄姜生长及品质的影响[J]. 浙江农业科学 2014(01)

- [23].惠水小黄姜无公害栽培技术[J]. 耕作与栽培 2014(03)

- [24].为丹江口水源区黄姜产业健康发展破题[J]. 中国城市经济 2010(04)

- [25].弥渡县小黄姜无公害绿色栽培技术[J]. 云南农业科技 2018(02)

- [26].黄姜生意：从分分钱做起[J]. 致富天地 2008(07)

- [27].户企挂钩模式种植黄姜稳增收[J]. 农村百事通 2012(07)

- [28].黄姜废水微生物燃料电池产电去污性能研究[J]. 环境科学 2011(01)

- [29].陕西黄姜加工清洁生产技术取得突破[J]. 大众科技 2009(02)

- [30].用科学发展观重新审视黄姜产业[J]. 决策与信息 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/acc240e8bc853d2bda922d99.html