# 深基坑墙锚支护体系有限元分析研究

### 论文摘要

采用有限元程序所提供的计算单元建立了一种锚杆基坑结构支护体系的计算模型,该模型可以通过有限元程序的来模拟基坑逐层开挖以及锚杆逐层设置的施工过程,并计算过程中考虑土体的非线性力学性能,从而求出各种工况下支护结构和土体的内力及变形。且采用模拟分析的方法进一步研究了深基坑支护结构体系的各种影响因素,其中包括:(1)挡土墙厚度对支护结构变形及内力的影响;(2)土体参数对支护结构内力和变形的影响;(3)锚杆参数对支护结构内力及变形的影响;(4)地面超载对支护结构变形、内力及土压力的影响;(5)挡土墙与土体接触面上切向刚度对支护结构内力及变形的影响;(6)土体与锚杆之间的弹簧剪切刚度对支护结构内力的影响;(7)基坑开挖过程对支护结构内力及变形的影响。经实例工程进行计算分析,结果表明所建立的计算模型是正确的。

### 论文目录

- 内容提要

- 第1章 绪论

- 1.1 基坑工程的发展历史及现状

- 1.1.1 基坑工程的概况及特点

- 1.1.2 我国基坑工程的理论与实践现状

- 1.2 国内外在深基坑方面的研究

- 1.2.1 关于土压力的研究

- 1.2.2 支护结构内力分析方法

- 1.2.3 土体本构模型的研究与发展

- 1.2.4 土体与结构材料接触面的本构模型的研究

- 1.2.5 土体与支护结构相互作用界面的模拟方法

- 1.3 本论文的主要工作及研究内容

- 第2章 有限元模拟分析模型的建立

- 2.1 概述

- 2.2 模拟分析有限元模型的建立

- 2.2.1 计算单元类型及计算参数的选取与确定

- 2.2.2 建立模拟分析有限元模型

- 2.3 支护结构与土体相互作用的模拟

- 2.4 软件求解过程及控制

- 第3章 深基坑支护结构体系工作性能模拟分析

- 3.1 模拟工况及计算参数取值

- 3.2 地面沉降分析

- 3.3 深基坑支护结构影响因素分析

- 3.3.1 挡土墙厚度对支护结构变形及内力的影响

- 3.3.2 土体参数对支护结构内力和变形的影响

- 3.3.3 锚杆参数对支护结构内力及变形的影响

- 3.3.4 地面超载对支护结构变形、内力及土压力的影响

- 3.3.5 挡土墙与土体接触面上的切向刚度对支护结构的影响

- 3.3.6 土体与锚杆间弹簧剪切刚度对支护结构内力及变形的影响

- 3.3.7 基坑开挖过程对支护结构内力及变形的影响

- 第4章 典型实例工程分析

- 4.1 模拟分析方法

- 4.2 实例

- 4.2.1 工程概况

- 4.2.2 设计参数

- 4.2.3 计算结果及分析

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].深基坑支护与监测技术应用[J]. 陕西建筑 2009(02)

- [2].梅钢热轧板厂3号加热炉深基坑支护及施工[J]. 梅山科技 2009(06)

- [3].深基坑施工中的工程测量探讨[J]. 智能城市 2019(23)

- [4].深基坑施工技术在高层建筑中的应用研究[J]. 建材与装饰 2019(36)

- [5].浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J]. 城市建筑 2019(24)

- [6].工程测量在深基坑施工中的应用探索构架[J]. 建材与装饰 2020(02)

- [7].紧邻地铁站深基坑稳定性控制施工技术研究[J]. 居业 2019(12)

- [8].浅谈A工地深基坑工程施工改进方案[J]. 地产 2019(18)

- [9].漳州某建筑工程深基坑监测技术分析[J]. 河南科技 2019(35)

- [10].岩土结合地质条件下深基坑工程施工技术探讨[J]. 住宅与房地产 2019(34)

- [11].深基坑工程施工中的降水技术应用[J]. 住宅与房地产 2019(36)

- [12].基于实例探讨深基坑支护施工技术的应用及其注意事项[J]. 门窗 2019(15)

- [13].全套管钻孔咬合桩在深基坑支护的应用探讨[J]. 安徽建筑 2019(12)

- [14].建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨[J]. 地产 2019(22)

- [15].管井降水技术在富水性砂卵石地层深基坑中的应用[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [16].狭长矩形深基坑封底厚度计算研究[J]. 国防交通工程与技术 2020(01)

- [17].浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J]. 建材与装饰 2020(04)

- [18].建筑工程深基坑支护的施工技术管理[J]. 中国住宅设施 2019(12)

- [19].刍议建筑工程深基坑施工中组合支护技术的应用[J]. 中国标准化 2019(24)

- [20].建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理[J]. 中外企业家 2020(06)

- [21].市政道路工程深基坑施工工艺及质量安全控制[J]. 门窗 2019(22)

- [22].明挖隧道深基坑开挖的安全防护施工技术[J]. 门窗 2019(22)

- [23].建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理策略[J]. 门窗 2019(16)

- [24].岩土工程深基坑支护的设计及施工探究[J]. 居舍 2020(03)

- [25].管井降水技术在高水位深基坑中的应用[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [26].岩土工程中深基坑支护的设计与施工方法探究[J]. 价值工程 2020(04)

- [27].复合土钉墙在深基坑工程中的应用[J]. 兰州工业学院学报 2020(01)

- [28].地铁站深基坑开挖安全技术及管理措施[J]. 工程建设与设计 2020(05)

- [29].建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理分析[J]. 工程建设与设计 2020(04)

- [30].浅谈地铁深基坑施工期间高架桥预警监控[J]. 科学技术创新 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/acc299c1905f509baf4264a9.html